## Slide 1
第二章 误差与分析数据处理

## Slide 2
§2.1 实验误差
二、误差产生的原因及其减免的方法
一、误差的必然性
误差按其性质可分为:
系统误差
随机误差
1、系统误差及其减免方法
系统误差
某种固定的原因造成的，正负、大小基本不
变，反复测定，重复出现，又称可测误差

## Slide 3
系统误差
方法误差
仪器误差
试剂误差
操作误差
由分析方法本身不完善所造成的。
仪器本身不够准确所造成的。
试剂不纯所引起的。
操作者个人习惯或偏见引起的。
系统误差可以找出原因，予以消除。
减 免 方 法
选择合适的方法或作对照试验
校正仪器
选择纯度高的试剂或作空白试验
加强训练
方法误差
仪器误差
试剂误差
操作误差

## Slide 4
随机误差
由某些难以控制、无法避免的偶然因素引起的，其大小、正负都不固定。
正态分布曲线
随机误差的规律性：
小误差出现的频率大，大误差出 现的频率小。
大小相近的正误差和负误差出现 的频率相等。
减小随机误差的方法：多次测定取平均值
68.3%
95.5%
99.7%
-3 -2 - 0  2 3
y
z
2、随机误差及其减免方法
过失误差
由操作者粗心大意或违章造成的

## Slide 5
在分析化学中，测量数据一般符合正态分布规律。
正态分布就是通常所谓的高斯分布。
它的数学表达式为：
式中：y-----概率密度；
x-----测量值；
μ-----总体平均值，即无限次测量数据的平均值，
对应于曲线最高点的横坐标值，在没有误
差时它就是真实值；
σ-----标准偏差，是曲线两转折点之间距离
的一半，它表征数的分散程度，σ小，
数据集中，曲线瘦高；σ大，数据分散，
曲线矮胖；
x-μ----随机误差，若以x-μ为横坐标，则曲线最
高点对应的横坐标为0，这时表示的是
随机误差的正态分布曲线。

## Slide 6
以上规律的概率分布成为正态分布。
（四）抵偿性：随着测量次数的增加，随机误差的代数和趋近于零。
（三）有界性：在有限次的测量中，绝对值很大的误差出现的概率近于零。
（二）单峰性：绝对值小的误差出现的概率大，绝对值大的误差出现的概率小。
（一）对称性：绝对值相等的正、负误差出现的概率相等。
随机误差的分布的几个特点：

## Slide 7
误差类型 | 系统误差 | 随机误差
产生原因 | 确定因素，有时不存在 | 不确定因素，总是存在
来源 | 方法误差、仪器误差、试剂误差、操作误差 | 环境的变化因素、 主观的变幻因素
特点 | 重现性、单向性、 可测性 | 服从概率统计规律、 不可测
影响 | 准确度 | 精密度
消除或减小的方法 | 校正 | 增加测定次数

## Slide 8
三、误差的表示方法
（３）相对真实值：精度高一个数量级的测定值作为低一级的测量值的真实值，这种真实值是相对比较而言的。
（２）规定真实值：由国际上公认的某些基准量。（如一米是光在真空中于1/299792458 秒时间内所到之长度）
（１）理论真实值：由理论公式计算所得结果。
真实值（真值）
真实值：客观存在，但绝对真值不可测

## Slide 9
准确度和误差
准 确 度
(accuracy)
测定结果与“真实值”的接近程度，其高低用误差来衡量。
误差的表示方法
绝对误差 (absolute error)
相对误差 ( relative error)
结论：误差小，说明测量值与真实值接近，测定的准确度高，反之，误差越大，测定的准确度越低。

## Slide 10
引用误差
（又称基本误差，而仪表的基本误差应不超过所允许的误差，允许误差可引用误差的形式表示，且当允许误差去掉百分号、正负号后的数字被称为仪表的准确度级，如0.1；0.2；0.5………）

## Slide 11
精密度和偏差
精 密 度
(precision)
多次平行测定结果彼此相互接近的程度，其高低用偏差来衡量。
绝对偏差 ( absolute deviation )
偏差的表示方法
相对偏差 ( relative deviation )
结论：偏差大，表示精密度低，反之，精密度高

## Slide 12
例:已知两个试样的质量分别为
mT1=1.6246g、mT2=0.1625g
测定值 m1=1.6245g、 m2=0.1624g
则Ea1=-0.0001g、Ea2=-0.0001g(相等)
Er1=-0.006%、 Er2=-0.06%(不等)
可见，用相对误差来比较各种情况下测定结果的准确度，更为确切些。
误差和偏差

## Slide 13
•
•
•
•
•
甲
•
•
•
•
•
乙
•
•
•
•
•
丙
精密度
准确度
评价
结论：1、高的精密度不一定能保证高的准确度；
2、精密度是保证准确度的先决条件。
准确度与精密度的关系
good ！
good ！
good ！
good ！
bad ！
bad ！
bad ！
bad ！
bad ！

## Slide 14
某人测定纯(NH4)2SO4中氮的质量分数:
真值
0.2107 0.2118 0.2125 0.2130
理论值: 0.2120
(0.2120)
测定四次结果: 0.2107, 0.2118, 0.2125, 0.2130
平均值:
结论: 精密度差,但平均值与真实值相符,仅是偶然
的巧合,是不可靠的。
精密度差，而准确度却很高，可能吗？
㉸

## Slide 15
§2.2 有限数据的统计处理
一、数据集中趋势和分散程度的表示
样本
从无限总体中随机抽出的一部分
样本容量
样本所含的个体数，用n表示
1、数据集中趋势的表示
样本平均值
结论：平均值是总体平均值的最佳估计值。对有限次测定，
测量值是围绕算术平均值集中的。

## Slide 16
中位数
一系列测定结果
按大小顺序排列
n为奇数: 居中者
n为偶数: 正中间两个数的平均值
中位数
中位数表示法：不受个别偏大值或偏小值的影响，但用
以表示数据的集中趋势不如平均值好。
2、数据分散程度的表示
极差R
指一组平行测定数据中最大者与最小者之差。
可用于观察少量数据的精密度。

## Slide 17
平均偏差
相对极差
相对平均偏差
极差

## Slide 18
标准偏差
相对标准偏差
例
(1) di ： 0.11、-0.73、0.24、0.51、-0.14、0.00、0.30、-0.21
(2) di ： 0.18、0.26、-0.25、-0.37、0.32、-0.28、0.31、-0.27
求得：n1=8，
n2=8，
可以看出：平均偏差相同，大偏差得不到充分反映。

## Slide 19
用s表示：s1=0.38，s2=0.29
可以看出：标准偏差能更好地说明数据的分散程度
平均值的
标准偏差
用一组测定的平均值 来估计总体平均值
一系列测定(每次作几个平行测定)的平均值
的波动也遵从正态分布。这时应当用平均值的标准偏差
来表示平均值的精密度，显然，平均值的精密度比单次
测定的精密度更好。
统计学已证明：对有限次测定，平均值的标准偏差为

## Slide 20
从上式可以看出：
但是，增加测定次数所得到的效果是有限的。
1 5 10 15 20 25
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
测定次数n
n < 5时 随n减小很快；
n > 5时 随n减小变慢；
n >10时 随n变化很小。
结论：测定次数4~6次足够了。

## Slide 21
二、置信度和置信区间
1908年，英国化学家和统计学家Gosset推导出一个合理
地处理一般实验数据的方法。
对有限次测定~ 的关系：
 显著水平；
f =n-1 自由度；
t ( f )某一置信度下的几率系数P35.
置信度
测量值在一定范围内出现的几率，P=1- 
置信区间
在一定置信度下，以平均值 为中心，包括总体
平均值在内的范围。

## Slide 22
例
一组测量值： =26.74%，n=4，s=0.09%
求 P=90%，95%时真实值所在范围？
解：
P=90%时，查表 t0.1(3)=2.35
P=95%时，查表 t0.05(3)=3.18
意义：有95%的把握认为真实值在26.60%~26.88%之间；
有90%的把握认为真实值在26.63%~26.85%之间。

## Slide 23
三、显著性检验
t 检验
1、平均值与标准值的比较
为了检验分析方法或操作过程是否存在
较大的系统误差。
如果t计算> t( f ), 则存在显著性差异，即有系统误差；
否则不存在显著性差异。
判断分析结果的平均值与标准值之间是否存
在显著性差异。

## Slide 24
例
采用某种新方法测定基准明矾中氧化铝的质量分数，
得到下列分析结果(%)：10.74,10.77,10.77,10.77,10.81
10.82,10.73,10.86,10.81。已知明矾中氧化铝的标准值
为10.77%，试问采用该新方法后，是否引起系统误差
(P=95%)?
解：
n=9，f =9-1=8
查表P=0.95，f =8时，t0.05(8)=2.31.
t计算< t0.05(8)，故 与之间不存在显著性差异，
即采用新方法后，没有引起系统误差。

## Slide 25
2、两组平均值的比较
不同分析人员或同一分析人员采用不同方法分析
同一试样，所得的平均值，判断这两组数据之间是否
存在系统误差，即两平均值之间是否有显著性差异。
设两组分析数据为：
合并标准差
当t计算>t( f )时，两组数据之间存在显著性差异，
反之， t计算<t( f )时，两组数据之间不存在显著性差异。

## Slide 26
F 检验
比较两组数据的方差s2，确定它们的精密度
是否有显著性差异。
计算
查表2-5(P31), 若F计算>F(f 大，f 小), 则两组数据的精
密度存在显著性差异，否则不存在显著性差异。
若要检验两组数据之间是否存在系统误差，需先进
行F检验，确定它们的精密度没有显著性差异之后，再
进行t 检验。

## Slide 27
例
用两种不同的方法测定合金中铌的质量分数(%)，
所得结果如下：
第一种方法 1.26, 1.25, 1.22
第二种方法 1.35, 1.31, 1.33, 1.34
试问两种方法之间是否有显著性差异(P=95%)?
解:
查表2-4, f1 =2, f2 =3, F0.90(2,3)=9.55
F计算< F0.90(2,3)
(1)先用F检验法检验两种方法的精密度是否存在显著性差异
说明两组数据的标准偏差没有显著性差异。

## Slide 28
合并标准差
查表2-3，当P=95%，f =n1+n2-2=5时，t0.05(5)=2.57
t计算> t0.05(5)
故两种分析方法之间存在显著性差异，必须找
出原因，加以解决。

## Slide 29
四、异常值得取舍
异常值
一组平行测定数据中，可能会出现远离其它值
的数据，这个数据称为可疑值或异常值。
 过失误差的判断
确定某个数据是否可用
方法：1、Q检验法
2、格鲁布斯（Grubbs）检验法

## Slide 30
Q检验
(1)测定值按大小顺序排列：
(2)计算测定值的极差R：
(3)计算可疑值与其相邻值之差 (取绝对值)d
(4)求舍弃商Q
查得一定置信度下的Q表值。
若Q计算> Q表，则可疑值应予舍弃；否则，应保留。

## Slide 31
步骤：
1． Q 检验法
（3） 求可疑数据与相邻数据之差
Xn－ Xn-1 或 X2 －X1
（2） 求极差 Xn － X1
（1） 数据排列（由小到大） X1 X2 …Xn

## Slide 32
(4)计算Q 值：
(5)根据测定次数和要求的置信度(如90%）查表：
不同置信度下，舍弃可疑数据的Q值表
测定次数 Q90 Q95 Q99
3 0.94 0.98 0.99
4 0.76 0.85 0.93
8 0.47 0.54 0.63

## Slide 33
若Q > QX 舍弃该数据。
（过失误差造成）
（6）将Q与QX （如 Q90 ）相比，
（偶然误差所致）
若Q < QX 保留该数据。
当数据较少时 舍去一个后，应补加一个数据。

## Slide 34
有数据 1.01 1.02 1.04 1.05 求在置信度为95%时，有无可疑数。 解：1.05－1.01=0.04; 1.05－1.04=0.01 Q=0.01/0.04=0.25; 查表Q表= 0.84 Q< Q表，无可疑数据
例

## Slide 35
例
标定0.1mol/LHCl的浓度结果如下：0.1014, 0.1012,
0.1013, 0.1016, 0.1015, 0.1025, 问0.1025是否舍弃
(P=90%)?
解：
查表2-6， Q表=0.56
Q计算> Q表
因此，0.1025应舍弃 。
注意：当n=3时，若Q计算 Q表，最好再补测12个数据，
再进行Q检验。

## Slide 36
2． 格鲁布斯(Grubbs)检验法
（1）排序：Ｘ1, Ｘ2, Ｘ3, Ｘ4……
基本步骤：
（3）计算G值：
（2）求平均值Ｘ和标准偏差S

## Slide 37
2． 格鲁布斯(Grubbs)检验法
（4）由测定次数和要求的置信度，查表
得G 表
由于格鲁布斯(Grubbs)检验法引入了标准偏差，故准确性比Q 检验法高。
基本步骤：
（5）比较
若G算> G 表，弃去可疑值，反之保留

## Slide 38: 有数据 1.01 1.02 1.04 1.05 求在置信度为95%时，有无可疑数据。 解： =1.03 S=0.018 G = (1.05－1.03)/ S = 1.11 查表G表= 1.46 G < G表，无可疑数据
X
￣
例

## Slide 39
一元线性：y=a0 +a1x
实验点：（yi，xi）
（i=1，2，3，…….，m）
实验点数 m＞未知数个数，矛盾方程组，
假设求得： a0 ；a1 代入 y’i=a0 +a1xi 得直线方程。
实测值yi与计算值 y’i之间偏差越小，拟合的越好，偏差平方和最小。

## Slide 44
§2.3 有效数字和计算规则
一、有效数字的意义
在定量分析中，分析结果所表达的不仅仅是试样中待测组分的含量，还反映了测量的准确程度。所以，记录实验数据和计算结果应保留几位有效数字是一件很重要的事，不能随便增加和减少位数。否则，可能导致误差增大。

## Slide 45
例
称一物体，称得0.4250g，一般分析天平的称量误差
为±0.0001g(若用减量法，则最大误差为±0.0002g)
物体的重量为：0.4250g ±0.0001g
则物体的重量为 ：0.425g ±0.001g
误差增大了10倍。
若写成0.425g, 则认为天平的称量误差为±0.001g

## Slide 46
结论：记录数据多一个零少一个零，从数学角度看关系
不大，但应根据测量仪器、分析方法的准确度来
记录有效数字。
滴定管读数有±0.01ml 误差，
读两次最大误差为±0.02ml 。

## Slide 47
二、有效数字
有效数字
只保留一位可疑值，其余均为准确数字。
下列数字为几位有效数字
1.0008
1.0080
0.1000
0.0382
0.0040
3600
5位
5位
4位
3位
2位
不定
二位 三位 四位
3.6103 3.60 103 3.600 103

## Slide 48
关于“0”的意义
①凡是数字中间的“0”为有效数字；
②凡是小数结尾的“0”为有效数字；
③凡以“0”开头的小数值，数字前的“0”不是有效数字。
数字零在数据中具有双重作用：
（1）作普通数字用，
（2）作定位用

## Slide 49
2.实验过程中常遇到的两类数字
（1）数目：如测定次数；倍数；系数；分数（不记位数）。
1.改变单位，不改变有效数字的位数
如： 24.01mL 24.0110－3 L
（2）测量值或计算值。数据不仅表示数量的大小且其位数与测定准确度有关。

## Slide 50
（1）容量器皿：
滴定管(量至0.01mL)：如24.32mL,2.45mL
移液管和吸量管(量至0.01mL)： 如1.23mL,
10.00mL, 20.00mL
容量瓶: 50.00mL, 100.0mL, 250.0mL
量筒(量至1mL或0.1mL):如25mL,4.0mL
与实验有关的注意点

## Slide 51
（2）称量仪器
分析天平即万分之一天平（称至0.1mg）：
12.8212g, 0.2338g,1.4562g,0.0561g
千分之一天平(称至0.001g)：
0.234g,1.356g,10.324g
百分之一天平(称至0.01g)：
1.26g,0.23g,14.26g
台秤(称至0.1g)：4.0g,0.5g,16.8g
与实验有关的注意点

## Slide 52
（3）标准溶液的浓度，一般用4位有效数字表示:
如 0.1000 mol/L，0.01235 mol/L
（4）pH＝4.34 ,小数点后的数字位数为有效数字位数，如：对数值，lgX =2.38； X=2.4102
（5）对于可疑数字，除非特别说明，通常可理解为有+1或-1个单位的误差。
与实验有关的注意点

## Slide 53
（6）在计算未知试样的含量时，分析结果用几位有效数字表示，要示具体情况而定。多数为4位。
例：ω(Fe)=0.5643或ω(Fe)/10-2=56.43
又如ω(Fe)=0.0564或ω(Fe)/10-2=5.64
（7）统计结果的误差时，一般保留1~2位有效数字，最多2位。在同一个实验中，误差保留有效数字位数应相同。
与实验有关的注意点

## Slide 54
三、有效数字的运算法则
1、有效数字的修约
修约
按“四舍六入五成双”规则
尾数4 舍
尾数6 进位
尾数=5
前一位奇数：进位
前一位偶数：舍
若5不是尾数，后面有不是零的数，则一律进位

## Slide 55
修约为四位有效数字
0.52664
0.36266
1.0235
25.065
18.0852
0.5266
0.3627
1.024
25.06
18.09
修约
有效数字的第一位数8，计算时可多算一位有效数字
例
0.0884 可看成四位有效数字
如使用对数值：pH、pM、lgK等，有效数字的位数，
取决于小数部分的位数
例
pH=11.20
[H+]=6.310-12

## Slide 56
2、有效数字的加减法
几个数据相加或相减时，它们的和或差的有效数字的
位数的保留，应以绝对误差最大的数为准（即以小数
点后位数最少的数字为准）。
0.0121+26.64+1.05782
例
先修约后计算得：0.01+26.64+1.06=27.71

## Slide 57
3、有效数字的乘除法
几个数据相乘或相除时，它们的积或商的有效数字的
位数的保留，应以相对误差最大的数为准（即以有效
数字的位数最少的数字为准）。
0.0121  25.64  1.05782
例
先修约后计算得：0.012125.6  1.06 = 0.328

## Slide 58
分析化学中一些其他基本规则
1、在数字运算中，倍数、分数以及相对分子量、原子量
可视为有无限多位有效数字。
2、对于高含量组分(含量10%)的测定，一般要求分析
结果保留4位有效数字；对于中含量组分(含量1~10%)
的测定，一般要求分析结果保留3位有效数字；对于
微量组分(含量1%)的测定，一般要求分析结果保留
2位有效数字。
3、对于各种误差的计算，一般只要求保留2位有效数字。
4、在计算过程中，为了提高计算结果的可靠性，可以先
多保留一位数字，在得到结果时，注意正确保留最后
的有效数字的位数。

## Slide 59: 作业
2.1；2.3；2.4；2.5；2.8；2.9