## Slide 1: 第二章 实验数据的误差与结果处理
本章作业
2.1 实验误差及其表示方法
2.2 提高实验结果准确度的方法
2.3 实验数据处理简介
2.4 有效数字的修约及其运算规则
基本要求
P23
2.5 可疑值的检验方法——Q 检验法

## Slide 2: 2.1 实验误差及其表示方法
P23
2.1.1 误差的产生
（一） 系统误差 –系统因素引起
1． 特点：
（1）对分析结果的影响比较恒定
（2）在同一条件下，重复测定，重复出现
（3）影响准确度，不影响精密度
（4）可以消除
2．产生的原因：
（1）方法误差——选择的方法不够完善
例： 重量分析中沉淀溶解损失，滴定分析中指示剂选择不当
（2）仪器误差——仪器本身的缺陷
例：砝码未校正，天平两臂不等，滴定管、容量瓶未校正
（3）试剂误差——所用试剂有杂质
误差必然性
（4）主观误差（操作误差）——主观原因引起，如因对指示剂终点颜色的敏感程度不同产生的误差。

## Slide 3
随机误差
由某些难以控制、无法避免的偶然因素引起的，其大小、正负都不固定。
正态分布曲线
随机误差的规律性：
小误差出现的概率大，大误差出现的概率小。
大小相近的正误差和负误差出现的概率相等。
减小随机误差的方法：多次测定取平均值
y
68.3%
95.5%
99.7%
-3 -2 - 0  2  3
z
（二）随机误差（偶然误差）
过失误差
由操作者粗心大意或违章造成的

## Slide 4
2.1.2 误差的表示方法
1. 准确度──分析结果与真实值的接近程度
准确度的高低用误差的大小来衡量
误差一般用绝对误差和相对误差来表示
2. 精密度──几次平行测定结果彼此相互接近程度
精密度的高低用偏差来衡量
偏差一般用绝对偏差和相对偏差来表示
结论：误差小，测量值与真实值接近，测定的准确度高，反之，误差越大，测定的准确度越低。由系统误差决定。
结论：偏差大，精密度低，反之，精密度高，由随机误差决定
误差及偏差都有正负

## Slide 5
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
甲
乙
丙
精密度
准确度
评价
结论：1、高的精密度不一定能保证高的准确度；
2、精密度是保证准确度的先决条件；
3、对于一个好的实验结果，既要求精密
度高又要求准确度好。
准确度与精密度的关系
good ！
good ！
good ！
good ！
bad ！
bad ！
bad ！
bad ！
bad ！

## Slide 6
某同学测定纯(NH4)2SO4中氮的质量分数:
理论值: 0.2120
测定四次结果: 0.2100, 0.2118, 0.2125, 0.2137
平均值:
真值
0.2100 0.2118 0.2125 0.2137
(0.2120)
结论: 精密度差,但平均值与真实值相符,仅是偶然
的巧合,是不可靠的!
精密度差，而准确度却很高，可能吗？

## Slide 7
2.2 提高实验结果准确度的方法——误差的减免
种类 |  | 产生原因 | 举例 | 减免方法
系统误差 | 方法误差 | 分析方法不够完善 | 重量分析中沉淀的溶解损失，滴定分析中指示剂选择不当 | 改变方法或做对照实验
 | 仪器误差 | 仪器本身的缺陷 | 天平两臂不等，砝码未校正，滴定管、容量瓶未校正 | 校准仪器
 | 试剂误差 | 试剂纯度不够，有杂质 | 去离子水不合格 | 空白实验或使用高纯度试剂
 | 主观误差 | 操作人员主观原因 | 对指示剂颜色辨别偏深或偏 浅，滴定管读数不准 | 对实验人员加强训练
偶然 误差 |  | 随机（不确定）因素 | 气温、气压、湿度等变化引起 | 多次测定取平均值
P26

## Slide 8: 2.3 实验数据处理简介
2.3.1 数理统计的几个基本概念
2.3.2 少量数据的统计处理
P28

## Slide 9: 2.3.1 数理统计的几个基本概念
1 总体(universe)（或母体）——分析研究的对象的全体
样本(swatch)（或子样）——从总体中随机抽取一部分样品进行测定所得到的一组测定值
个体(individual)——样本中的每个测定值
样本容量(capacity of sample)（或样本大小）——样本中所含个体的数目，用N表示
5 样本平均值
6 极差: 表示数据的分散程度
适用于少量测定数据精密度的表示

## Slide 10
1. 平均偏差
平均偏差又称算术平均偏差，用来表示一组数据的精密度
平均偏差：
相对平均偏差：
2.3.2 少量数据的统计处理
平均偏差和相对平均偏差表示精密度: 越小越好特点：简单
缺点：大偏差得不到应有反映

## Slide 11
例：甲di +0.3,-0.2,-0.4,+0.2,+0.1,+0.4,0.0,-0.3,+0.2,-0.3
乙di 0.0,+0.1,-0.7,+0.2,-0.1,-0.2,+0.5,-0.2,+0.3,+0.1
精密度：甲比乙好 ，但二者平均偏差相同 可见：大偏差得不到应有反映
2. 标准偏差
相对标准偏差 （变异系数） ：
标准偏差又称均方根偏差，是统计学中的重要参数
对于有限测定次数时，
标准偏差 ：

## Slide 12
如前面的例子:
甲di: +0.3,-0.2,-0.4,+0.2,+0.1,+0.4,0.0,-0.3,+0.2,-0.3
乙di: 0.0,+0.1,-0.7,+0.2,-0.1,-0.2,+0.5,-0.2,+0.3,+0.1
可以得到
1．甲: n=10 d甲=0.24 s甲=0.28
2．乙: n=10 d乙=0.24 s乙=0.33
d甲=d乙 比较不出结果
s甲< s乙 甲的精密度好于乙的精密度
用标准偏差比用平均偏差更科学更准确，能更好地说明数据的分散程度。

## Slide 13
2.4.1 有效数字的意义
例
称一物体，称得0.4250g，一般分析天平的称量误差为±0.0001g(若用减量法，则最大误差为±0.0002g)
物体的重量为：0.4250g ±0.0001g
若写成0.425g, 则认为天平的称量误差为±0.001g
则物体的重量为 ：0.425g ±0.001g
误差增大了10倍。
2.4 有效数字及其运算规则
P36

## Slide 14
结论：记录数据多一个零少一个零，从数学角度看关系不大，但应根据测量仪器、分析方法的准确度来记录有效数字。
滴定管读数有±0.01ml 误差，
读两次最大误差为±0.02ml 。
万分之一天平的称量误差为±0.0001g，若用减量法，可能引起的最大误差为±0.0002g，为保证称量的相对误差小于0.1%，则试样的称样量最少为：
只保留一位可疑值，其余均为准确数字。
有效数字

## Slide 15
1．实验过程中常遇到两类数字：
（1）数目 ：如测定次数；倍数；系数；分数
（2）测量值或由测量值得到的计算值: 数据的位数与测定准确度有关，即：
这类数字不仅表示数量的大小，而且要正确地反映测量的精确程度——有效数字
2. 有效数字的位数
结果 绝对误差 相对误差 有效数字位数
0.51800 ±0.00001 ±0.002% 5
0.5180 ±0.0001 ±0.02% 4
0.518 ±0.001 ±0.2% 3
0.0518 ±0.0001 ±0.2% 3
0.5018 ±0.0001 ±0.02% 4
2.4.2 有效数字位数

## Slide 16
注意:1)分数、比例系数、实验次数、常数(如:π)等不记位数
2）pH计算,[H+]=5.0210－3 mol/L pH=2.299
pH值数据的有效数字按小数点后的位数计算
如：pH=11.058 pM lgX
3）误差、偏差及相对偏差，一般只保留一位有效数字
4) 改变单位，不能改变有效数字的位数：
常见仪器: (1)滴定管、移液管、容量瓶：小数点后留两位
(2)分析天平（万分之一）小数点后留四位
(3)标准溶液的浓度，用四位有效数字表示
5）第一位数字大于8时，乘除计算过程中可多算一位，如8.48
如： 24.01mL 24.01×10-3 L
凡是数字中间的“0”为有效数字；
凡是小数结尾的“0”为有效数字；
以“0”开头的小数值，除对数值外数字前的“0”不是有效数字。
关于“0”的意义
三位

## Slide 17
1.有效数字修约规则
“四舍六入五留双”
尾数4 舍
尾数6 进位
尾数=5
前一位奇数：进位
前一位偶数：舍
若5不是尾数，后面有不是零的数，则一律进位
2.4.3 有效数字的运算规则
0.727646→0.7276 0.47366→0.4737 11.235→11.24
11.245→11.24 11.24501→11.25
将3.5499修约为2位有效数字，不能先修约为3.55，再修约为3.6，而应该一次修约为3.5
“一次性修约”

## Slide 18
说明：
1、负数只对绝对值修约，原则同上
2、若修约后最后一位数字为5，进位后的5用
5(+)表示，舍位后的5用5(-)表示，再进一
步修约时， 5(+)应舍弃， 5(-)应进位。
3、对标准偏差进行修约时，只进不舍

## Slide 19
2. 加减运算
几个数据相加或相减时，它们的和或差的有效数字的位数的保留，应以绝对误差最大的数为准（即以小数点后位数最少的数字为准）。
例： 0.0121 绝对误差：0.0001
25.64 0.01
+）1.057 0.001
如 2.15+2.155+2.145+2.1451+2.13456
绝对误差：0.01 0.001 0.001 0.0001 0.00001
先修约后计算得：2.15+2.16+2.14+2.15+2.13=10.73
先修约，后计算得：0.01+25.64+1.06=26.71

## Slide 20
几个数据相乘或相除时，它们的积或商的有效数字的位数的保留，应以相对误差最大的数为准（即以有效数字的位数最少的数字为准）。结果的有效数字位数一般与有效数字位数最少的那个数字相同。
例：(0.03255.10360.06)/139.8=？
0.0325 ： ±0.0001/0.0325  100%=±0.3%
5.103 ： ±0.001 /5.103  100%=±0.02%
60.06 ： ± 0.1 /60.06  100%=±0.02%
139.8 ： ±0.1 /139.8  100% =±0.07%
3. 乘除运算
所以，应以0.0325为准，进行修约（即3位有效数字）
（0.0325  5.10  60.1）/ 140 = 0.0712

## Slide 21
4. 混合运算
例
先进行乘除运算，再进行加减运算，有效数字的保留规则同前。

## Slide 22
在计算过程中，为了提高计算结果的可靠性，可以先多保留一位数字，再多保留是完全没有必要的，且会增加运算时间，在得到结果时，注意正确保留最后的有效数字的位数。用计算器计算时，虽然运算过程不必对每一步的结果进行修约，也应正确保留最后结果的有效数字位数。
上例 =0.0413832602297=0.04138
例

## Slide 23
（5） 根据测定次数和要求的置信度查表
不同置信度下，舍弃可疑数据的Q值表
方法步骤：
（1） 由小到大排列数据 x1 x2 …… xn-1 xn
（2） 求极差 xn － x1
（3） 求可疑数据与相邻数据之差 xn － xn-1 或 x2 －x1
（4） 计算舍弃商Q计值：
（6）比较Q表与Q计
2.5 可疑值的取舍方法——Q 检验法
若Q计 > Q表 舍弃该数据, （过失误差造成）
若Q计< Q表 保留该数据, （偶然误差所致）
置信度：测定结果的可靠程度。

## Slide 24
例：用硼砂标定HCl溶液浓度，测定结果如下(mol.L-1): 0.1020, 0.1023, 0.1026, 0.1022, 0.1025, 0.1328。计算95%置信度下的平均值。
解：1）可疑值的检验
① 由小到大排列: 0.1020, 0.1022, 0.1023, 0.1025, 0.1026, 0.1328
② 计算Q：
③ 查表：Q(6,0.95) =0.64 < 0.98
④ 0.1328应舍弃。
注意：
在进行了可疑数据的处理后，再报告分析结果
2）平均值计算

## Slide 25
基本要求
掌握内容：掌握误差产生的原因及减免方法；误差和偏差、精密度和准确度；偶然误差的正态分布；有效数字的概念及运算规则；可疑数据的取舍。

## Slide 26: 本章作业
P39：
习题：1，2，5，13，14，15。
预习内容： 第三章 物质的聚集状态