## Slide 1
虚拟相界面
气相主体
液相主体
高温流体
低温流体
传热壁
5.2 吸收过程的汽液相平衡关系
5.2.1 思考——传热过程和吸收传质过程
（1）过程的类似性 （2）推动力的差异
吸收 传热：间壁两侧流体的温度差。
吸收：溶质在气相的浓度与其接触的
液相呈平衡的气相浓度差。
（3）过程平衡条件不同
传热 传热：两侧流体的温度相等。
吸收：溶质在气液两相达到平衡
。

## Slide 2
5.2 吸收过程的汽液相平衡关系
5.2.2 气液相平衡关系
1.基本概念
（1）平衡状态
在一定压力和温度下，一定量的液体吸收剂与混合气体充分接触，气相中的溶质向液相溶剂中转移，长期充分接触后，液相中溶质组分的浓度不再增加，此时，气液两相达到平衡。
（2）饱和浓度（溶解度）
气液两相达到平衡时，溶质在液相中的浓度为饱和浓度。
（3）平衡分压
气液两相达到平衡时，溶质在气相中的分压为平衡分压。
（4）相平衡关系
气液两相达到平衡时，溶质组分在气液两相中的浓度存在的关系。

## Slide 3
5.2 吸收过程的汽液相平衡关系
2.溶解度曲线
（1）自由度数
对于双组分混合气体的单组分物理吸收系统，根据相律，
因此，当气液两相达到平衡时，温度、总压、气相组成、液相组成共4个变量。
当总压不太高时（）时，压力的变化对平衡关系的影响忽略不计。
当温度一定时 ，
溶解度曲线
组分数
相数

## Slide 4
5.2 吸收过程的汽液相平衡关系
（2）溶解度曲线
氨在水中的溶解度曲线
结论1：
当总压、气相中溶质组成一定，若温度下降，在同一溶剂中，溶质的溶解度随之增加，有利于吸收。

## Slide 5
5.2 吸收过程的汽液相平衡关系
下在水中的溶解度曲线
结论2：
当温度、气相中溶质组成一定，
若总压增加，则在同一溶剂中，溶质的溶解度随之增加，有利于吸收。

## Slide 6
5.2 吸收过程的汽液相平衡关系
结论3：
当相同的总压及摩尔分数，温度一定时，不同种的气体在水中的溶解度的差别为：
因此，溶解小的气体（如）称为难溶气体，溶解度大的气体称为易溶气体。
结论4：
同种气体在不同溶剂中溶解度截然不同。
几种气体在水中的溶解度曲线

## Slide 7
5.2 吸收过程的汽液相平衡关系
5.2.3 亨利（Henry）定律
（1）当气体总压不高时，在一定温度下，稀溶液上方气相中溶质的平衡分压与溶质在液相中的摩尔分数成正比。
讨论：
①对于理想溶液，亨利系数为同温度下的纯物质的饱和蒸汽压；对于非理想溶液，亨利系数对低浓度溶液是常数。
②物系一定时，亨利系数是温度的函数。，气体溶解度减少。
③难溶气体，E值大，溶解度小；易溶气体，E值小，溶解度大。
④亨利系数一般由实验测定。部分气体在水中的亨利系数见表5-2。
溶质在气相中的平衡分压，kPa
亨利系数，kPa
溶质在液相中的摩尔分数
溶质在气相中的分压，kPa
平衡时溶质在液相中的摩尔分数

## Slide 8
5.2 吸收过程的汽液相平衡关系
（2）稀溶液上方气相中溶质的平衡分压与溶质在液相中的摩尔浓度成正比。
讨论
①
②
③物系一定时，溶解度系数是温度的函数。，气体溶解度减少。
④难溶气体，H值小，溶解度小；易溶气体，H值大，溶解度大。
溶质在气相中的平衡分压，kPa
溶质在液相中的浓度，kmol/m3
溶解度系数，kmol/（m3 Pa）
溶质在气相中的分压，kPa
平衡时溶质在液相中的浓度，kmol/m3

## Slide 9
5.2 吸收过程的汽液相平衡关系
（3）当气相遵循道尔顿分压定律时，
讨论
①
② 物系一定时，相平衡常数是温度或压力的函数。，气体溶解度增大。
③ 难溶气体，m值大，溶解度小；易溶气体，m值小，溶解度大。
（4）当溶液为低浓度（）时，
平衡时溶质在气相中的摩尔分数
相平衡常数
液相中溶质的摩尔分数
平衡时液相中溶质的摩尔分数
溶质在气相中的摩尔分数
平衡时溶质在气相中的摩尔比
相平衡常数
液相中溶质的摩尔比
平衡时液相中溶质的摩尔比
溶质在气相中的摩尔比

## Slide 10
【例5-1】已知在总压及温度下，液相中氨的摩尔浓度为,气相中氨的平衡分压为，在此浓度范围内符合亨利定律，氨水的密度近似为，求
（）。
【例5-2】某系统温度为，总压，试求此条件下在与空气充分接触后的水中，每立方米水溶解了多少克氧气？ （已知10℃时，氧气在水中的亨利系数
（11.42）
5.2 吸收过程的汽液相平衡关系

## Slide 11
x
y*=f(x)
释放
溶质
吸收溶质
y
5.2 吸收过程的汽液相平衡关系
状态点：
（1）位于平衡线的上方。
（2）释放溶质：（气相）
相对于液相浓度而言，气相浓度为过饱和状态（），此时气相有释放溶质A的能力。
（3）吸收溶质：（液相）
相对于气相浓度而言，液相浓度为未饱和状态（），此时液相还有吸收溶质A的能力 。
（4）若气液相浓度（）在平衡线的上方，则该体系将发生从气相到液相的传质，即为吸收过程。
5.2.4 相平衡关系在吸收过程中的应用
1.判断过程进行的方向

## Slide 12
5.2 吸收过程的汽液相平衡关系
x
y*=f(x)
B
吸收
溶质
释放溶质
y
状态点：
（1）位于平衡线的下方。
（2）吸收溶质：（气相）
相对于液相浓度而言，气相浓度为未饱和状态（），此时气相有吸收溶质A的能力。
（3）释放溶质：（液相）
相对于气相浓度而言，液相浓度为过饱和状态（），故液相有释放溶质A的能力
（4）若气液相浓度（）在平衡线的下方，则该体系将发生从液相到气相的传质，即为解吸过程。

## Slide 13
5.2 吸收过程的汽液相平衡关系
x
y*=f(x)
C
y
状态点：
（1）位于平衡线上。
（2）吸收（释放）溶质：（无）
相对于液相浓度而言，气相浓度刚好为平衡浓度（），此时气相没有吸收溶质A，也没有释放溶质A的能力。
（3）释放（吸收）溶质：（无）
相对于气相浓度而言，液相浓度刚好为平衡浓度（），此时液相没有释放溶质A，也没有吸收溶质A的能力。
（4）若气液相浓度（）刚好处在平衡线上，则该体系从宏观上讲不会发生相际传质，即此时处于平衡状态。

## Slide 14
5.2 吸收过程的汽液相平衡关系
若状态点表示为
若状态点表示为
若状态点表示为
（
溶质由气相向液相传质，
（2）平衡状态：
（3）解吸过程：
溶质由液相向气相传质。
小结：
0
·
·
·
y*=f(x)
传热过程的方向
由高温向低温

## Slide 15
5.2 吸收过程的汽液相平衡关系
2.指明过程进行的极限
传质过程的极限是平衡状态
如将摩尔分数为的混合气送入某吸收塔的底部，
与自塔顶淋下的溶剂（摩尔分数为）逆流吸收。
（1）塔无限高，溶剂量很小
无限增大，其最大极限值是
（2）塔无限高，溶剂量很大，气体流量很小
不会低于与溶剂入口平衡的。
y
x
传热过程的极限

## Slide 16
5.2 吸收过程的汽液相平衡关系
3.确定吸收过程的推动力
（1）吸收过程的推动力是指实际浓度与平衡浓度的差值。
（2）如图状态点B ：
线段BE（）是指以气相中溶质摩尔分数差表示的吸收过程推动力；
线段PB（）是指以液相中溶质摩尔分数差表示的吸收过程推动力。
（3）线段越长，差值越大，过程的推动力越大，过程的速率也越快。
（4）吸收过程的推动力的其他表示法：
气，气相摩尔比：
液相浓度：，液相摩尔比：
0
·
P
y
x
B
x
y
E
传热过程的推动力
两流体的温度差

## Slide 17
5.2 吸收过程的汽液相平衡关系
【例5-3】在总压，温度的条件下， 摩尔分率为的混合气体与SO2摩尔分率为的水溶液相接触，试问：
（1）SO2的传质方向；（液相分析，解吸）
（2）其它条件不变，温度降到时SO2的传质方向；（气相分析，吸收）
（3）其它条件不变，总压提高到时SO2的传质方向，并计算以液相摩尔分率差及气相摩尔率差表示的传质推动力。
（）
书习题：5-2，5-5