## Slide 1
5.4.1 双膜理论
（1）假设
① 气液两相存在一个稳定的相界面，相界面两
侧分别存在着稳定的气膜和液膜。膜内为层流，
溶质A以分子扩散方式通过气膜和液膜。
② 相界面处两相达平衡，界面无扩散阻力。
③ 有效膜以外的主体中，充分湍动，溶质A的
浓度均匀，溶质主要以涡流扩散的形式传质。
在吸收传质过程中，简化为溶质在层流膜内的分
子扩散过程，相界面及两相主体无传质阻力。
5.4 相际对流传质
气相
主体
液相主体
ZG
ZL
E
相界面
气膜
液膜
扩散方向
扩散方向

## Slide 2
5.4.2 总传质速率方程
传质速率传质系数传质推动力
（1） 气相总传质速率方程
传质推动力为气相浓度与液相达平衡的气相浓度的差值来表示。
注意：
是以气相分压差表示推动力的气相总传质系数，
是以气相摩尔分数差表示推动力的气相总传质系数，
是以气相摩尔比差表示推动力的气相总传质系数，
5.4 相际对流传质

## Slide 3
（2） 液相总传质速率方程
传质推动力为气相达平衡的液相浓度与液相浓度的差值来表示。
注意：
是以液相浓度差表示推动力的液相总传质系数，
是以液相摩尔分数差表示推动力的液相总传质系数，
是以液相摩尔比差表示推动力的液相总传质系数，
5.4 相际对流传质

## Slide 4
5.4 相际对流传质
（3） 总传质系数和单相传质系数之间的关系
当平衡关系满足亨利定律或在计算范围内平衡关系为直线时：
同样：
传质速率=传质推动力/传质阻力
总传质阻力
液相
传质阻力
气相
传质阻力
液相推动力
气相推动力
总推动力

## Slide 5
讨论：
① 当界面阻力为零，或界面处达到气液平衡时，相际总传质阻力等于气相（气膜）传质阻力与液相（液膜）传质阻力。与间壁式换热器传热过程的热阻类似。
② 传质系数、传质阻力、推动力要一一对应。
5.4 相际对流传质

## Slide 6
5.4.3 吸收过程中的控制步骤
（1）气膜控制
传质阻力主要集中在气相，此吸收过程由气相阻力控制或气膜控制。
特点：
① 当数量级相当时，H 值较大的易溶气体，则有
②
③ 平衡线斜率比较小。
④ 提高传质速率？
如增大气体的流速或增加气相的湍动
程度，可降低传质阻力。
.
I
O
5.4 相际对流传质

## Slide 7
（2）液膜控制
传质阻力主要集中在液相，此吸收过程由液相阻力控制或液膜控制。
特点：
① 当数量级相当时，H 值较小的难溶气体，则有
②
③ 平衡线的斜率比较大。
④ 提高传质速率?
如增大液体的流速或增加液相的湍
动程度，可降低传质阻力。
O
I
.
5.4 相际对流传质

## Slide 8
5.4 相际对流传质
（3）
易溶气体： 气膜控制：
难溶气体： 液膜控制：

## Slide 9
【例5-4】在填料塔吸收塔内用溶剂吸收混合于空气中的某溶质，已知某塔截面上的气、液两相组成为。设在一定的操作温度、压力下，气--液相平衡关系服从亨利定律，且溶质在溶剂中的溶解度系数。液相传质系数，气相传质系数。试求：
（1）以分压差表示吸收总推动力、总传质阻力、总传质速率及传质阻力的分配；
（液相分配5%）
（2）若吸收温度提高，溶质在溶剂中的溶解度系数，设气、液相传质系数和两相浓度近似不变，上述问题结果又如何？并分析。
（液相分配96%）
（3）若溶质在溶剂中的溶解度系数，相界面处溶质的组成和各为多少？并提出强化传质过程的措施。（.87.0787）
5.4 相际对流传质

## Slide 10
思考题：
（1）含5%（体积分数）二氧化碳的空气-二氧化碳混合气，在压力为，温度为下，与浓度为的二氧化碳水溶液接触。已知相平衡常数，则从（气）相向（液）相转移，以液相摩尔分率表示的传质总推动力为（）。
（2）难溶气体的吸收过程属于（液膜）控制过程，传质总阻力主要集中在（液膜）侧，提高吸收速率的有效措施是提高（液）相流体的流速和湍动程度。
（3）对于易溶气体的吸收过程，气相一侧的界面浓度接近于（与液相主体浓度平衡的摩尔比），而液相一侧的界面浓度接近于（液相主体浓度）。
书习题：5-8
5.4 相际对流传质