## Slide 1: 第7章 模拟集成电路
基本要求：
1、掌握各类电流源的组成、工作原理及应用；
2、掌握差分式放大电路的组成、抑制零漂的原理和分析计算；
3、了解集成运算放大器的组成和主要参数。

## Slide 2
(1)硅片上难以实现大电容
(2)可以放大直流或缓慢变化的信号
2. 零点漂移：
无输入信号时，输出仍有缓慢变化的电压产生。
（静态点的漂移）
1. 模拟集成电路级间采用直接耦合方式
零漂：
引出
*
7.2 差分式放大电路
对于RC耦合放大电路，由于级间有耦合电容，各级Q点是彼此独立的，前级的零点漂移不会传递到后级，所以，其零漂不必考虑。
而对于直耦式放大电路，零漂却会逐级放大传递
也称温漂
Notes: 1. 从物理意义上解释低通电路
2. 稳态分析方法
3. 增益与传递函数
4. 复数的模与相角

## Slide 3
当漂移电压的大小可以同有效信号相比拟时，输出电压产生很大误差，甚至无法分辨。
影响：
温漂指标：
温度每升高1度时，输出漂移电压按电压增益折算到输入端的等效输入漂移电压值。

## Slide 4
例如
则第一级输出漂移 -10 mV。
若第二级也有-100 μV漂移，
则第二级输出漂移 1V+10 mV。
假设
第一级是关键
3.减小零漂的措施：
用热敏元件进行温度补偿；
采用稳Q电路；
第一级采用差分式放大电路。
漂移 100 μV
漂移
-10 mV
漂移
1 V+ 10 mV
漂移
1 V+ 10 mV
*
若第一级有100μV漂移，
-100μV

## Slide 5
7.2.1 差分式放大电路的一般结构
1. 用三端器件组成的差分式放大电路

## Slide 6
2. 有关概念
差模信号
共模信号
差模电压增益
共模电压增益
仅加入差模信号产生的输出——
仅加入共模信号产生的输出——
共模抑制比
反映抑制零漂能力的指标

## Slide 7
1.电路组成及特点：
1. T1、 T2对管（型号、参数相同）组成对称电路；
且 RC1= RC1 = RC ；
3. 两个电源供电：
+VCC、－ VEE ；
2. T1、 T2的e极相连，接恒流源,恒流源的交流电阻ro很大。
4、两个输入端、两个输出端。
——此电路又称长尾电路
*
7.2.3 射极耦合差分式放大电路

## Slide 8
(1)静态分析：
2.工作原理：
Q
vo= vo1 － vo2 = 0
——无输入信号时，
双端输出电压为0。
（vi1 = vi2 = 0）※
VE = - VBE= - 0.7V
*

## Slide 9: (2)动态分析：
输入共模信号（大小相等、极性相同的信号）
即： vi1 = vi2 = vic
双端输出 vo = vo1 － vo2 = 0
*
∴ vo = vo1 － vo2 ≠ 0
输入差模信号
（大小相等、极性相反的信号）
即： vi1=－ vi2 = vid /2
输入有差别，放大器就有动作（输出）
∴称为差动式或差分式放大电路。

## Slide 10: 抑制零点漂移的原理
由于电路完全对称， T变化将使两管的IC、 VC产生相同的变化，其效果相当于在两个输入端加入了共模信号
*
注意：单端输出时共模增益非常小，也能很好地抑制零漂

## Slide 11: 3.主要技术指标计算
（1）差模电压增益 Avd
<A> 双入、双出：
一管电流↑一管电流↓，
且电流变化量相同。
流过恒流源 ro 的变化电流= 0 ，
e 交流接地。
与单边共射放大电路相同，即以成倍的电路元件换取抑制零漂的能力
*
Rc
Rc
T2
T1
e
+
－
.
+
b1
C1
C2
+
-
vo
b2
－
νi2 = -νid /2
νi1 = νid /2
vi1=－ vi2 = vid /2

## Slide 12
若双端输出接有负载时
∵RL中点为交流地
*

## Slide 13
<B> 双入、单出（输出电压取自
其中一管的c极）：
接入负载时
*
Avd2=
vo2
vid
vo2
-2vi2
=
而

## Slide 14
<C> 单端输入vi1 = vid， vi2 =0
等效于vi1=－ vi2 = vid /2时的双端输入。
单端、双端输出“差模增益”指标计算与双端输入相同。
vid均分在两管的发射结上，
*

## Slide 15: （2）共模电压增益 Avc 输入 vi1 = vi2 = vic，
① 双端输出：
共模增益
② 单端输出：
*

## Slide 16
∴差放单端输出时，抑制零漂能力也很强
ro （恒流源交流电阻）很大
∴ Avc1、 Avc2 很小
*

## Slide 17: （3）共模抑制比
双端输出，理想情况
单端输出
——单端输出抑制零漂能力也很强
*
Avd1
Avc1

## Slide 18
几种接法动态指标比较
输出方式
双出
单出
双出
单出
双端
输入
单端
输入
信号的输入方式
*

## Slide 19
输出方式
双出
单出
双出
单出
*
双端
输入
单端
输入
几种接法动态指标比较

## Slide 20
例：电路如下图所示，所有晶体管均为硅管，β均为60，静态时｜VBEQ｜≈0.7V。试求：
（1）静态时T1管和T2管的发射极电流。
解：（1）T3管的集电极电流
IC3＝（VZ－VBEQ3）/ Re3＝0.3mA
静态时T1管和T2管的发射极电流
IC1＝IC2＝ IC3/2=0.15mA
*

## Slide 21
（2）若静态时uO＞0，则应如何调节Rc2的值才能使uO＝0V？
应减小Rc2。

## Slide 22
IC4＝VEE / Rc4＝0.6mA。
(3)若静态uO＝0V，则Rc2＝？电压放大倍数为多少？
=1V
=0.14mA
=7.14k

## Slide 23
电压放大倍数求解过程如下：（板书）

## Slide 24
<1> 电路组成
<2> 差模增益
<3>差模输入电阻
JFET T1、 T2 ：
差分对管；
单入、单出~ ※
BJT T3、T4
及R1~ R3组成比例
电流源电路；
大于BJT差放的 差模输入电阻
*
JFET 源极耦合差分式放大电路

## Slide 25
下图为带有电流源的差分放大电路，若所有三极管的VBE=0.6V，电流放大倍数都为，其它电路参数如图所示。求：
1、电流IC5、IC1,3各为多少？(计算数值)
2、若rbe1~rbe4均为已知，则T1、T3构成的复合管输入电阻rbe13=？此电路的差模输入电阻Rid=?（rbe13、Rid只写表达式）
3、双端输出差模电压增益Avd为多少？（Avd只写表达式）

## Slide 26: 7.1 模拟集成电路中的直流偏置技术
电流源已融于例题中，不单独讲解

## Slide 27
7.5 集成电路运算放大器
7.5.1 CMOS MC14573集成电路运算放大器
7.5.2 BJTLM741集成运算放大器

## Slide 28
结构框图：
Notes: 差分放大级：抑制共模信号，提高CMMR，抑制零漂。
它的两个输入端为集成放大器的同相、反相输入端
电压放大级：由一级或几级电压放大器组成，提高AV 。
输出级：由电压跟随器或互补电压跟随器（功率放大器）
组成，↘Ro，↗Po， ↗带载能力。
偏置电路：为各级提供合适的偏置电流。
辅助环节：如电平移动电路、过载保护环节、高频补偿环节。

## Slide 29
7.5.2 BJTLM741集成运算放大器

## Slide 31: 原理电路图：
⒈反相
输入端
⒉同相
输入端
*

## Slide 32
Rb10K
510KΩ
RC
10K
VO
VO1
VO2
T1
T2
Rp 100K
Rb10K
RE
10K
RE3
5.1K
T3
R1
68K
+VCC+12V
-VEE
-12V
B
A
ß=100
RC
10K
+
-
vi
510KΩ
R2
36K
介绍一下实验电路

## Slide 33
例
解：
求:
50
50
80

## Slide 34
50
50
80

## Slide 35
(3)
差分电路单端输出的共模增益
不计共模输出电压时
vi=5mV 时，求 vo= ?
50
50
80

## Slide 36
下图中MOS管工作在饱和区，rds 很大，可忽略;跨导是gm。BJT的交流电流放大倍数是β, 发射结电阻rbe已知。电容器的容值都足够大。要求：

## Slide 37
单端输出时的总输出电压
双端输出时的总输出电压：
vo1 = vid · Avd1 + viC · Avc1
vo = vid · Avd + viC · Avc = vid · Avd
设计时，应使 KCMR≫
vic
vid
这样 vo1 几乎只放大差模信号
单端输出时有效抑制共模信号。
*
只放大差模信号

## Slide 38: 二、微电流源
在镜象电流源的基础上接一个Re2，
则有
由
得
由于
很小，
IC2的值很小， 达μA级
VBE1 - VBE2
IREF
IE2
VT ln
往往几十mV
Re2一般数 KΩ
为 IE2 的一个超越方程

## Slide 39
*
T1对T2仍有温度补偿作用，
又T2本身射极电阻 Re2 的存在
IC2 的温度稳定性更好。
说明：
Notes: 07即课件电压波动对微电流源影响小去掉

## Slide 40
6.1.2 FET电流源
1、 MOSFET镜像电流源
MOSFET基本镜像电路流
T1管的g、d相连
饱和
又T1、T2完全相同对管
若外电路使T2也工作于饱和区

## Slide 41
用T3代替R，T1~T2对管，且工作在放大区，
2、实用的镜像电流源
得 ID1 = ID3 = IREF 的值

## Slide 42
6.1.2 FET电流源
JFET电流源