## Slide 1
6 . 时序逻辑电路
6.1 时序逻辑电路的基本概念
6.2 同步 时序逻辑电路的分析
6.3 同步 时序逻辑电路的设计
6.4 异步 时序逻辑电路的分析
6.5 若干典型的时序逻辑电路
6.7 用Verilog描述时序逻辑电路
6.6 简单的时序可编程逻辑器件GAL

## Slide 2
教学基本要求
2. 熟练掌握时序逻辑电路的分析方法
1. 熟练掌握时序逻辑电路的描述方式及其相互转换。
3. 熟练掌握时序逻辑电路的设计方法
4. 熟练掌握寄存器、移位寄存器逻辑功能及其应用。
5. 熟练掌握计数器的逻辑功能及其应用。

## Slide 3: 作业
6.1.8； 6.3.3(写出激励方程和输出方程即可)
6.2.4; 6.3.5
6.5.1(寄存器)； 6.5.13
6.5.14; 6.5.15
6.5.16；6.5.18
6.5.19；6.5.20
第六版

## Slide 4
6.1 时序逻辑电路的基本概念
6.1.1 时序逻辑电路的模型与分类
6.1.2 时序电路逻辑功能的表达

## Slide 5
6.1 时序逻辑电路的基本概念
6.1.1 时序逻辑电路的模型与分类
1. 时序电路的一般化模型
*电路由组合电路和存储电路组成
*电路存在反馈
结构特征:

## Slide 6
输出方程: O＝f1(I，S)
激励方程: E＝f2(I，S)
状态方程 : Sn+1＝f3(E，Sn)
表达输出信号与输入信号、状态变量的关系式
表达了激励信号与输入信号、状态变量的关系式
表达存储电路从现态到次态的转换关系式
6.1.1 时序逻辑电路的模型与分类
1. 时序电路的一般化模型
Notes: 图中看出，谐波次数越高，幅值分量越小，对原波形的贡献越小，所以在一定条件下可忽略高次谐波。

## Slide 7
2、异步时序电路与同步时序电路
时序电路
同步：
存储电路里所有触发器有一个统一的时钟源，它们的状态在同一时刻更新。
异步：
没有统一的时钟脉冲或没有时钟脉冲，电路的状态更新不是同时发生的。
6.1.1 时序逻辑电路的模型与分类

## Slide 8
3.米利型和穆尔型时序电路
电路的输出是输入变量A及触发器
输出Q1、 Q0 的函数
米利型电路
6.1.1 时序逻辑电路的模型与分类
电路输出仅仅取决于各触发器的状态，而不受
电路当时的输入信号影响或没有输入变量
穆尔型电路

## Slide 9
输出方程
激励方程组
状态方程组
1. 逻辑方程组
6.1.2 时序电路功能的表达方法

## Slide 10
 |  | A |  |  | X | Y
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
状态转换真值表
输出方程
状态方程组
2. 根据方程组列出状态转换真值表
6.1.2 时序电路功能的表达方法

## Slide 11
3. 将状态转换真值表转换为状态表
转换表
 |  |  | X
 | A=0 | A=1 | 
00 | 00 / 0 | 10 / 0 | 0
01 | 00 / 1 | 01 / 0 | 1
10 | 00 / 1 | 11 / 0 | 0
11 | 00 / 1 | 01 / 0 | 0
 |  | A |  |  | X | Y
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
状态转换真值表
6.1.2 时序电路功能的表达方法

## Slide 12
4.根据转换表得状态表
转换表
 |  |  | X
 | A=0 | A=1 | 
00 | 00 / 0 | 10 / 0 | 0
01 | 00 / 1 | 01 / 0 | 1
10 | 00 / 1 | 11 / 0 | 0
11 | 00 / 1 | 01 / 0 | 0
Sn | Sn+1/Y |  | X
 | A=0 | A=1 | 
a | a / 0 | c / 0 | 0
b | a / 1 | b / 0 | 1
c | a / 1 | d / 0 | 0
d | a / 1 | b / 0 | 0
状态表
令4个状态为00=a，01=b，10=c，11=d，得：
6.1.2 时序电路功能的表达方法

## Slide 13
5.画状态图---有两种
米利型输出标在方向线旁。穆尔型标在圆圈状态名旁。
6.1.2 时序电路功能的表达方法

## Slide 14
6. 时序图
时序逻辑电路的五种描述方式是可以相互转换的
根据转换表画出波形图
转换表
 |  |  | X
 | A=0 | A=1 | 
00 | 00 / 0 | 10 / 0 | 0
01 | 00 / 1 | 01 / 0 | 1
10 | 00 / 1 | 11 / 0 | 0
11 | 00 / 1 | 01 / 0 | 0
6.1.2 时序电路功能的表达方法

## Slide 15
6.2 时序逻辑电路的分析
6.2.1 分析同步时序逻辑电路的一般步骤
6.2.2 同步时序逻辑电路分析举例

## Slide 16
时序逻辑电路分析的任务：
分析时序逻辑电路在输入信号的作用下，其状态和输出信号变化的规律，进而确定电路的逻辑功能。
6.2 时序逻辑电路的分析
时序电路的逻辑功能是由其状态和输出信号的变化规律呈现出来的。所以,分析过程主要是列出电路状态表或画出状态图、工作波形图。
分析过程的主要表现形式:

## Slide 17
6.2.1 分析同步时序逻辑电路的一般步骤:
1.了解电路的组成：电路的输入、输出信号、触发器的类型等
４.确定电路的逻辑功能。
3.列出状态转换表或画出状态图和波形图；
2. 根据给定的时序电路图,写出下列各逻辑方程式：
(１) 输出方程；
(２) 各触发器的激励方程;
（3）状态方程: 将每个触发器的驱动方程代入其特性方程得状态方程。

## Slide 18
例1 试分析如图所示时序电路的逻辑功能。
6.2.2 同步时序逻辑电路分析举例
电路是由两个T 触发器组成的同步时序电路。
解：
(1)了解电路组成：

## Slide 19
(2) 根据电路列出三个方程组
激励方程组: T0=A
T1=AQ0
输出方程组: Y=AQ1Q0
将激励方程组代入T触发器的特性方程得状态方程组
6.2.2 同步时序逻辑电路分析举例

## Slide 20
(3) 根据状态方程组和输出方程列出状态表
Y =A Q1Q0
0 0 / 1
1 1 / 0
1 1
1 1 / 0
1 0 / 0
1 0
1 0 / 0
0 1 / 0
0 1
0 1 / 0
0 0 / 0
0 0
A=1
A=0
6.2.2 同步时序逻辑电路分析举例

## Slide 21
(4) 画出状态图
0 0 / 1
1 1 / 0
1 1
1 1 / 0
1 0 / 0
1 0
1 0 / 0
0 1 / 0
0 1
0 1 / 0
0 0 / 0
0 0
A=1
A=0
6.2.2 同步时序逻辑电路分析举例

## Slide 22
0 0 / 1
1 1 / 0
1 1
1 1 / 0
1 0 / 0
1 0
1 0 / 0
0 1 / 0
0 1
0 1 / 0
0 0 / 0
0 0
A=1
A=0
(5) 画出时序图
6.2.2 同步时序逻辑电路分析举例
Y =A Q1Q0

## Slide 23
(6) 逻辑功能分析
观察状态图和时序图可知，电路是一个由信号A控制的可控二进制计数器。当A=0时停止计数，电路状态保持不变；当A=1时，在CP上升沿到来后电路状态值加1，一旦计数到11状态，Y 输出1，且电路状态将在下一个CP上升沿回到00。输出信号Y的下降沿可用于触发进位操作。
6.2.2 同步时序逻辑电路分析举例

## Slide 24
例2 试分析如图所示时序电路的逻辑功能。
电路是由两个JK触发器组成的穆尔型同步时序电路。
解：
1.了解电路组成。
J2=K2=X  Q1
J1=K1=1
Y=Q2Q1
2.写出下列各逻辑方程式：
输出方程
激励方程
6.2.2 同步时序逻辑电路分析举例

## Slide 25
J2=K2=X  Q1
J1=K1=1
将激励方程代入JK触发器的特性方程得状态方程
整理得：
FF2
FF1
6.2.2 同步时序逻辑电路分析举例
Notes: 放大电路存在电抗元件，如电容、电感。因此输入信号的频率不同，电路的输出响应也不同。

## Slide 26
3.列出其状态转换表，画出状态转换图和波形图
Y=Q2Q1
1 1
1 0
0 1
0 0
X=1
X=0
状态转换表
1 0 / 1
0 0 / 1
0 1 / 0
1 1 / 0
0 0 / 0
1 0 / 0
1 1 / 0
0 1 / 0
6.2.2 同步时序逻辑电路分析举例
状态图

## Slide 27
根据状态转换表，画出波形图。
1
1 0
0 0
1 1
0
0 1
1 1
1 0
0
0 0
1 0
0 1
0
1 1
0 1
0 0
X= 1
X= 0
Y
1
0
0
1
1
1
0
0
1
1
0
1
1
0
Q2
Q1
6.2.2 同步时序逻辑电路分析举例
Y=Q2Q1

## Slide 28
  X=0时
电路功能：可逆计数器
X=1时
Y可理解为进位或借位端。
电路进行加1计数
电路进行减1计数 。
４.确定电路的逻辑功能.
6.2.2 同步时序逻辑电路分析举例

## Slide 29
例3 分析下图所示的同步时序电路。
激励方程组
输出方程组 Z0=Q0
Z1=Q1
Z2=Q2
1.根据电路列出逻辑方程组:
6.2.2 同步时序逻辑电路分析举例

## Slide 30
得状态方程
2.列出其状态表
将激励方程代入D 触发器的特性方程得状态方程
1 1 0
1 1 1
1 0 0
1 1 0
0 1 0
1 0 1
0 0 1
1 0 0
1 1 0
0 1 1
1 0 0
0 1 0
0 1 0
0 0 1
0 0 1
0 0 0
状态表
6.2.2 同步时序逻辑电路分析举例
3. 画出状态图

## Slide 31
4. 画出时序图
6.2.2 同步时序逻辑电路分析举例

## Slide 32
由状态图可见，电路的有效状态是三位循环码。
从时序图可看出，电路正常工作时，各触发器的Q端轮流出现
一个宽度为一个CP周期脉冲信号,循环周期为3TCP。电路的功能为脉冲分配器或节拍脉冲产生器。
5、逻辑功能分析
6.2.2 同步时序逻辑电路分析举例

## Slide 33
例、同步时序逻辑电路及时钟波形如图所示，分析电路并确定其逻辑功能（电路的初始状态为00）。
同步时序逻辑电路的分析举例
电路由两个下降沿触发的JK触发器组成同步时序电路。
解：
(1) 根据电路，列出三个方程组
驱动方程组:

## Slide 34
输出方程组: Z = Q0 CP
将每个触发器的驱动方程代入到JK触发器的特性方程，得状态方程组：

## Slide 35
(2) 根据状态方程组和输出方程列出状态表
Z = Q0 CP
0
CP
0 1
0 0
1 0
1 1
CP
0 0
0 1
0
1 0
0 0
Z
(3) 画出状态图
(4) 画出时序图
(5) 逻辑功能分析
从波形图可见，Q1、Q0和输出 Z 的1个周期中均包含了3个时钟周期。将CP作为输入，信号从 Q1、Q0 和 Z 输出，电路实现了对CP的3分频。