## Slide 1
1、逻辑抽象：根据实际逻辑问题的因果关系确定输入、输出变量，并定义逻辑状态的含义；
2、根据逻辑描述列出真值表；
3、由真值表写出逻辑表达式;
5、画出逻辑图。
4、根据器件的类型,简化和变换逻辑表达式
二、组合逻辑电路的设计步骤
一、组合逻辑电路的设计：根据实际逻辑问题，求出所要求逻辑功能的最简单逻辑电路。
4.2 组合逻辑电路的设计

## Slide 2: ● 若干基本设计方法
● 逻辑电路最简的含义
指电路所用器件的数量最少，种类最少，器件之间的连线也最少。
● 以门电路为基本单元的电路设计方法
要求：所用门的个数、种类和每个门的输入端个数均最少
例
1个非门，2个与门，1个或门
4个与非门

## Slide 3: ● 若干基本设计方法
● SSI (Signal Scale Integrated)设计方法
要求：所用集成片种类、个数最少
以小规模集成电路为单元的电路设计
● MSI (Middle Scale Integrated)设计方法
以中规模集成电路为单元电路
使结构更紧凑，连线更少，工作更可靠，且可使设计工作量大为减少。

## Slide 4: 3.3.2 设计举例
● 单输出组合逻辑电路的设计
例1：设计一个监视交通信号灯工作状态的逻辑电路
每一组信号灯由红、黄、绿三盏灯组成。正常工作情况下，任何时刻必有一盏灯点亮，而且只允许一盏灯亮。而当出现其它五种点亮状态时，电路发出故障报警信号。
要求
正常
R Y G
R Y G
R Y G
R Y G
R Y G
R Y G
R Y G
R Y G
故障

## Slide 5: 3.3.2 设计举例
真值表
R Y G Z
● 单输出组合逻辑电路的设计
正常
R Y G
R Y G
R Y G
R Y G
R Y G
R Y G
R Y G
R Y G
故障
解
取红、黄、绿三盏灯的状态为输入变量，分别用R、Y、G 表示，并规定灯亮时为1，不亮时为0。取故障信号为输出变量，以Z表示之，并规定正常工作状态下Z为0，发生故障时为1。列真值表得。
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
0
1
0
1
1
1
0
1

## Slide 6: 3.3.2 设计举例
● 由真值表写出逻辑表达式
YG
R
0
1
00
01
11
10
1
1
1
1
1
0
0
0
(与 - 或表达式)
真值表
R Y G Z
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
1
0
0
1
0
1
1
1
● 利用卡诺图将上式进行化简

## Slide 7: 3.3.2 设计举例
● 根据化简结果画逻辑电路图
(与非 – 与非表达式)
(与 - 或表达式)
试用与或非门实现本逻辑电路
R
Y
G
Z
1
1
1
&
&
&
&
≥1
3个非门，4个与门，1个或门
1
1
1
R
Y
G
Z
&
&
&
&
&
3个非门， 5个与非门

## Slide 8
例2 某雷达站有A、B、C三部雷达，其中A和B消耗功率相等，C的消耗功率是A的两倍。这些雷达由两台发电机X和Y供电，发电机X的最大输出功率等于雷达A的功率消耗，发电机Y的最大输出功率是X的3倍。要求用与、或、非门设计一个逻辑电路，利用各雷达的起动和关闭信号，以最节约电能的方式起、停发电机。
解：（1） 逻辑抽象。
A、B、C是事件产生的原因，应定为输入变量；两台发电机 X 和 Y 是事件产生的结果，定为输出变量。
设输入变量A、B、C为1表示雷达起动，为0雷达关闭。输出变量X、Y为1，表示发电机起动；为0，表示发电机停止。
3.3 组合逻辑电路的设计
Notes: 等效电路由三个基本元件构成

## Slide 9
(2)根据题意列出真值表
(3)由真值表可画出卡诺图,用卡诺图简化得简化后的逻辑表达式。
输 入 |  |  | 输 出
A | B | C | X Y
0 | 0 | 0 | 0 0
0 | 0 | 1 | 0 1
0 | 1 | 0 | 1 0
0 | 1 | 1 | 0 1
1 | 0 | 0 | 1 0
1 | 0 | 1 | 0 1
1 | 1 | 0 | 0 1
1 | 1 | 1 | 1 1
3.3 组合逻辑电路的设计

## Slide 10
(4) 根据简化后的逻辑表达式画出逻辑图。
3.3 组合逻辑电路的设计

## Slide 11
例3 某火车站有特快、直快和慢车三种类型的客运列车进出，试用两输入与非门和反相器设计一个指示列车等待进站的逻辑电路，3个指示灯一、二、三号分别对应特快、直快和慢车。列车的优先级别依次为特快、直快和慢车，要求当特快列车请求进站时，无论其它两种列车是否请求进站，一号灯亮。当特快没有请求，直快请求进站时，无论慢车是否请求，二号灯亮。当特快和直快均没有请求，而慢车有请求时，三号灯亮。
3.3 组合逻辑电路的设计
Notes: 等效电路由三个基本元件构成

## Slide 12
解：1、 逻辑抽象
输入信号: I0、I1、I2分别为特快、直快和慢车的进站请求信号
且有进站请求时为1，没有请求时为0。
输出信号: L0、L1、L2分别为3个指示灯的状态，且灯亮为1，灯灭为0。
输 入 |  |  | 输 出 |  | 
I0 | I1 | I2 | L0 | L1 | L2
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | × | × | 1 | 0 | 0
0 | 1 | × | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
根据题意列出真值表
(2) 写出各输出逻辑表达式。
L0 = I0

## Slide 13
输 入 |  |  | 输 出 |  | 
I0 | I1 | I2 | L0 | L1 | L2
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | × | × | 1 | 0 | 0
0 | 1 | × | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
真值表
2、 根据真值表写出各输出逻辑表达式
L0 = I0
3、 根据要求将上式变换为与非形式:用两输入与非门和反相器设计

## Slide 14
4、 根据输出逻辑表达式画出逻辑图。

## Slide 15
3.3 组合逻辑电路的设计
例4 电热水器内部容器示意图中，A、B、C为三个水位检测元件。当水面低于检测元件时，检测元件输出高电平；水面高于检测元件时，检测元件输出低电平。试用与非门设计一个热水器水位状态显示电路，要求当水面在A、B之间的正常状态时，绿灯G亮；水面在B、C间或A以上的异常状态时，黄灯Y亮；水面在C以下的危险状态时，红灯R亮。
1.当水面在A、B之间的正常状态时，绿灯G亮；
2.水面在B、C间或A以上的异常状态时，黄灯Y亮；
3.水面在C以下的危险状态时，红灯R亮。

## Slide 16
3.3 组合逻辑电路的设计
输入变量（A、B、C ）：为三个检测仪的输出。
逻辑1：水位低于水位检测仪；
逻辑0：水位高于水位检测仪。
1.逻辑抽象：
输出变量为绿灯G、黄灯Y、红灯R。
逻辑1：灯亮；
逻辑0：灯灭。

## Slide 17
3.3 组合逻辑电路的设计
1.当水面在A、B之间的正常状态时，绿灯G亮；
2.水面在B、C间或A以上的异常状态时，黄灯Y亮；
3.水面在C以下的危险状态时，红灯R亮。
A | B | C | G | Y | R
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | × | × | ×
0 | 1 | 0 | × | × | ×
0 | 1 | 1 | × | × | ×
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | × | × | ×
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
(2)根据逻辑功能的要求，列出真值表。
在具体分析时，发现当逻辑变量被赋予特定含义后，有一些变量的取值组合根本就不会出现，这些最小项应被确定为无关项。
逻辑1：水位低于检测仪
逻辑0：水位高于检测仪

## Slide 18
3.3 组合逻辑电路的设计
（3）由真值表可画出卡诺图。
根据器件要求，需将逻辑表达式两次求反，变换为与非-与非式
=

## Slide 19
3.3 组合逻辑电路的设计
（4）依据逻辑函数式，可画出由与非门构成的逻辑图。
=

## Slide 20
例5 下图所示水箱由大、小水泵ML、MS供水，A、B、C为三个水位检测元件。水位低于某个检测元件时，该元件给出高电平；高于检测元件时，该元件给出低电平。要求：水位低于A点，两水泵都工作；水位介于A点和B点之间，ML单独工作；水位介于B点和C点之间，MS单独工作；水位高于C点，两水泵都不工作。
⑴ 填写ML、MS的真值表。
⑵ 根据真值表画ML、MS的卡诺图，化简，写出最简与或表达式。
A B C | MS | ML
0 0 0 |  | 
0 0 1 |  | 
0 1 0 |  | 
0 1 1 |  | 
1 0 0 |  | 
1 0 1 |  | 
1 1 0 |  | 
1 1 1 |  | 
0 0
1 0
 
0 1
 
 
 
1 1

## Slide 21
Suppose that our objective is to design a logic circuit that accepts a three-bit input and produces a four-bit output. The input to the circuit is the binary representation of decimal numbers 0 through 7. The output of the circuit is the “8-4-2-1” coded version of the input.
1、Complete the truth table for this circuit given bellow
2、Let the output of the system be defined as 𝑓(𝐴,𝐵,𝐶) = 𝑋⨁𝑍, which is the result of the XOR operation on the first and third bits of the encoded version of the input. Find the value of 𝑓 in the last column of the above truth table.
3、Write a Boolean equation representing the output function 𝑓(𝐴,𝐵,𝐶) as a function of Boolean variables 𝐴, 𝐵, and 𝐶. Using the K-MAP, simplify the output equation to its simplest possible form.
4、Represent the function 𝑓 using its list of minterms .

## Slide 22: 3.3.2 设计举例
(1)设输入代码为X2、X1、X0 ，输出代码为Y2、Y1、Y0
(2)列真值表
C X2X1X0 Y2Y1Y0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 1
0 0 1 0 0 1 1
0 0 1 1 0 1 0
0 1 0 0 1 1 0
0 1 0 1 1 1 1
0 1 1 0 1 0 1
0 1 1 1 1 0 0
C X2X1X0 Y2Y1Y0
1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 1 0 0 1
1 0 1 0 0 1 1
1 0 1 1 0 1 0
1 1 0 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1 0
1 1 1 0 1 0 0
1 1 1 1 1 0 1
例7：设计一个3位代码转换电路。
要求：当控制信号C=0，由自然二进制码 → 格雷码
C=1，由格雷码 →自然二进制码
● 多输出组合逻辑电路的设计

## Slide 23: 逻辑表达式
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
1
0
0
1
1
0
1
0
CX2
00
01
X1X0
01
00
11
10
11
10
Y2
CX2
00
01
X1X0
01
00
11
10
11
10
Y1
CX2
00
01
X1X0
01
00
11
10
11
10
Y0

## Slide 24: 画逻辑电路图
C
Y2
X2
X1
&
Y1
=1
=1
X0
Y0
=1
y0

## Slide 25: 例8：设计一个将8421BCD码转换为余三码的电路
输入8421码: X3X2X1X0， 输出余三码: L3L2L1L0
3.3.2 设计举例
8421码 余3码
0 0 0 0 0
1 0 0 0 1
2 0 0 1 0
3 0 0 1 1
4 0 1 0 0
5 0 1 0 1
6 0 1 1 0
7 0 1 1 1
8 1 0 0 0
1 0 0 1
1 0 1 0
1 0 1 1
1 1 0 0
1 1 0 1
1 1 1 0
1 1 1 1
B3 B2 B1 B0 E3 E2 E 1 E0
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 0 1
0 1 1 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 0 1
1 0 1 0
1 0 1 1
1 1 0 0
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
x
x
1
1
10
x
x
x
x
11
1
1
1
0
01
0
0
0
0
00
10
11
01
00
X1X0
X3X2

## Slide 26
x
x
1
0
10
x
x
x
x
11
0
0
0
1
01
1
1
1
0
00
10
11
01
00
X1X0
X3X2
x
x
0
1
10
x
x
x
x
11
0
1
0
1
01
0
1
0
1
00
10
11
01
00
X1X0
X3X2
x
x
0
1
10
x
x
x
x
11
1
0
0
1
01
1
0
0
1
00
10
11
01
00
X1X0
X3X2
充分利用无关项

## Slide 27
X3
X2
X1
X0
&
&
&
L3
L0
&
&
&
&
L2
&
&
&
L1

## Slide 28: ● 设计原则
● 设计要灵活 步骤可省略
● 逻辑表达式不唯一 电路图不唯一
● 表达式最简 电路不一定最简
在条件允许下，经济、可靠、快速实现
● 设计总原则