## Slide 1
主要内容
4.1 燃烧
4.2 爆炸
4.3 危险的多重性
4.4 压缩（液化）气体的危险性分析
4.5 易燃液体的危险性
4.6 易燃固体、易于自燃的物质、遇水放出易燃气体的物质
4.7 有机过氧化物危险性
4.8 氧化性物质的危险性
4.9 爆炸品的危险性
4.10 毒性物质的危险性
第四章 危险化学品特性与分析

## Slide 2: 第四章 危险化学品特性与分析
4.1 燃烧
4.1.1 定义：燃烧是可燃物质（气体、液体或固体）与氧或氧化剂发生伴有放热和发光的一种激烈的化学反应。
4.1.2 燃烧的条件：
（1）可燃物质；（2）助燃物质；（3）能源（火源）
可燃物质：固体（煤）、液体（汽油）、气体（天然气）
助燃物质：通常为具有氧化性的物质，空气、氧气、氯气等
能源（火源）：包括明火、电火花、高温、摩擦、撞击、发热自燃、绝热压缩、光照、辐射

## Slide 3: 第四章 危险化学品特性与分析
4.1 燃烧
4.1.2 燃烧的条件：燃烧能否发生还与可燃物浓度、助燃物浓度以及能源能量的大小有关。
例如：H2 在空气中燃烧， H2 > 4%
一般可燃物燃烧， O2 > 14%
一根火柴不可能点燃一根粗的木头

## Slide 4: 第四章 危险化学品特性与分析
4.1.3 燃烧机理
可燃物燃烧化学反应一般为自由基过程，包括：
链增长
H· + O2 → HOO·
CH3·+ O2 → CH3OO·
HOO· + CH4 → CH3· + HOOH
HOOH → HO ·
HO · + CH4 → H2O + CH3·
………
CO2
CO
H2O

## Slide 5: 第四章 危险化学品特性与分析
4.1.3 燃烧机理
键能（Bond dissociation enthalpies） (kJ/mol)
键 | 键能 | 键 | 键能
H–H | 436 | C6H5–H | 464
CH3–H | 439 | HO–H | 502
C伯–H | 422 | (C, 2H)C–C(C, 2H) | 347-356
C仲–H | 412 | H2C=CH2 | 611-632 （C-C双键）
C叔–H | 404 | HC≡CH | 837 （C-C三键）
CH2=CH-H | 464 | ᴨ 键 | 280 （单键）

## Slide 6: 第四章 危险化学品特性与分析
4.1.3 燃烧机理
可燃气体在空气中的最小引燃能量（mJ）
可燃气体 | 最小引燃能量 | 可燃气体 | 最小引燃能量
甲烷 | 0.28 | 乙烯 | 0.096
乙烷 | 0.25 | 乙炔 | 0.019
丙烷 | 0.26 | 丙炔 | 0.152
正丁烷 | 0.25 | 1，3-丁二烯 | 0.013
戊烷 | 0.51 | 氢 | 0.019
异戊烷 | 0.70 | 硫化氢 | 0.068
环丙烷 | 0.17 |  | 

## Slide 7: 第四章 危险化学品特性与分析
4.1.4 燃烧过程和形式
可燃物质的燃烧过程与其状态有关。大多数可燃物质的燃烧是在蒸汽或气态下进行的。
气体燃烧
可燃气体
燃烧
氧化剂
液体燃烧
可燃液体
蒸汽
燃烧
受热
氧化剂

## Slide 8: 第四章 危险化学品特性与分析
4.1.4 燃烧过程和形式
固体燃烧
简单
物质
燃烧
受热
氧化剂
熔化
受热
蒸汽
复杂
物质
受热
分解
氧化剂
燃烧
蒸汽
蒸汽
液体
受热

## Slide 9: 第四章 危险化学品特性与分析
4.1.4 燃烧过程和形式
物质燃烧时温度的变化
Ti-开始加热温度上升
To-氧化开始
Ts-理论自燃点，散热与放热相等
Ts’-实际自燃点，放热 > 散热
Tb-燃烧温度
τ-诱导期，诱导期越短，物质越易燃烧。

## Slide 10: 第四章 危险化学品特性与分析
4.1.4 燃烧过程和形式
当物质被加热时，其温度（Ti）开始上升。最初一段时间，加热的大部分热量用于物质的温度升高、熔化或分解，故可燃物的温度上升较缓慢。当温度升高到一定程度时，物质开始氧化，此时的温度称为氧化温度（To）。由于温度尚低，氧化反应的速度不快，氧化所产生的热量不足以克服体系向外界放出的热量。若此时停止加热，仍不能引起物质的温稳定燃烧。如果继续加热，则物质的温度由于氧化反应上升很快。当物质氧化放出的热量与散热相等时，即达到理论自燃点（Ts）。如果物质的温度继续提高，则开始出现火焰，此时的温度为通常测得的自燃点（Ts’）。当温度高于自燃点以后，物质会呈现稳定的燃烧，此时的温度为物质的燃烧温度（Tb）。达到理论自燃点Ts与自燃点Ts’之间的时间差称为诱导期（τ），诱导期越短，物质越易燃烧。

## Slide 11: 第四章 危险化学品特性与分析
4.1.4 燃烧过程和形式
诱导期（τ）：诱导期的长短首先取决于可燃物本身的性质，也随外界的温度，混合气体的压力以及可燃物的浓度不同而略有变化。在同一温度和压力下，比较各种烃类的燃烧诱导期可以发现：烷烃 > 环烷烃 > 芳烃
气体的燃烧诱导期与温度和压力的关系如下：
从上式可以看出，当温度和压力升高时，混合气体的燃烧诱导期会缩短。

## Slide 12: 第四章 危险化学品特性与分析
4.1.4 燃烧的过程和形式
均相燃烧：燃烧在均相中进行，例如气体的燃烧。
多相燃烧：燃烧在多相中进行，例如固体的燃烧。
混合燃烧：可燃气体与助燃剂预先混合后进行燃烧。(气焊)
扩散燃烧：可燃气体与助燃剂通过扩散进行混合，边混合边燃烧。（炉灶）
蒸发燃烧：可燃液体受热蒸发产生蒸汽，然后由蒸汽进行燃烧。
分解燃烧：可燃物质 （固体或液体）受热分解产生蒸汽，然后由蒸汽进行燃烧。
混合燃烧一般不受物理过程影响，至取决于燃烧反应的速度，因此燃烧反应迅速，火焰的温度高。

## Slide 13: 第四章 危险化学品特性与分析
4.1.5 燃烧速度与热值
燃烧速度：一般认为燃烧速度就是单位面积上单位时间内烧掉的可燃物的数量。
气体的燃烧速度： 气体的燃烧速度通常以火焰的传播速度来衡量。

## Slide 14: 第四章 危险化学品特性与分析
4.1.5 燃烧速度与热值
火焰的传播：火焰从火源处借助在燃烧区内的可燃混合物的燃烧而传播扩散的现象。
假设图中的管中含有甲烷和空气的混合气体，在左端第一层达到着火温度T1时，开始燃烧，其右端相邻层的混合气体被第一层加热，温度逐渐升高；当第二层温度达到T1时，也开始燃烧，放出热量，传递给下一层，燃烧就这样逐层传递下去。利用管子中火焰的传播，计算时间，就可以测得火焰传播速度。
火焰传播示意图

## Slide 15: 第四章 危险化学品特性与分析
4.1.5 燃烧速度与热值
常见气体在空气中的火焰传播速度 （Ｄ＝２５.４mm）
气体 | 浓度 （％） | 最大火焰 传播速度 （ｍ／ｓ） | 气体 | 浓度 （％） | 最大火焰 传播速度 （ｍ／ｓ）
氢气 | 38.5 | 4.83 | 甲烷 | 9.8 | 0.67
一氧化碳 | 4.5 | 1.25 | 乙烷 | 6.5 | 0.85
水煤气 | 43 | 3.1 | 丙烷 | 4.6 | 0.82
炼焦煤气 | 17 | 1.7 | 丁烷 | 3.6 | 0.82
 |  |  | 乙烯 | 7.1 | 1.42

## Slide 16: 第四章 危险化学品特性与分析
4.1.5 燃烧速度与热值
甲烷和空气混合物的火焰传播速度
火焰传播速度与管径的关系：火焰传播速度在不同管径的管道中是不同的。一般随管径的增加而增加，当管径增加到一定数值时，速度就不再增加。同样，火焰传播速度随管径的减小而降低，当管径减小到某一数值时，火焰就不再继续传播，这就是阻火器的工作原理。
Chart: 
| 0 | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 | 300
速度 （cm/s） | 0 | 30 | 60 | 70 | 75 | 80 | 80

## Slide 17: 第四章 危险化学品特性与分析
4.1.5 燃烧速度与热值
可燃气体燃烧的特点：
气体的燃烧速度比液体和固体快。
简单气体的燃烧速度比复杂气体的燃烧速度快。
气体扩散燃烧时，其燃烧速度取决于气体的扩散速度。
混合燃烧时，燃烧速度取决于本身的化学反应速度。
通常，混合燃烧的速度比扩散燃烧的速度快得多。

## Slide 18: 第四章 危险化学品特性与分析
4.1.5 燃烧速度与热值
影响气体燃烧速度的因素：
可燃气体的性质：烷烃、环烷烃和芳烃的火焰传播速度接近，烯烃的火焰传播速度略高于相应的烷烃，二烯烃的火焰传播速度又高于烯烃，炔烃的火焰传播速度最快。
可燃气体的含量：
余气系数（α）：混合气中空气含量与燃料燃烧所需的理论空气量之比。一般当α = 0.95 时，燃烧速度最快。
混合气体的温度：温度越高，燃速越快。

## Slide 19: 第四章 危险化学品特性与分析
4.1.5 燃烧速度与热值
液体的燃烧速度：液体的燃烧速度取决于液体的蒸发速度。
质量速度：单位面积上单位时间内烧掉的液体量。
直线速度：单位时间内烧掉液体层的高度。
液体的燃烧速度 =ｆ(初温、储罐直径、液面高度、含水量)
一般来讲，初温越高，含水量越低，燃烧越快。

## Slide 20: 第四章 危险化学品特性与分析
4.1.5 燃烧速度与热值
几种液体的燃烧速度
液体名称 | 燃烧速度 | 
 | 直线速度/cm/h | 重量速度/kg/(m2 h)
甲醇 | 7.2 | 57.6
丙酮 | 8.4 | 66.4
乙醚 | 17.5 | 125.8
苯 | 18.9 | 165.4
甲苯 | 16.1 | 138.3
车用汽油 | 10.5 | 80.9
煤油 | 6.6 | 55.1

## Slide 21: 第四章 危险化学品特性与分析
液体燃烧直线速度与质量速度的关系

## Slide 22: 第四章 危险化学品特性与分析
4.1.5 燃烧速度与热值
固体的燃烧速度：可燃固体的燃烧速度一般低于可燃气体和液体。可燃固体的燃烧速度与其组成和表面积有关。表面积越大燃烧速度越高。

## Slide 23: 第四章 危险化学品特性与分析
4.1.5 燃烧速度与热值
燃烧热：1 mol 的可燃物质与氧进行完全燃烧反应放出的全部热量，单位 kJ/mol，工程上通常以单位质量的物质为基准， 通常称为热值， 单位 kJ/kg 。
以烷烃的燃烧为例：

## Slide 24: 第四章 危险化学品特性与分析
4.1.5 燃烧速度与热值
一些物质的燃烧热（kJ/mol)
物质 | 状态 | ΔH | 物质 | 状态 | ΔH
甲烷 | g | 212.8 | 己烷 | L | 995.0
乙烷 | g | 372.8 | 1-己烯 | L | 962.7
乙烯 | g | 337.2 | 环己烷 | L | 936.6
乙炔 | g | 310.6 | 苯 | L | 781.0

## Slide 25: 第四章 危险化学品特性与分析
4.1.5 燃烧速度与热值
燃烧温度：对于气体而言，燃烧温度实质上就是火焰温度。
一般概念上说，燃烧温度取决于可燃物质的燃烧速度和燃烧程度。燃烧速度越快、燃烧程度越高，火焰温度越高。而燃烧速度和燃烧程度与可燃物和氧化剂的浓度以及燃烧时的温度有关。

## Slide 26: 第四章 危险化学品特性与分析
4.1.5 燃烧速度与热值
一些可燃物质的燃烧温度
物质 | 燃烧温度／˚Ｃ | 物质 | 燃烧温度／˚Ｃ
氢气 | 2130 | 乙醇 | 1180
一氧化碳 | 1680 | 汽油 | 1200
甲烷 | 1800 | 煤油 | 700-1030
乙烷 | 1895 | 煤气 | 1600-1850
乙炔 | 2127 | 木材 | 1000-1177

## Slide 27: 第四章 危险化学品特性与分析
4.1.5 燃烧速度与热值
燃烧产物：燃烧产物与可燃物质的组成有关。就危险化学品而言，燃烧产物对于消防非常重要。
一些物质的燃烧产物
可燃物质 | 燃烧产物
甲醇 | H2O、CO、CO2、甲醛、甲烷、H2、乙烷、乙烯
乙醇 | H2O、CO、CO2、乙醛、乙酸
无烟炸药 | H2O、CO、CO2、乙炔、氰类、氮氧化物
雷汞 | H2O、CO、CO2、醋酸、HCN，氰类、水银、有机汞
有机含硫化合物 | H2O、CO、CO2、 SO2、H2S、硫醇、硫醚、噻吩

## Slide 28: 第四章 危险化学品特性与分析
4.2 爆炸
4.2.1 定义：爆炸是一种极为迅速的物理或化学能量的释放过程，在此过程中，系统的内在势能转变为机械功及光和热的辐射等。爆炸作功的根本原因在于系统爆炸瞬间形成的高温、高压气体或蒸汽的骤然膨胀。
爆炸的重要特征：爆炸点周围介质中发生急剧的压力突变，而这种压力突变是产生爆炸破坏作用的直接原因。

## Slide 29: 第四章 危险化学品特性与分析
4.2.2 爆炸分类：物理性爆炸，化学爆炸
物理性爆炸：物质因状态或压力发生突变等物理变化而形成。物理爆炸前后物质的化学成分及性质均无变化。
化学爆炸：由于物质发生极其激烈的化学反应，产生高温、高压而引起的爆炸。化学爆炸前后物质的化学成分及性质均发生根本的变化。
化学爆炸分类：简单分解爆炸，复杂分解爆炸、爆炸性混合物爆炸

## Slide 30: 第四章 危险化学品特性与分析
4.2.2 爆炸分类
简单分解爆炸：爆炸时并不一定发生燃烧反应，爆炸所需的热量是由爆炸品自身分解时产生的。如叠氮铅（PbN6）、乙炔银（Ag2C2）、碘化氮（IN）等。某些气体在分解时产生大量的热，在一定条件下可能产生分解爆炸，尤其在受压的情况下，如高压储存的乙烯、乙炔。
复杂分解爆炸：爆炸时伴有燃烧现象，燃烧所需的氧是由爆炸品分解时产生的。这类物质的危险性较简单分解爆炸品低。
爆炸性混合物的爆炸：可燃气体、蒸汽及粉尘同空气，氧气或其他氧化性气体的混合物所发生的爆炸均属于爆炸性混合物的爆炸。

## Slide 31: 第四章 危险化学品特性与分析
4.2.2 爆炸分类
根据爆炸的速度爆炸可分为：轻爆、爆炸和爆轰
轻爆：传播速度为每秒数十厘米至数米的过程。
爆炸：传播速度为每秒数10米至数百米的过程。
爆轰：传播速度为每秒1000米至数千米的过程。

## Slide 32: 第四章 危险化学品特性与分析
4.2.2 爆炸分类
爆轰是在一定浓度极限范围内产生的，一些可燃气体的爆轰范围如下表。
可燃气体的爆轰范围
混合气体 |  | 爆轰范围 |  | 混合气体 |  | 爆轰范围 | 
可燃气体 | 氧化性气体 | 下限 | 上限 | 可燃气体 | 氧化性气体 | 下限 | 上限
氢气 | 空气 | 18.3 | 59.0 | 乙炔 | 空气 | 4.1 | 50.0
氢气 | 氧气 | 15.0 | 50 | 乙炔 | 氧气 | 3.5 | 92.0
CO | 氧气 | 38.0 | 90.0 | 乙醚 | 空气 | 2.8 | 4.5
氨气 | 氧气 | 25.4 | 75.0 | 乙醚 | 氧气 | 2.6 | 24.0
丙烷 | 氧气 | 3.2 | 37.0 |  |  |  | 

## Slide 33: 第四章 危险化学品特性与分析
4.2.3 爆炸发生的条件
4.2.3.1 物理爆炸发生的条件
构成爆炸的体系内存有高压气体或在爆炸瞬间生成高温高压气体或蒸汽。
物理爆炸仅仅表现为最常见的锅炉爆炸、压力容器爆炸、水的大量急剧汽化、充气橡胶轮胎超压开裂等。

## Slide 34: 第四章 危险化学品特性与分析
4.2.3.2 化学爆炸发生的条件
3个关键因素：反应的放热性、反应的快速性和生成气体产物
反应的放热性：反应的放热性是化学爆炸发生的必要条件之一。对于这一点，所有的化学爆炸都不例外。
化学爆炸本身是能量的急剧转化过程，即化学能转化成热能，热能又转化成对外界作功的机械能。如果化学反应不能提供足够的热量，反应自身就不能持续进行，也就不会发生爆炸。

## Slide 35: 第四章 危险化学品特性与分析
反应的放热性：
化学反应 焓变 ( ΔH)
ZnC2O4 = Zn + 2CO2 - 49.1 kcal （放热）( 1)
PbC2O4 = Pb + 2CO2 -16.7 kcal （放热）(2)
(NH4)2C2O4 = 2NH3 + H2O + CO + CO2 -63.0 kcal （放热） (3)
CuC2O4 = Cu + 2CO2 - 5.7 kcal （放热） (4)
HgC2O4 = Hg + 2CO2 + 11.3 kcal （吸热）(5)
Ag2C2O4 = 2Ag + 2CO2 + 29.5 kcal （吸热） (6)

## Slide 36: 第四章 危险化学品特性与分析
反应的快速性：
反应的快速性也是爆炸的必要条件。也可以说是爆炸过程区别于通常的化学反应过程的一个重要标志。
以单位质量的物质进行反应的放热来说，炸药可能比不上普通的燃料。但是普通燃料的正常燃烧一般不具有爆炸的特征。这种区别源于反应速度。

## Slide 37: 第四章 危险化学品特性与分析
反应的快速性：
煤燃烧：CO2↑ ΔH = -2130 kcal/kg 几分钟-几小时
TNT： 气体↑ ΔH = -1000 kcal/kg 1/100000秒
对于TNT，在爆炸发生的瞬间，气体尚未来得及膨胀，就被加热到2000-3000℃，气体的压力约为10-40GPa，因而产生了极大的压缩能。

## Slide 38: 第四章 危险化学品特性与分析
生成气体产物：气体的可压缩性很大，膨胀系数也很大，所以是膨胀作功的理想工作介质。爆炸对周围环境的作功就是通过高温高压气体迅速膨胀实现的。因此，在反应中生成大量的气体也是爆炸的一个重要因素。
1L普通炸药爆炸时产生约1000L（标准状态）的气体。在爆炸的瞬间，这些气体被加热到高温，但仍然保持原来的体积，所以体系内的压力极大。在瞬间膨胀的过程中，产生猛烈的机械作用，就是爆炸。

## Slide 39: 第四章 危险化学品特性与分析
生成气体产物：
如果反应产物不是气体而是液体或固体，即使是放热反应也不会发生爆炸。
Al + Fe2O3 = Al2O3 + 2Fe -198 kcal
绝热状态下，该反应体系温度可以达到3000℃，但并不会发生爆炸，因为产物是以液体状态存在。
有些气体反应是体积缩小的反应
2H2 + O2 = 2H2O
但是，由于反应是强烈的放热反应，在高温的作用下，最终的气体体积也可能远大于初始状态的体积，因此也可以产生爆炸。

## Slide 40: 第四章 危险化学品特性与分析
4.2.4 爆炸的破坏作用
4.2.4.1 爆炸的破坏形式 ：震荡作用、冲击波、碎片冲击和火灾
震荡作用：在爆炸力的作用下，物体发生震荡、松散、从而遭到破坏。
冲击波：爆炸发生时产生的高压气体在极短的时间内像活塞一样挤压周围的空气，在离爆炸中心一定的范围内，空气压力随时间发生迅速而悬殊的变化。冲击波发生时，压力波以大于声速的速率传播。

## Slide 41: 第四章 危险化学品特性与分析
冲击波特点： A shock wave is a type of propagating disturbance. When a wave moves faster than the speed of sound in a liquid, gas or plasma it is a shock wave. Like an ordinary wave, a shock wave carries energy, and can propagate through a medium. It is characterized by an abrupt, nearly discontinuous change in pressure, temperature and density of the medium.
冲击波能量与爆炸能量成正比，与距爆炸中心的距离成反比。
冲击波的破坏作用：是由爆炸产生的超压引起的。
超压 (Δp) 即冲击波阵面上爆炸气体的压力与大气压力的差值 。

## Slide 42: 第四章 危险化学品特性与分析
4.2.4.1 爆炸的破坏形式
冲击波压力及其效应
ΔP（kgf/cm2） | 冲击波破坏效应
0.002 | 某些大的椭圆形玻璃破裂
0.003 | 产生喷气式飞机的冲击音
0.007 | 某些小的椭圆形玻璃破裂
0.01 | 窗玻璃全部破碎
0.02 | 有冲击碎片飞出
0.03 | 民用住房轻微损坏
0.05 | 窗户外框损坏
0.06 | 屋基受到损坏
0.08 | 树木折枝，房屋需修理方能居住

## Slide 43: 第四章 危险化学品特性与分析
4.2.4.1 爆炸的破坏形式
冲击波压力及其效应
ΔP/（kgf/cm2） | 冲击波破坏效应
0.1 | 承重墙破坏，屋基错动
0.15 | 屋基破坏，30%树木倾倒，动物耳膜破坏
0.2 | 90% 树木倾倒，钢筋混凝土柱扭曲
0.3 | 油罐开裂，钢柱倒塌，木柱折断
0.5 | 货车倾覆，民用建筑全部破坏，人肺部受伤
0.7 | 砖墙全部损坏
1.0 | 油罐压坏

## Slide 44: 第四章 危险化学品特性与分析
4.2.4.1 爆炸的破坏形式
冲击波对人的危害
ΔP （kgf/cm2） | 冲击波破坏效应
> 1.0 | 大部分人员死亡
0.5-1.0 | 损伤人的听觉器官、或产生骨折
0.2-0.3 | 人体受到轻微损伤
< 0.2 | 能保证人员安全

## Slide 45: 第四章 危险化学品特性与分析
4.2.4.1 爆炸的破坏形式
距爆炸中心不同处的冲击波差压值 （100 kg TNT）
距离（m） | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35
ΔP（kgf/cm2） | 0.93 | 0.77 | 0.52 | 0.33 | 0.19 | 0.13
对人的作用 | 受伤或 死亡 | 受伤 |  | 轻微 受伤 | 安全 | 安全
对建筑的作用 | 砖墙 全部破环 | 房屋全损 |  | 钢柱倾倒、木柱折断 | 钢筋混凝土柱扭曲 | 玻璃 全部损坏

## Slide 46: 第四章 危险化学品特性与分析
4.2.4.1 爆炸的破坏形式
碎片冲击：机械设备、装置、容器等爆炸后产生许多碎片并高速飞出，在相当的范围内造成伤害，一般碎片的飞出范围为100-500m。
火灾：爆炸的余热或残余火种可能点燃周围的可燃物引发火灾。

## Slide 47: 第四章 危险化学品特性与分析
4.2.4.2 爆炸效应
爆炸效应定义：爆炸品在爆炸时形成的高温、高压对周围的介质产生强烈的冲击和压缩作用，使与其相接处或接近的物体产生运动、变形、破坏等有害效应。
爆炸效应的衡量：通常用爆炸品的作功能力或爆炸能量来衡量。
TNT的爆炸能量为 4.186 kJ/g （1.0 kcal/g），通常以TNT当量来计算或衡量爆炸效应。
根据爆炸时参加反应的物质的量和它的燃烧热可以计算出爆炸时的释放的能量。

## Slide 48: 第四章 危险化学品特性与分析
4.2.5 爆炸极限及其估算
4.2.5.1 定义：可燃气体和可燃液体蒸汽与空气形成的混合物只有在一定范围内才可能发生爆炸。可发生爆炸的最低的可燃气体或可燃液体蒸汽浓度称为爆炸下线（X1），最高浓度称为上限（X2）。
爆炸限的表示方法：V%， g/m3，g/L
4.2.5.2 危险度：气体的爆炸上下限的差值除以爆炸下线的值。
H-危险度
X1-爆炸下限
X2-爆炸上限

## Slide 49: 第四章 危险化学品特性与分析
4.2.5.2 危险度
常见可燃气体和可燃液体蒸汽的爆炸限及危险度
类别 | 物质 | 分子量 | 爆炸限（V%） |  | 危险度
 |  |  | 下线 | 上限 | 
无机化合物 | 氢 | 2.0 | 4.0 | 75 | 17.8
 | 二硫化碳 | 76.1 | 1.25 | 44 | 34.3
 | 硫化氢 | 34.1 | 4.3 | 45 | 9.5
 | 氨 | 17.0 | 15.0 | 28 | 0.9
 | 一氧化碳 | 28.0 | 2.5 | 74 | 28.6
 | 硫氧化碳 | 60.1 | 12.0 | 29 | 1.4

## Slide 50: 第四章 危险化学品特性与分析
4.2.5.2 危险度
常见可燃气体和可燃液体蒸汽的爆炸限及危险度
类别 | 物质 | 分子量 | 爆炸限/V% |  | 危险度
 |  |  | 下线 | 上限 | 
饱和烃 | 甲烷 | 16.0 | 5.3 | 14 | 1.7
 | 乙烷 | 30.1 | 3.0 | 12.5 | 3.2
 | 丙烷 | 44.1 | 2.2 | 9.5 | 3.3
 | 丁烷 | 58.1 | 1.9 | 8.5 | 3.5
 | 己烷 | 86.1 | 1.2 | 7.5 | 5.2
 | 庚烷 | 100.1 | 1.2 | 6.7 | 4.6

## Slide 51: 第四章 危险化学品特性与分析
4.2.5.2 危险度
常见可燃气体和可燃液体蒸汽的爆炸限及危险度
类别 | 物质 | 分子量 | 爆炸限/V% |  | 危险度
 |  |  | 下线 | 上限 | 
不饱和烃 | 乙炔 | 26.0 | 2.5 | 81 | 31.4
 | 乙烯 | 28.0 | 3.1 | 32 | 9.3
 | 丙烯 | 42.1 | 2.4 | 10.3 | 3.3
 | 苯 | 78.1 | 1.4 | 7.1 | 4.1
 | 甲苯 | 92.1 | 1.4 | 6.7 | 3.8
 | 二甲苯 | 106.1 | 1.0 | 6.0 | 5.0

## Slide 52: 第四章 危险化学品特性与分析
4.2.5.2 危险度
常见可燃气体和可燃液体蒸汽的爆炸限及危险度
类别 | 物质 | 分子量 | 爆炸限/V% |  | 危险度
 |  |  | 下线 | 上限 | 
含氧化合物 | 甲醇 | 32.0 | 7.3 | 36 | 3.9
 | 乙醇 | 46.1 | 4.3 | 19 | 2.7
 | 乙醛 | 44.0 | 4.1 | 55 | 12.5
 | 乙醚 | 74.1 | 1.9 | 48 | 24.2
 | 醋酸乙酯 | 88.1 | 2.5 | 9 | 2.6
 | 醋酸乙烯 | 86.1 | 2.6 | 13.4 | 4.2

## Slide 53: 第四章 危险化学品特性与分析
4.2.5.3 影响爆炸限的因素
原始温度： 原始温度越高，爆炸限范围越大
原始压力：通常压力增高，爆炸极限范围变宽。
惰性介质：爆炸混合物中加入惰性介质可使爆炸范围缩小。惰性介质的浓度提高到某一数值后，可以避免爆炸。

## Slide 54: 第四章 危险化学品特性与分析
4.2.5.4 爆炸限的确定
试验测定：采用试验的方法
估算：使用一些经验公式可以对爆炸限进行估算。但估算值与试验测定值有一定差距。
单一链烷烃爆炸限的估算：
LL - 爆炸下线
LH - 爆炸上限
nc – 链烃中碳原子数

## Slide 55: 第四章 危险化学品特性与分析
4.2.5.4 爆炸限的确定
单一链烃爆炸限的估算：
甲烷、丁烷爆炸限的估算
物质 | 下线 |  | 上限 | 
 | 估算值 | 试验值 | 估算值 | 试验值
甲烷 | 5.6 | 5.0 | 15.4 | 15.0
丁烷 | 1.7 | 1.7 | 9.5 | 9.0

## Slide 56: 第四章 危险化学品特性与分析
4.2.5.4 爆炸限的确定
含有C、H、O和卤素化合物的爆炸限估算公式：
气体分子式：CnHmOkXj (X-卤素原子：F， Cl，Br， I ）
燃烧反应式：
CnHmOkXj + (n+(m-2k-j)/4)O2 = nCO2 + (m-j)/2 H2O + jXF
LL = 0.55C0， LH = 4.8C00.5
C0：在空气中完全燃烧时，可燃气体在气体混合物中的理论浓度

## Slide 57: 第四章 危险化学品特性与分析
4.2.5.4 爆炸限的确定
估算值与试验值的比较
物质 | 下线/% |  | 上限/% | 
 | 估算值 | 试验值 | 估算值 | 试验值
丁烷 | 1.9 | 1.7 | 8.8 | 9.0
氯甲烷 | 6.7 | 8.3 | 16.8 | 18.7

## Slide 58: 第四章 危险化学品特性与分析
4.3 危险的多重性
（1） 物质本身的易燃性、易爆性和氧化性
能否燃烧
决定危险性的基本条件 燃烧的难易
氧化能力
（2）除可燃性、氧化性之外，物质可能还兼有毒害性、放射性和腐蚀性
（3） 物品的盛装和存在状态与条件是制约其危险性的一个重要因素
（4） 与灭火剂的抵触程度

## Slide 59: 第四章 危险化学品特性与分析
4.4 压缩（液化）气体的危险性分析
为什么使用压缩（液化）气体？
压缩（液化）气体的分类
压缩气体：压缩空气、氧气、氮气、氢气、甲烷、乙烷等
液化气体：常温、常压下的气体经加压变成常温下的液体，例如液化气、液氯、丁烷、乙烯、光气等
加压溶解气体：常温、常压下的气体经加压溶解在某一溶剂中变成常温下的液体，目前常用的只有乙炔。

## Slide 60: 第四章 危险化学品特性与分析
压缩（液化）气体的分类
根据气体性质，压缩（液化）气体又可以分成：
可燃气体：甲烷、乙烷、天然气、氢气、CO
助燃气体：NOx、Cl2、空气、O2
分解爆炸气体：N2O、乙炔、乙烯、环氧乙烷
惰性气体：N2、He、Ar
毒性气体：光气、液氟、液氯 、H2S、NH3、 CO

## Slide 61: 第四章 危险化学品特性与分析
压缩（液化）气体的容器破裂
容器破裂是压缩（液化）气体的主要危险之一。
容器破裂的主要原因：
容器因损伤、腐蚀、热或机械的作用等可能产生破裂。
容器破裂的后果：
压力波-容器破裂后，高压气体会迅速膨胀冲出，并在大气中形成压力波，或者称为气浪。
容器破碎-高压容器破裂时还会把容器撕成小的碎片，碎片可能以高速向外飞出，对周围的物体或人造成伤害。

## Slide 62
压缩（液化）气体的易燃易爆性
可燃气体 54.1%
《危险货物品名表》
火灾危险 61%
特点：
    比可燃液体、可燃固体燃速快
    火焰温度高，着火爆炸危险性大
第四章 危险化学品特性与分析

## Slide 63
压缩（液化）气体的扩散性
比空气轻的可燃气体逸散在空气中可以通过扩散与空气混合形成爆炸性混合物，并能够顺风飘荡，迅速蔓延和扩展。
比空气重的可燃气体泄露时，往往漂浮于地表、沟渠、隧道、厂房死角等处，长时间聚集不散，易与空气在局部形成爆炸性混合物，遇火源发生着火或爆炸。
压缩（液化）气体的带电性
可燃气体从管道中流出或发生高速泄露时，能够产生静电。如果发生放电，其电火花足以引起燃烧或爆炸。
第四章 危险化学品特性与分析

## Slide 64
腐蚀性、毒害性和窒息性
腐蚀性：含硫气体的腐蚀性：H2S、SO2 ， 氢的腐蚀性
毒害性：许多压缩气体都具有毒害性，例如 HCN、Cl2、NH3、CO
窒息性：除氧气和压缩空气外，许多压缩气体都具有窒息性，例如 N2、CO2
第四章 危险化学品特性与分析

## Slide 65
4.5 易燃液体的危险性分析
易燃液体特性
易燃液体一般具有一定的麻醉作用，深度或长时间吸入可导致中毒甚至死亡。
某些液体具有特殊的毒性。
带有不饱和键的易燃液体自身会发生聚合导致容器破裂。
某些液体发生火灾时，灭火时须使用特殊的灭火器。
某些液体包装有特殊要求。
第四章 危险化学品特性与分析

## Slide 66
影响液体易燃性的因素
沸点 液体的燃烧是通过其蒸汽与空气的混合物进行的，所以通常液体的沸点越低越易燃烧。
分子量
分子量低：分子间力越小，闪点低
分子量大：分子间力越大，粘度越大，蓄热越好，自燃点低
第四章 危险化学品特性与分析

## Slide 67
烷烃和芳烃的易燃性与相对分子量的关系
液体名称 |  | 分子量 | 闪点（℃） | 自燃点（℃）
烷烃 | 戊烷 | 72 | -40 | 260
 | 己烷 | 86 | -20 | 247
 | 庚烷 | 100 | -1 | 226
 | 辛烷 | 114 | 15 | 225
 | 任烷 | 128 | 33.5 | 206
 | 葵烷 | 142 | 47.0 | 230
芳烃 | 苯 | 78 | -14 | 580
 | 甲苯 | 92 | 5.5 | 576
 | 乙苯 | 106 | 23.5 | 448
 | 丙苯 | 120 | 30.5 | 431
 | 丁苯 | 134 | 52.0 | 421
第四章 危险化学品特性与分析

## Slide 68
烷烃的闪点和自燃点与分子量的关系
第四章 危险化学品特性与分析

## Slide 69
芳烃的闪点和自燃点与分子量的关系
第四章 危险化学品特性与分析

## Slide 70
分子结构与火灾危险性
（1）烃的含氧衍生物燃烧的难易程度：
醚 ＞ 醛 ＞ 酮 ≈ 酯 ＞ 醇 ＞ 羧酸
含氧衍生物的火灾危险性
液体名称 | 分子式 | 闪点／℃ | 自燃点／℃ | 爆炸限／％
乙醚 | C2H5OC2H5 | -45 | 180 | 1.85-48.6
乙醛 | CH3CHO | -40 | 185 | 4.0-57.0
乙醇 | C2H5OH | 11 | 414 | 3.3-18.0
乙酸 | CH3COOH | 40 | 534 | 4.0-17.0
乙酸乙酯 | CH3COOC2H5 | -5 | 481 | 2.2-11.4
丙酮 | CH3COCH3 | -20 | 575 | 2.0-13.0
第四章 危险化学品特性与分析

## Slide 71
分子结构与火灾危险性
（2）不饱和的有机液体比饱和的有机液体的火灾危险性大
不饱和有机液体与饱和有机液体的火灾危险性比较
液体名称 | 分子式 | 闪点／℃ | 自燃点／℃ | 爆炸限／％
丙醇 | CH3CH2-CH2OH | 23.5 | 404 | 2.6-9.2
丙烯醇 | CH3CH=CHOH | 21 | 378 | 2.5-18.0
丙醛 | CH3CH2CHO | -12.5 | 221 | 2.9-17
丙烯醛 | CH2=CHCHO | -19 | 278 | 2.8-31
乙酸乙酯 | CH3COOC2H5 | -5 | 481 | 2.2-11.4
乙酸乙烯酯 | CH3COOCH=CH2 | -5 | 361 | 2.9-12.5
第四章 危险化学品特性与分析

## Slide 72
分子结构与火灾危险性
（3）在同系物中，异构体的火灾危险性比正构体的火灾危险性大。
第四章 危险化学品特性与分析
物质 | 闪点 （℃） | 爆炸极限 (V%) | 引燃温度 （℃）
正丁烷 | -60 | 1.5-8.5 | 287
异丁烷 | -82.5 | 1.8-8.5 | 460
正丁烷 | -49 | 1.5-7.8 | 309
异戊烷 | -56 | 1.4-7.6 | 420

## Slide 73
分子结构与火灾危险性
（4）在芳烃的衍生物中，液体火灾性的大小主要取决于取代基的性质和数量。
以甲基、卤素、羟基、胺基等取代时，取代基的数量越多，密度和沸点增加，火灾的危险性越小。
以硝基取代时，取代基的数量越多，则危险性越大。
第四章 危险化学品特性与分析

## Slide 74
可燃液体的易爆性
液体蒸汽可与空气形成爆炸混合物，当蒸汽浓度在爆炸极限范围内时，遇火源即发生爆炸。降低可燃液体的蒸发对于爆炸混合物的形成十分重要。
影响液体蒸发的主要因素
密度：密度越小，蒸发速度 越快。
压力：液面上压力增大，蒸发速率降低。
饱和蒸汽压：液体的饱和蒸汽压越大，蒸发速度越快。
温度：温度越高，蒸发速度越快。
暴露面：暴露面越大，蒸发量越大。
流速：液体的流速越快，蒸发速度越快。
第四章 危险化学品特性与分析

## Slide 75
受热膨胀性
有机液体的热膨胀系数较大，装入容器中时，需要留有一定的空间。像气体一样，液体装入容器中时，需要按其装填系数装填。一般，对于盛装易燃液体的容器，应留有不少于5-10% 的空间。
流动危险性
一些液体的粘度和表面张力低，在高速流动时容易飞溅，蒸发加剧；泄漏时，易于流动，同时由于毛细管和浸润作用，能迅速扩大表面积，加速挥发。
第四章 危险化学品特性与分析

## Slide 76
流动摩擦带电性
易燃液体的介电常数通常较低，电阻率较高，所以在流动时容易产生静电积累。如果放电可引起火灾或爆炸。
通常，流速越高，摩擦阻力越大，越易产生静电积累。
容器和管道的材料性质也影响静电的积累。非金属材料（帆布、橡胶、石棉，水泥和塑料）比金属材料容易产生静电积累。
第四章 危险化学品特性与分析

## Slide 77
4.6. 易燃固体、易于自燃的物质、遇水放出易燃气体的物质危险性分析
易燃固体的危险性
（1）燃点低，易点燃
易燃固体的燃点一般低于300℃，常温下只需很小的能量即可点燃。
镁粉、铝粉：20mJ，硫磺、生松香：15mJ
某些易燃固体在受到摩擦、撞击等外力作用时也能引发燃烧。
第四章 危险化学品特性与分析

## Slide 78
（2）遇酸、氧化剂易燃易爆
易燃固体通常为非常活泼的化学物质，与酸或氧化剂相遇可引起着火或爆炸。例如萘与发烟硫酸接触反应非常剧烈，甚至爆炸；红磷与氯酸钾、硫磺与过氧化钠或氯酸钾相遇，经摩擦或撞击会引起着火或爆炸。
第四章 危险化学品特性与分析

## Slide 79
（3）易燃固体本身或燃烧产物有毒
硫磺、三硫化四磷与皮肤接触（特别夏季有汗的情况下）或吸入后能引起中毒。含有-NO2、-NO、-N=N-的化合物在燃烧或爆炸时产生有毒气体，NOx 。
（4）兼有遇湿易燃性
磷的硫化物类，不仅有遇热易燃性，而且还有遇湿易燃性。P2S5、P4S3 等物质，遇水能产生具有腐蚀性和毒性的可燃气体H2S。所以在使用这些物质时，除注意防火外，还要注意防潮。
（5）自燃危险性
易燃固体中的赛璐珞、硝化棉及其制品在积热不散的情况下容易自燃起火。
第四章 危险化学品特性与分析

## Slide 80
影响易燃固体危险性的因素
（1）比表面积
固体物质的燃烧是从表面开始，逐渐深入固体的内部。比表面积越大，和空气中的氧接触的机会越多，氧化反应越易进行，反应速度越快。因此，固体的比表面积越大，火灾的危险性越大。
（2）热分解温度
热分解温度越低，燃速越快，火灾危险性越大。
（3）含水率
易燃固体中的含水率不同，其燃烧危险性也不同。通常含水率越低，火灾危险性越高。
第四章 危险化学品特性与分析

## Slide 81
自燃物品危险性
（1）遇空气或氧化剂自燃
自燃物质通常具有极强的还原性，遇空气能迅速被空气中的氧氧化，产生大量的热，达到其自燃点而起火。自燃物品接触氧化剂反应更加剧烈，甚至爆炸。
（2）遇湿易燃
许多化学品虽然被划归自燃物品，但它们往往也是遇湿易燃品。因为这些物质遇水后和水反应，生成氢或其他可燃气体，同时放出大量的热，导致燃烧甚至爆炸。
Al(C2H5)3 + H2O = Al(OH)3 + C2H6 + ΔH
第四章 危险化学品特性与分析

## Slide 82
（3）积热自燃
自燃物品的化学性质不稳定，在常温下能缓慢分解并放出热量。如果堆积在一起或通风不良，热量无法及时散失，物品的温度会逐渐升高，最终导致起火。
影响自燃物品危险性因素
（1）氧化介质
自燃物品必须在氧化介质中才能燃烧。与自燃物质接触的氧化介质的性质对自燃物质的稳定性具有影响。
第四章 危险化学品特性与分析

## Slide 83
（2）温度
温度升高能加速自燃物品的氧化反应速度。
（3）湿度
对于某些自燃物品，一定的水分能起到促使升温和积热的作用，加速自燃物品的氧化过程而自燃。
（4）含油量
对于浸油的制品，含油量低于3%时，氧化过程放出的热量少，一般不会自燃。故在危险品管理中，对于含油量低于3%的涂油制品不列入危险品管理。
第四章 危险化学品特性与分析

## Slide 84
遇水放出易燃气体的物质特性
（1）遇水易燃爆
遇水放出易燃气体的物质遇水时，与水反应产生氢气或可燃气体。此类反应为放热反应。当温度达到氢气或其他可燃气体的自燃点并有氧化剂存在时就产生燃烧或爆炸。
2Na + 2H2O = 2NaOH + H2
CaC2 + 2H2O = Ca(OH)2 + C2H2
（2）遇酸反应更加剧烈
酸比水更加活泼，与遇水放出易燃气体的物质的反应更加剧烈。
第四章 危险化学品特性与分析

## Slide 85
（3）毒害性和腐蚀性
一些遇水放出易燃气体的物质遇水时，与水反应产生的可燃气体具有毒性。
Ca3P2+ 6H2O = 3Ca(OH)2 + 2PH3
某些反应产物具有强烈的腐蚀性，例如，金属及其氢化物和水反应生成强碱。
NaH + H2O = NaOH + H2
第四章 危险化学品特性与分析

## Slide 86
影响遇水放出易燃气体的物质危险特性的因素
（1）化学组成
遇水放出易燃气体的物质的危险性主要取决于物质本身的化学组成。化学组成决定了与水反应的剧烈程度和反应产物的性质（包括，可燃性、毒害性）。
（2） 金属的活泼性
金属与水的反应能力主要取决于金属的活泼性。金属的活泼性越强，反应越剧烈，危险性越大。
第四章 危险化学品特性与分析

## Slide 87
4.7 有机过氧化物的危险性
有机过氧化物的主要类别
氢过氧化物：含有-O-O-H 基团，分解温度较高，易于同还原剂反应，作聚合引发剂用。例如异丙苯基氢过氧化物、二异丙苯基氢过氧化物。
第四章 危险化学品特性与分析

## Slide 88
二烃基过氧化物：分子结构为R-O-O-R’，分解温度较高，作交联剂、聚合引发剂用。例如二叔丁基过氧化物，二异丙苯基过氧化物
第四章 危险化学品特性与分析

## Slide 89
过氧化酯：分子结构为R(CO)-O-O-R’，根据R基团的不同，分解温度由低温至中温，用作聚合引发剂和不饱和聚酯的硬化剂。
二酰基过氧化物：分子结构为 Ph(CO)-O-O-(CO)Ph’，分解温度中等，作聚合引发剂用。例如二苯甲酰基过氧化物。
第四章 危险化学品特性与分析

## Slide 90
酮过氧化物：构造复杂，由酮过氧化氢制得。金属易促进其分解，可作不饱和聚酯的硬化剂，例如甲基乙基酮过氧化物。
过碳酸酯：分子结构为RO-(CO)-O-O(CO)-OR’，分解温度低，作聚合引发剂用。
第四章 危险化学品特性与分析

## Slide 91
有机过氧化物的分解爆炸性
衡量有机过氧化物分解爆炸性的主要指标是：活性含氧量，半衰期和分解活化能。
活性含氧量：过氧化物分子中活性氧的量占整个分子质量的百分比。
含有过氧化物的混合物的有效活性含氧量 = 16∑(nici/mi)
ni – 第 i 种过氧化物中过氧基数，
ci – 第 i 种过氧化物的浓度 (mol/mol)，
mi – 第 i 种过氧化物的分子量
例如，二丁基过氧化物 ((CH3)3C-O-)2) 的分子量为146，具有一个活性氧原子，其活性含氧量为16/146 = 10.96%。
第四章 危险化学品特性与分析

## Slide 92
半衰期 (t1/2)： 是衡量过氧化物在一定温度下分解速度的指标。指过氧化物在分解过程中活性氧含量降低至其初始浓度的1/2时所用的时间。
第四章 危险化学品特性与分析
过氧键键能：过氧化合物中的O-O键能很弱，在热或辐射的作用下易于断裂，因此，过氧化合物常用于聚合反应的引发剂。过氧化合物中O-O键的存在是其分解爆炸性的根源。

## Slide 93
4.8 氧化物质的危险性
氧化性物质的分子结构特点
（1） 硝酸盐: 含有N5+，还原后N3+，N0。其中碱金属硝酸盐非常活泼。如硝酸钠、硝酸钾
（2） 氯的含氧酸盐：含有Cl7+，Cl5+，Cl3+，Cl1+，还原后Cl0，Cl1-。高氯酸、氯酸钾、氯酸钠、次氯酸钠
（3）高锰酸盐：含有Mn7+，还原后Mn4+、Mn2+。高锰酸钾、高锰酸钠
（4） 有机硝酸盐: 含有N5+，还原后N3+，N0，与无机硝酸盐相比，本身可燃。硝酸胍、硝酸脲
第四章 危险化学品特性与分析

## Slide 94
氧化物质危险特性
（1）强烈的氧化性：氧化性物质中通常含有高价态的不稳定元素，具有极强的氧化性。虽然大部分氧化物质本身不燃烧，但与可燃物质相遇时，可能发生着火甚至爆炸。
（2）受热、撞击分解：氧化性物质在受热或被撞击时，分解放出活泼氧，如遇易燃物或还原剂可能引起着火或爆炸。
（3）自身可燃性：大多数氧化剂是不可燃的，但少数有机氧化剂是可燃的。包括硝酸胍、硝酸脲、过氧化氢尿素等。
第四章 危险化学品特性与分析

## Slide 95
（4）遇酸、遇水分解性
氧化剂遇酸后，大多数能发生反应，而且反应常常是剧烈的，甚至引起爆炸。
2KMnO4 + H2SO4 = K2SO4 + 2 HMnO4
KClO3 + HNO3 = HClO3 + KNO3
第四章 危险化学品特性与分析

## Slide 96
常见氧化剂、分解温度和与可燃粉状物的反应情况
氧化剂 名称 | 分解反应式 | 分解温度/℃ | 与木炭、硫磺粉状物混合物的反应
硝酸铵 | 2NH4NO3=2N2+4H2O+O2 | 210 | 受热能着火、爆炸
硝酸钠 | 2NaNO3=2NaNO2+O2 | 380 | 受热能着火、爆炸
硝酸钾 | 2KNO3=2KNO2+O2 | 400 | 受热能着火、爆炸
氯酸钠 | 2NaClO3=2NaCl+3O2 | 300 | 经摩擦立即着火
氯酸钾 | 2KClO3=2KCl+3O2 | 400 | 经摩擦立即着火
高锰酸钾 | 2KMnO4=K2MnO4+MnO2+O2 | <240 | 经撞击爆炸
第四章 危险化学品特性与分析

## Slide 97
4.9 爆炸品的危险性
爆炸敏感性：是衡量爆炸品在外界能量的作用下发生爆炸难易程度的指标。发生爆炸所需的外界能量越小，敏感性越高。
影响爆炸品敏感性的因素
（1）分子结构： 爆炸品中都含有不稳定的原子团，它的性质、所在位置和数量对于爆炸品的敏感性具有决定性的影响。一般，原子团的稳定性越低，数目越多敏感性越高。
第四章 危险化学品特性与分析

## Slide 98
常见的含有不稳定原子团的爆炸性物质
名称 | 原子团 | 举例
硝基化合物 | -NO2 | 四硝基甲烷、三硝基甲苯
硝酸酯 | N(O)2O-R | 硝化甘油、硝化棉
硝铵 | N-NO3 | 黑索金、特屈儿
叠氮化合物 | -N ≡ N=N- | 叠氮化铅、叠氮化钠
重氮化合物 | -N=N- | 二硝基重氮酚
雷酸盐 | -C≡NO | 雷汞、雷酸银
乙炔化合物 | -C ≡ C- | 乙炔银、乙炔铜
过氧和臭氧化物 | -O-O-、-O-O-O- | 过氧化氢、臭氧
氮的卤化物 | -N-Cl | 氯化氮、溴化氮
氯酸盐和高氯酸盐 | ClO31-、ClO41- | 氯酸铵、高氯酸铵
第四章 危险化学品特性与分析

## Slide 99
常见的含有不稳定原子团的爆炸品
黑索金
环三亚甲基三硝胺
第四章 危险化学品特性与分析
黑索金又名为旋风炸药，化学式(CH2NNO2)3，白色，密度1.816/cm3。原设想用于医药，后来因为威力巨大（比硝化甘油强，是TNT的1.58），被发展作炸药用途。爆速达8650m/s，而且起爆容易，是综合性极佳的炸药。

## Slide 100
常见的含有不稳定原子团的爆炸品
特屈儿
2，4，6-三硝基苯甲硝胺
第四章 危险化学品特性与分析
特屈儿
分子式为C7H5N5O8，纯品为白色无味晶体，但不纯或受光时会发黄，微溶于水。特屈儿的热安定性较好，对摩擦及撞击都不很敏感，爆速可达7570m/s。

## Slide 101
影响爆炸品敏感性的因素
（2）晶型： 爆炸品的敏感度还和其结晶形态和晶体大小有关。
例如，氮化铅有两种晶型，α-型（棱柱状）和β-型（针状）。由于β-型的晶格能比α-型的低，所以其机械敏感度高。
硝化甘油在凝固时，结晶呈斜方系的为安定型，呈三斜晶系的为不安定型。
晶体尺寸的大小也影响敏感度，通常，较大的晶体比较容易出现晶格缺陷和错位，其敏感度高。
第四章 危险化学品特性与分析

## Slide 102
影响爆炸品敏感性的因素
（3）密度：通常密度增大、敏感性降低。因为密度增大，颗粒之间产生摩擦和撞击的能量会降低。
（4）温度：温度升高，体系的能量增高，引发爆炸所需的外界能量会降低。当温度足够高时，在没有外界能量的引发下炸药会自燃和爆炸。
第四章 危险化学品特性与分析

## Slide 103
影响爆炸品敏感性的因素
（5）杂质：沙粒、石子、水、金属、酸、碱等杂质对炸药的敏感度有加大的影响，但其作用与杂质的性质有关。
沙粒和石子由于尖锐的棱角能增加摩擦和撞击时的能量，使爆炸的敏感度提高。
金属、酸、碱可能和炸药发生反应，生成更加敏感的物质，使爆炸的敏感度提高。
石蜡、沥青、糊精和水等物质掺入后，会降低爆炸品的敏感性。当这些杂质的含量达到一定比例时可使炸药失去爆炸能力。
第四章 危险化学品特性与分析

## Slide 104
影响爆炸品敏感性的因素
几种炸药失去爆炸性的湿度
炸药名称 | 湿度/% | 炸药名称 | 湿度/%
六硝基二苯胺 | >75 | 梯恩梯 | >30
苦味酸 | >35 | 黑火药 | >15
硝基棉 | >32 | 硝铵作炸药 | >3
第四章 危险化学品特性与分析

## Slide 105
静电危险性
炸药是电的不良导体，电阻率 > 1012Ω。在生产、包装、运输过程中容易积累静电。一旦发生放电，就会引起爆炸。
毒害性
有些爆炸品本身具有毒害性， 例如，苦味酸、梯恩梯、硝化甘油、雷汞、叠氮化铅。
爆炸产生的气体通常含有CO、CO2、NOx 、HCN 和N2等，这些气体具有毒害和窒息作用。
第四章 危险化学品特性与分析

## Slide 106
4.10 毒性物质的危险性分析
毒性物质的危险性主要是毒害性。它们对人和动物的伤害需要经过一定的途径。
毒性物质的毒害途径
（1）呼吸道中毒：在毒性物质中，有毒气体、挥发性液体的蒸汽和固体的粉尘容易通过呼吸器官进入人和动物的体内。进入肺部的物质通过呼吸道粘膜和肺泡表面吸收，随着血液循环进入人和动物的其他器官引起中毒。
能通过呼吸道引起中毒的物质：氢氰酸、溴甲烷、苯胺、1605、As2O3
第四章 危险化学品特性与分析

## Slide 107
（2）消化道中毒：指毒性物质侵入人和动物的消化器官引起的中毒。此种中毒通常是在进行毒性物质操作后，未经漱口、洗手就进行饮食、吸烟，或误将毒性物质服入，进入肠胃引起中毒。
能通过消化道引起中毒的物质：所有的毒性物质
（3）皮肤中毒：一些能溶于水或脂肪的毒物接触皮肤后可以通过皮肤吸收进入人和动物的体内。
能造成皮肤中毒的物质：芳香族衍生物，硝基苯、苯胺、联苯胺； 农药，有机磷、1605、1059 ；有机汞等
第四章 危险化学品特性与分析

## Slide 108
影响毒性物质毒性大小的因素
（1）化学组成和化学结构：是决定毒性物质毒性大小的决定性因素。
有机化合物的饱和程度：乙炔 > 乙烯 > 乙烷
分子中烃基的碳数：甲基内吸磷比乙基内吸磷的毒性小50%
硝基化合物中硝基数：硝基数增加，毒性增加
硝基化合物中硝基位置：位置不同，毒性不同。
第四章 危险化学品特性与分析

## Slide 109
对硫磷中硝基位置与毒性的关系
名称 | 结构 | 白鼠半致死剂量/mg/kg
对硫磷 |  | 18
邻硝基对硫磷 |  | 50
间硝基对硫磷 |  | 100-150
第四章 危险化学品特性与分析

## Slide 110
第四章 危险化学品特性与分析
（2）溶解性：毒性物质的溶解性越高，越容易引起中毒。
人和动物的体内含有大量的水分，易溶于水的毒性物质易被吸收。
人和动物的体内还含有血液、酸和脂肪，易溶于这些物质中的毒性物质，毒性也比较大。
（3）挥发性：毒性物质的挥发性越高，越容易通过呼吸道中毒。

## Slide 111
（4）粒度：固体毒物的粒度越细，越易使人和动物中毒。因为，一方面，粒度越细，越容易流动飞散，在生产、使用和包装破损时在空气中的浓度越高，通过呼吸道中毒的可能性越大。另一方面，细小的颗粒进入人和动物体内后，容易被吸收。
（5）气温：气温越高，挥发性毒物的蒸发越快，空气中的浓度越高。在高温潮湿季节，人的皮肤毛孔扩张，汗液多，血液循环快，接触毒物时，中毒的可能性增大。
第四章 危险化学品特性与分析

## Slide 112
作业
燃烧的定义和要素
简述可燃物的燃烧过程。
爆炸极限和危险度的定义
化学爆炸爆发生的条件
根据经验方程估算乙烯和1-氯-丁烷的爆炸极限
总结物质的分子结构和其危险性的关系
第四章 危险化学品特性与分析