## Slide 1: 第五章 危险化学品安全技术说明书及标签、标识
主要内容
5.1危险化学品安全技术说明书
5.2 危险货物包装标志
5.3 压缩（液化）气体气瓶标识
北京化工大学

## Slide 2: 第五章 化学品安全技术说明书及标签、标识
5.1 化学品技术说明书
5.1.1 化学品技术说明书简介
化学品安全技术说明书（safety data sheet for chemical products，SDS），提供了化学品（物质或混合物）在安全、健康和环境保护等方面的信息，推荐了防护措施和紧急情况下的应对措施。在一些国家，化学品安全技术说明书又被称为物质安全技术说明书 （material safety data sheet，MSDS） 。
SDS是化学品的供应商向下游用户传递化学品基本危害信息（包括运输、操作处置、储存和应急行动信息）的一种载体。同时化学品安全技术说明书还可以向公共机构、服务机构和其他涉及到该化学品的相关方传递这些信息。
北京化工大学

## Slide 3: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
5.1.1 化学危险品技术说明书简介
1990年6月，国际劳工组织在其77届会议上通过了《关于作业场所安全使用化学品公约。明确规定化学品的生产者和销售者应向其产品的使用者提供SDS。
我国原劳动部和原化工部1996年12月联合颁发了《工作场所安全使用化学品规定》，国务院也颁布了《危险化学品安全管理条例》，要求化学品生产单位对其产品挂贴“危险化学品安全标签”，填写“危险化学品安全技术说明书”，并且规定了《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》，先后以国家标准的形式发布实施，GB/T17519.1-1998，GB16483-2000 和 GB/T 16483-2008。
北京化工大学

## Slide 4: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
5.1.1 化学危险品技术说明书简介
GB/T 16483-2008，《化学品安全技术说明书内容和项目顺序》由中人民共和国国家质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会联合发布，2009 年2月1日起实施。
北京化工大学

## Slide 5: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
5.1.2 化学品安全技术说明书编写和使用（ GB16483-2008 ）
1、总体上一种化学品应编制一份SDS。
2、SDS中包含的信息是与组成有关的非机密信息，其成分可以按照GB/T 16483-2008 附录A中A.4 第3部分的规定，以不同的方式提供。
3、供应商应向下游用户提供完整的SDS，以提供与安全、健康和环境有关的信息。供应商有责任对SDS进行更新，并向下游用户提供最新版本的SDS。
北京化工大学

## Slide 6: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
5.1.2 化学品安全技术说明书编写和使用（ GB16483-2008 ）
4、SDS的下游用户在使用SDS时，还应充分考虑化学品在具体使用条件下的风险评估结果，采取必要的预防措施。SDS的下游用户应通过合适的途径将危险信息传递给不同作业场所的使用者，当为工作场所提出具体要求时，下游用户应考虑有关的SDS的综合性建议。
北京化工大学

## Slide 7: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
5.1.2 化学品安全技术说明书编写和使用（ GB16483-2008 ）
5、由于SDS仅和某种化学品有关，它不可能考虑所有工作场所可能发生的情况，所以SDS仅包含了保证操作安全所必备的一部分信息。
6、SDS应按使用化学品工作场所控制法规总体要求，提供某一种物质或混合物有关的综合性信息。
注：当化学品是一种混合物时，没有必要编制每个相关组分的单独的SDS。编制和提供混合物的SDS即可。当某种成分的信息不可缺少时，应提供该成分的SDS。
北京化工大学

## Slide 8: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
北京化工大学
5.1.3 SDS的内容和通用形式
1、SDS将按照下面 16部分 提供化学品的信息，每部分的标题、编号和前后顺序不应随意变更。
1） 化学品及企业标识；
2）危险性概述；
3）成分/组成信息；
4） 急救措施；
5）消防措施；

## Slide 9: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
北京化工大学
5.1.3 SDS的内容和通用形式
6） 泄漏应急处理；
7）操作处置与储存；
8） 接触控制和个体防护；
9）理化特性；
10） 稳定性和反应性；
11） 毒理学信息；
12） 生态学信息；

## Slide 10: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
北京化工大学
5.1.3 SDS的内容和通用形式
13） 废弃处置；
14）运输信息；
15） 法规信息；
16）其他信息。
注：为方便SDS编制者识别不同化学品的SDS，SDS应该设定SDS编号。

## Slide 11: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
北京化工大学
5.1.3 SDS的内容和通用形式
2、在16部分下面填写相关的信息，该项如果无数据，应写明无数据原因。16部分中，除第16部分 “其他信息” 外，其余部分不能留下空项。SDS中信息的来源一般不用详细说明。
注：最好提供信息来源，以便阐明依据。
3、 对应于16部分的内容应依据附录A的建议和要求来完成。
4、对16部分可以根据内容细分出小项，与16部分不同的是这些小项不编号。

## Slide 12: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
北京化工大学
5.1.3 SDS的内容和通用形式
5、16部分要清楚地分开，大项标题和小项标题的排版要醒目。
6、使用小项标题时，应按附录A中指定的顺序排列。
7、SDS的每一页都要注明该种化学品的名称，名称应与标签上的名称一致，同时注明日期和SDS编号。日期是指最后修订的日期。页码中应包括总的页数，或者显示总页数的最后一页。
注1：化学品的名称应该是化学名称或用在标签上化学品的名称。如果化学名称太长，缩写名称应在第1部分或第3部分描述。
注2：SDS编号和修订日期（版本号）写在SDS的首页，每页可填写SDS编号和页码。
注3：第1次修订的修订日期和最初编制日期应写在SDS的首页。

## Slide 13: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
北京化工大学
5.1.3 SDS的内容和通用形式
8、SDS正文的书写应该简明、扼要、通俗易懂。推荐采用常用词语。SDS应该使用用户可接受的语言书写。

## Slide 14: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
5.1.4 附录A （规范性附录） SDS编写导则
A.1 概述
本导则用于指导编写化学品的SDS，以保证SDS中的每项内容都能使下游用户对安全、健康和环境采取必要的防护或保护措施。
按照本附录的建议和要求编写SDS。
本附录列出了SDS中16部分应包括的主要条目。未列入的条目可以根据需要追加。
北京化工大学

## Slide 15: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
5.1.4 附录A （规范性附录） SDS编写导则
A.1 概述
SDS中这些主要条目称为小项，用下划线突出显示。
有些信息与SDS有关但未作为一条目列入本附录，可在相关项目下追加该条目。
对于给定化学品，并非所有条目都适用，可以根据具体情况进行选择。
北京化工大学

## Slide 16: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
附录A （规范性附录） SDS编写导则
A. 2 第1部分—化学品及企业标识
主要标明化学品的名称，该名称应与安全标签上的名称一致，建议同时标注供应商的产品代码。
应标明供应商的名称、地址、电话号码、应急电话、传真和电子邮件地址。
该部分还应说明化学品的推荐用途和限制用途。
北京化工大学

## Slide 17: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
A.3 第2部分—危险性概述
该部分应标明化学品主要的物理和化学危险性信息，以及对人体健康和环境影响的信息，如果该化学品存在某些特殊的危险性质，也应在此处说明。
如果已经根据GHS对化学品进行了危险性分类，应标明GHS危险性类别，同时应注明GHS的标签要素，如象形图或符号、防范说明，危险信息和警示词等。象形图或符号如火焰、骷髅和交叉骨可以用黑白颜色表示。GHS分类未包括的危险性（如粉尘爆炸危险）也应在此处注明。
应注明人员接触后的主要症状及应急综述。
北京化工大学

## Slide 18: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
A.3 第2部分—危险性概述
GHS 标签要素
全球化学品统一分类和标签制度
附录3：危险说明的编码、防护说明的编码个使用， 危险象形图的编码和防护措施象形图示例
北京化工大学

## Slide 19: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
A.4 第3部分—成分/组成信息
该部分应注明该化学品是物质还是混合物。
如果是纯物质，应提供化学名或通用名、美国化学文摘登记号(CAS号)及其他标识符。
如果某种物质按GHS分类标准分类为危险化学品，则应列明包括对该物质的危险性分类产生影响的杂质和稳定剂在内的所有危险组分的化学名或通用名、以及浓度或浓度范围。
如果是混合物，不必列明所有组分。
北京化工大学

## Slide 20: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
A.4 第3部分——成分/组成信息
如果按GHS标准被分类为危险的组分，并且其含量超过了浓度限值，应列明该组分的名称信息、浓度或浓度范围。对已经识别出的危险组分，也应该提供被识别为危险组分的那些组分的化学名或通用名、浓度或浓度范围。
北京化工大学

## Slide 21: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
A.4 第3部分——成分/组成信息
CAS 编号（CAS Registry Number或称CAS Number, CAS Rn, CAS #），又称CAS登录号或CAS登记号码，是某种物质（化合物、高分子材料、生物序列（Biological Sequences）、混合物或合金）的唯一的数字识别号码。
美国化学会的下设组织化学文摘社（Chemical Abstracts Service，简称CAS）负责为每一种出现在文献中的物质分配一个CAS编号，其目的是为了避免化学物质有多种名称的麻烦，使数据库的检索更为方便。如今几乎所有的化学数据库都允许用CAS编号检索。
北京化工大学

## Slide 22: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
CAS 格式
一个CAS编号以连字符“-”分为三部分，第一部分有2到6位数字，第二部分有2位数字，第三部分有1位数字作为校验码。CAS编号以升序排列且没有任何内在含义。
校验码的计算方法如下：CAS顺序号（第一、二部分数字）的最后一位乘以1，倒数第二位乘以2，依此类推，然后再把所有的乘积相加，再把和除以10，其余数就是第三部分的校验码。举例来说，水（H2O）的CAS编号前两部分是7732-18，则其校验码 = ( 8×1 + 1×2 + 2×3 + 3×4 + 7×5 + 7×6 ) mod 10 = 105 mod 10 = 5。（mod是求余运算符）
水CAS： 7732-18-5
北京化工大学

## Slide 23: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
CAS 格式
异构体、酶和混合物
不同的同分异构体分子有不同的CAS编号，比如右旋葡萄糖的CAS编号是50-99-7，左旋葡萄糖是921-60-8，α-右旋葡萄糖（α-D-glucose）是26655-34-5。偶尔也有一类分子用同一个CAS编号，比如醇脱氢酶其实是一组化合物，它们共用CAS编号9031-72-5。混合物如芥末油的CAS编号是8007-40-7。
北京化工大学

## Slide 24: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
EINECS 编号
“欧洲已存在商业化学物品目录” （European Inventory of Existing commercial Chemical Substances）（EINECS）包括1981年9月以前上市的所有化学物品，是一套给予每一种于1971年7月1日至1981年9月18日间在欧洲联盟作商业用途的化学物质的注册号码。这个制度是依据危险物质指令 67/548/EEC 所创立的。该指令规定危险品的标签和包装上必须注明EINECS编号。
北京化工大学

## Slide 25: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
ELINCS 编号
由1981年9月19日起，该EINECS 编号被《欧洲申报化学物质名录》（ European List of Notified Chemical Substances ）（ELIINCS）所取代，所有的进入欧洲市场的“新”物质于知会欧洲委员会后会被分配一个ELIINCS编号。包装和标签上必须印有ELIINCS编号。
ELINCS 由欧盟化学品管理署（ECHA）及欧盟各成员国发布并管理，已收录物质5292种。
北京化工大学

## Slide 26: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
A.5 第4部分——急救措施
该部分应说明必要时应采取的急救措施及应避免的行动，此处填写的文字应该易于被受害人和（或）施救者理解。
根据不同的接触方式将信息细分为：吸入、皮肤接触、眼睛接触和食入。
该部分应简要描述接触化学品后的急性和迟发效应、主要症状和对健康的主要影响，详细资料可在第11部分（毒理学信息）列明。
如有必要，本项应包括对保护施救者的忠告和对医生的特别提示。
如有必要，还要给出及时的医疗护理和特殊的治疗。
北京化工大学

## Slide 27: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
A.5 第4部分——急救措施
有关催吐：
口服中毒者，如为非腐蚀性物质，应立即用催吐方法，使毒物吐出。现场可用自己的中指、食指刺激咽部、压舌根的方法催吐，也可由旁人用羽毛或筷子一端扎上棉花刺激咽部催吐。催吐时尽量低头、身体向前弯曲，呕吐物不会呛入肺部。
误服强酸、强碱，催吐后反而使食道、咽喉再次受到严重损伤，可服牛奶、蛋清等。另外，对失去知觉者，呕吐物会误吸入肺；误喝了石油类物品， 易流入肺部引起肺炎。
有抽搐、呼吸困难，神态不清或吸气时有吼声者均不能催吐。
北京化工大学

## Slide 28: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
A.6 第5部分—消防措施
该部分应说明合适的灭火方法和灭火剂，如有不合适的灭火剂也应在此处标明。
应标明化学品的特别危险性（如产品是危险的易燃品）。
标明特殊灭火方法及保护消防人员特殊的防护装备。
北京化工大学

## Slide 29: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
A.7 第6部分—泄漏应急处理
该部分应包括以下信息：
—作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序。
—环境保护措施。
—泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料（如果和第13部分不同，列明恢复、中和和清除方法）。
提供防止发生次生危害的预防措施。
北京化工大学

## Slide 30: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
A.8 第7部分—操作处置与储存
—操作处置
应描述安全处置注意事项，包括防止化学品人员接触、防止发生火灾和爆炸的技术措施和提供局部或全面通风、防止形成气溶胶和粉尘的技术措施等。还应包括防止直接接触不相容物质或混合物的特殊处置注意事项。
—储存
应描述安全储存的条件（适合的储存条件和不适合的储存条件)、安全技术措施、同禁配物隔离储存的措施、包装材料信息（建议的包装材料和不建议的包装材料）。
北京化工大学

## Slide 31: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
A.9 第8部分—接触控制和个体防护
列明允许浓度，如职业接触限值或生物限值。
列明减少接触的工程控制方法，该信息是对第7部分内容的进一步补充。
如果可能，列明允许浓度的发布日期、数据出处、试验方法及方法来源。
北京化工大学

## Slide 32: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
A.8 第8部分——接触控制和个体防护
PC-TWA：时间加权平均允许浓度（Permissible Concentration-Time Weighted Average， PC-TWA）， 指以时间为权数规定的8小时工作日的平均允许接触水平。
MAC: Maximum Allowable Concentration 最高允许浓度 PC-STEL：短时间接触允许浓度（Permissible Concentration-Short Term Exposure Limit，PC-STEL），指一个工作日内，任何一次接触不得超过的15分钟时间加权平均的允许接触水平。
北京化工大学

## Slide 33: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
第8部分—接触控制和个体防护
列明推荐使用的个体防护设备。例如：
—呼吸系统防护；
—手防护；
—眼睛防护；
—皮肤和身体防护。
标明防护设备的类型和材质。化学品若只在某些特殊条件下才具有危险性，如量大、高浓度、高温、高压等，应标明这些情况下的特殊防护措施。
北京化工大学

## Slide 34: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
A.10 第9部分—理化特性
该部分应提供以下信息：
— 化学品的外观与性状，例如：物态、形状和颜色；
— 气味；
— pH值，并指明浓度；
— 熔点/凝固点；
— 沸点、初沸点和沸程；
— 闪点；
— 燃烧上下极限或爆炸极限；
— 蒸气压；
— 蒸气密度；
— 密度/相对密度；
— 溶解性；
北京化工大学

## Slide 35: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
第9部分——理化特性
— n-辛醇/水分配系数；
— 自燃温度；
— 分解温度；
如果有必要，应提供下列信息：
— 气味阈值；
— 蒸发速率；
— 易燃性（固体、气体）。
也应提供化学品安全使用的其他资料，例如放射性或体积密度等。
北京化工大学

## Slide 36: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
A.10 第9部分——理化特性
9.11 n-辛醇/水分配系数：是用来预测一种化学品在土壤中的吸附性、生物吸收、辛脂性储存和生物富集的重要参数。当一种化学品溶解在n-辛醇/水的混合物中时，该化学品在n-辛醇和水中浓度的比值称为分配系数，通常以10为底的对数形式表示。
北京化工大学

## Slide 37: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
A.11 第10部分—稳定性和反应性
该部分应描述化学品的稳定性和在特定条件下可能发生的危险反应。
应包括以下信息：
— 应避免的条件（例如：静电、撞击或震动）；
— 不相容的物质；
— 危险的分解产物，一氧化碳、二氧化碳和水除外。
填写该部分时应考虑提供化学品的预期用途和可预见的错误用途。
北京化工大学

## Slide 38: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
A.12 第11部分—毒理学信息
该部分应全面、简洁地描述使用者接触化学品后产生的各种毒性作用（健康影响）。
应包括以下信息：
— 急性毒性；
— 皮肤刺激或腐蚀；
— 眼睛刺激或腐蚀；
— 呼吸或皮肤过敏；
— 生殖细胞突变性；
— 致癌性；
— 生殖毒性；
北京化工大学

## Slide 39: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
A.12 第11部分—毒理学信息
— 特异性靶器官系统毒性—一次性接触；
— 特异性靶器官系统毒性—反复接触；
— 吸入危害。
还可以提供下列信息：
— 毒代动力学、代谢和分布信息。
北京化工大学

## Slide 40: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
A.12 第11部分—毒理学信息
注：体外致突变试验数据如Ames试验数据，在生殖细胞致突变条目中描述。 如果可能，分别描述一次性接触、反复接触与连续接触所产生的毒作用；迟发效应和即时效应，应分别说明。 潜在的有害效应，应包括与毒性值（例如急性毒性估计值）测试观察到的有关症状、理化和毒理学特性。
应按照不同的接触途径（如：吸入、皮肤接触、眼睛接触、食入）提供信息。
如果可能，提供更多的科学实验产生的数据或结果，并标明引用文献资料来源。 如果混合物没有作为整体进行毒性试验，应提供每个组分的相关信息。
北京化工大学

## Slide 41: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
A.12 第11部分——毒理学信息
Ames试验：即鼠伤寒沙门氏菌营养缺陷型回复突变试验，是目前检测基因突变最常用方法之一。
原理：鼠伤寒沙门氏组氨酸营养缺陷型菌株不能合成组氨酸。故在缺乏组氨酸的培养基上，仅少数自发回复突变的细菌生长。假如有致突变物存在，则营养缺陷型的细菌回复突变成原养型，因而能生长形成菌落，据此判断受试物是否为致突变物。某些致突变物需要代谢活化后才能引起回复突变。
北京化工大学

## Slide 42: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
A.13 第12部分—生态学信息
该部分提供化学品的环境影响、环境行为和归宿方面的信息，如：
— 化学品在环境中的预期行为，可能对环境造成的影响/生态毒性；
— 持久性和降解性；
— 潜在的生物累积性；
— 土壤中的迁移性。
如果可能，提供更多的科学实验产生的数据或结果，并标明引用文献资料来源。 如果可能，提供任何生态学限值。
北京化工大学

## Slide 43: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
A.13 第12部分—生态学信息
生物富集和生物积累：(Bio-concentration)，又称生物浓缩，是生物有机体或处于同一营养级上的生物种群从周围环境中蓄积某种元素或难分解化合物，使生物有机体内该物质的浓度超过环境中的浓度的现象。
生物富集系数（BCF）
北京化工大学

## Slide 44: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
第12部分——生态学信息
生物富集和生物积累：
生物富集与食物链相联系，各种生物通过一系列吃与被吃的关系，对某些元素或混合物可以产生生物积累效应。如自然界中一种有害的化学物质可以被草吸收，当以吃草为生的兔子吃了这种草并且不能将这种有害物质排出体外时，有害物质便逐渐在兔子的体内积累。老鹰以吃兔子为生，如果老鹰也不能将这种有害物质排除体外，则这种有害物质同样会在老鹰体内进一步积累。食物链对有害化学物质的这种累积和放大效应是生物富集直观表达。污染物是否沿着食物链积累，决定于以下三个条件：即污染物在环境中必须是比较稳定的，污染物必须是生物能够吸收的，污染物是不易被生物代谢过程中所分解的。
北京化工大学

## Slide 45: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
第12部分——生态学信息
生物富集和生物积累：
PBT：Substances that are potentially Persistent, Bio-accumulative
and Toxic 持久性、生物累积性和有毒性的物质： 持久性是指在环境中很难降解，例如很难通过土壤中的微生物降解。生物累积性是富集在人或动物体内不易排出。
vPvB：Substances that are potentially Very Persistent and Very Bio-accumulative 强持久性、高生物累积性和有毒性的物质。
北京化工大学

## Slide 46: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
A.14 第13部分—废弃处置
该部分包括为安全和有利于环境保护而推荐的废弃处置方法信息。
这些处置方法适用于化学品（残余废弃物），也适用于任何受污染的容器和包装。
提醒下游用户注意当地废弃处置法规。
北京化工大学

## Slide 47: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
A.15 第14部分—运输信息
该部分包括国际运输法规规定的编号与分类信息，这些信息应根据不同的运输方式，如陆运、海运和空运进行区分。
应包含以下信息：
— 联合国危险货物编号（UN号）；
— 联合国运输名称；
— 联合国危险性分类；
— 包装组（如果可能）；
— 海洋污染物（是/否）。
— 提供使用者需要了解或遵守的其他与运输或运输工具有关的特殊防范措施。 可增加其他相关法规的规定。
北京化工大学

## Slide 48: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
A.16 第15部分—法规信息
该部分应标明使用本SDS的国家或地区中，管理该化学品的法规名称。
提供与法律相关的法规信息和化学品标签信息。
提醒下游用户注意当地废弃处置法规。
北京化工大学

## Slide 49: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
A.17 第16部分—其他信息
该部分应进一步提供上述各项未包括的其他重要信息。
例如：可以提供需要进行的专业培训、建议的用途和限制的用途等。
参考文献可在本部分列出。
北京化工大学

## Slide 50: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
5.1.5化学品安全技术说明书编写实例
请参照 甲苯
北京化工大学

## Slide 51: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
5.2 化学品安全标志
GB 190-2009 《危险货物包装标志》对危险货物的包装标志进行了详细的规定。该标准由中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会与2009年6月21日发布。
标准规定了危险货物包装图示标志的分类图形、尺寸、颜色及使用方法，适用于危险货物的运输包装。
北京化工大学

## Slide 52: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
标志的引用标准包括：
GB /T 19 包装储运图示标志
GB 6994 危险货物分类和品名编号
GB 11806-2004 放射性物质安全运输规程
GB12268 -危险货物品名表
标志的图形和名称：标志分为标记和标签两种。标记为4个，标签26个，其图形分别标示了9类危险货物的主要特征。
北京化工大学

## Slide 53: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
序号 | 标记名称 | 标记图形
１ | 危害环境物质和物品标记 | （符号：黑色，底色：白色）
危险货物包装标志
北京化工大学

## Slide 54: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
序号 | 标记名称 | 标记图形
2 | 方向标记 | （符号：黑色或正红色，底色：白色）
危险货物包装标志
北京化工大学

## Slide 55: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
序号 | 标记名称 | 标记图形
2 | 方向标记 | （符号：黑色或正红色，底色：白色）
危险货物包装标志
北京化工大学

## Slide 56: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
序号 | 标记名称 | 标记图形
3 | 高温运输标记 | （符号：正红色，底色：白色）
危险货物包装标志
北京化工大学

## Slide 57: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
序号 | 标签名称 | 标签图形 | 对应的危险货物类项号
１ | 爆炸性物质或物品 | 符号：黑色；底色：橙红色 | １.１ １.２ １.３
危险货物包装标志
北京化工大学

## Slide 58: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
序号 | 标签名称 | 标签图形 | 对应的危险货物类项号
1 | 爆炸性物质或物品 | 符号：黑色；底色：橙红色 | １.4
危险货物包装标志
北京化工大学

## Slide 59: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
序号 | 标签名称 | 标签图形 | 对应的危险货物类项号
1 | 爆炸性物质或物品 | 符号：黑色；底色：橙红色 | 1.5
危险货物包装标志
北京化工大学

## Slide 60: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
序号 | 标签名称 | 标签图形 | 对应的危险货物类项号
1 | 爆炸性物质或物品 | 符号：黑色；底色：橙红色 | 1.6
危险货物包装标志
北京化工大学

## Slide 61: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
危险货物包装标志
北京化工大学
** 项号的位置-如果爆炸性是次要危险性，留空白。
* 配装字母的位置-如果爆炸性是次要危险性，留空白。

## Slide 62: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
爆炸品危险项与配装组的组合 (下表内容引自GB6911-2012，P4)
北京化工大学
危险相别 | 配装组 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | A | B | C | D | E | F | G | H | J
1.1 | 1.1A | 1.1B | 1.1C | 1.1D | 1.1E | 1.1F | 1.1G |  | 1.1J
1.2 |  | 1.2B | 1.2C | 1.2D | 1.2E | 1.2F | 1.2G | 1.2H | 1.2J
1.3 |  |  | 1.3C |  |  | 1.3F | 1.3G | 1.3H | 1.3J
1.4 |  | 1.4B | 1.4C | 1.4D | 1.4E | 1.4F | 1.4G |  | 
1.5 |  |  |  | 1.5D |  |  |  |  | 
1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Σ1.1-1.6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3

## Slide 63: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
爆炸品危险项与配装组的组合 (下表内容引自GB6911-2012，P4)
北京化工大学
危险相别 | 配装组 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | K | L | N | S | ΣA-S |  |  |  | 
1.1 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 
1.2 | 1.2K | 1.2L |  |  | 10 |  |  |  | 
1.3 | 1.3K | 1.3L |  |  | 7 |  |  |  | 
1.4 |  |  |  | 1.4S | 7 |  |  |  | 
1.5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 
1.6 |  |  | 1.6N |  | 1 |  |  |  | 
Σ1.1-1.6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 35 |  |  |  | 

## Slide 64: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
北京化工大学
爆炸品配装组划分 (下表内容引自GB6911-2012，P4)
待分类物质和物品的说明 | 配装组 | 组合
一级爆炸性物质 | A | 1.1A
含有一级爆炸性物质，而不含有两种或两种以上有效保护装置的物品。某些物品，例如爆破性雷管、爆破用雷管组件和帽形起爆器包括在内，尽管这些物品不含有一级炸药 | B | 1.1B、1.2B、1.4B
推进爆炸性物质或其他爆燃爆炸性物质或含有这类爆炸性物质的物品 | C | 1.1C、1.2C、1.3C、1.4C
二级起爆物质或黑火药或含有二级爆炸物质的物品，无引发装置和发射药；或含有一级爆炸性物质和两种或两种有效保护装置的物品 | D | 1.1D、1.2D、1.4D、1.5D
含有二级起爆物质的物品，无引发装置，带有发射药（含有易燃一体或交替或自然液体的除外） | E | 1.1E、1.2E、1.4E

## Slide 65: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
北京化工大学
待分类物质和物品的说明 | 配装组 | 组合
含有二级起爆物质的物品，带有引发装置，带有发射药（含有易燃一体或交替或自然液体的除外）或不带有发射药 | F | 1.1F、1.2F、1.3F、1.4F
烟火物质或含有烟火物质的物品或既含有爆炸性物质又含有照明、燃烧、催泪或发烟物质的物品（水激活的物品或含有白磷、磷化物、发火物质、易燃液体或胶体、或自然液体的物品除外） | G | 1.1G、1.2G、1.3G、1.4G
含有爆炸性物质和白磷的物品 | H | 1.1H、1.3H
含有爆炸性物质和易燃液体和胶体的物品 | J | 1.1J、1.2J、1.3J
含有爆炸性物质和毒性化学剂的物品 | K | 1.2K、1.3K
爆炸品配装组划分 (下表内容引自GB6911-2012，P4)

## Slide 66: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
北京化工大学
待分类物质和物品的说明 | 配装组 | 组合
爆炸性物质或含有爆炸性物质并且具有特殊危险（例如由于水激活或含有自然液体、磷化物或发火物质）需要彼此隔离的物品 | L | 1.1L、1.2L、1.3L
只含有极端不敏感起爆物质的物品 | N | 1.6N
如下包装设计的物质或物品：除了包件被火烧损的情况外，能使意外起爆引起的任何危险效应不波及到包件之外，在包件被火烧损的情况下，所有爆炸和迸射效应也有限，不致于妨碍或者在或阻止在包件紧邻出救火或采取其他应急措施 | S | 1.4S
爆炸品配装组划分 (下表内容引自GB6911-2012，P4)

## Slide 67: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
序号 | 标签名称 | 标签图形 | 对应的危险货物类项号
2 | 易燃气体 | 符号：黑色；底色：正红色 | 2.1
危险货物包装标志
北京化工大学

## Slide 68: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
序号 | 标签名称 | 标签图形 | 对应的危险货物类项号
2 | 易燃气体 | 符号：白色；底色：正红色 | 2.1
危险货物包装标志
北京化工大学

## Slide 69: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
序号 | 标签名称 | 标签图形 | 对应的危险货物类项号
2 | 非易燃无毒气体 | 符号：黑色；底色：绿色 | 2.2
危险货物包装标志
北京化工大学

## Slide 70: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
序号 | 标签名称 | 标签图形 | 对应的危险货物类项号
2 | 非易燃无毒气体 | 符号：白色；底色：绿色 | 2.2
危险货物包装标志
北京化工大学

## Slide 71: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
序号 | 标签名称 | 标签图形 | 对应的危险货物类项号
2 | 毒性气体 | 符号：黑色；底色：白色 | 2.3
危险货物包装标志
北京化工大学

## Slide 72: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
序号 | 标签名称 | 标签图形 | 对应的危险货物类项号
3 | 易燃液体 | 符号：黑色；底色：正红色 | 3
危险货物包装标志
北京化工大学

## Slide 73: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
序号 | 标签名称 | 标签图形 | 对应的危险货物类项号
3 | 易燃液体 | 符号：白色；底色：正红色 | 3
危险货物包装标志
北京化工大学

## Slide 74: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
序号 | 标签名称 | 标签图形 | 对应的危险货物类项号
4 | 易燃固体 | 符号：黑色； 底色：白色红条 | 4.1
危险货物包装标志
北京化工大学

## Slide 75: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
序号 | 标签名称 | 标签图形 | 对应的危险货物类项号
4 | 易于自燃的物质 | 符号：黑色； 底色：上白下红 | 4.2
危险货物包装标志
北京化工大学

## Slide 76: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
序号 | 标签名称 | 标签图形 | 对应的危险货物类项号
4 | 遇水放出自燃气体的物质 | 符号：黑色；底色：蓝色 | 4.3
危险货物包装标志
北京化工大学

## Slide 77: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
序号 | 标签名称 | 标签图形 | 对应的危险货物类项号
4 | 遇水放出自燃气体的物质 | 符号：白色；底色：蓝色 | 4.3
危险货物包装标志
北京化工大学

## Slide 78: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
序号 | 标签名称 | 标签图形 | 对应的危险货物类项号
5 | 氧化性物质 | 符号：黑色；底色：柠檬黄色 | 5.1
危险货物包装标志
北京化工大学

## Slide 79: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
序号 | 标签名称 | 标签图形 | 对应的危险货物类项号
5 | 有机过氧化物 | 符号：黑色；底色：红色和柠檬黄色 | 5.2
危险货物包装标志
北京化工大学

## Slide 80: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
序号 | 标签名称 | 标签图形 | 对应的危险货物类项号
5 | 有机过氧化物 | 符号：白色；底色：红色和柠檬黄色 | 5.2
危险货物包装标志
北京化工大学

## Slide 81: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
序号 | 标签名称 | 标签图形 | 对应的危险货物类项号
6 | 毒性物质 | 符号：黑色；底色：白色 | 6.1
危险货物包装标志
北京化工大学

## Slide 82: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
序号 | 标签名称 | 标签图形 | 对应的危险货物类项号
6 | 感染性物质 | 符号：黑色；底色：白色 | 6.2
危险货物包装标志
北京化工大学

## Slide 83: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
序号 | 标签名称 | 标签图形 | 对应的危险货物类项号
7 | 一级放射性物质 | 符号：黑色；底色：白色，附一红竖条 黑色文字，在标签下半部分写上：“放射性” “内装物-------” “放射性强度-------” 在放射性字样之后应有一条红竖条 | 7A
危险货物包装标志
北京化工大学

## Slide 84: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
序号 | 标签名称 | 标签图形 | 对应的危险货物类项号
7 | 二级放射性物质 | 符号：黑色；底色：上黄下白，附两条红竖条 黑色文字，在标签下半部分写上：“放射性” “内装物-------” “放射性强度-------” 在放射性字样之后应有两条红竖条 | 7B
危险货物包装标志
北京化工大学

## Slide 85: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
序号 | 标签名称 | 标签图形 | 对应的危险货物类项号
7 | 三级放射性物质 | 符号：黑色；底色：上黄下白，附三条红竖条 黑色文字，在标签下半部分写上：“放射性” “内装物-------” “放射性强度-------” 在放射性字样之后应有三条红竖条 | 7C
危险货物包装标志
北京化工大学

## Slide 86: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
序号 | 标签名称 | 标签图形 | 对应的危险货物类项号
7 | 裂变性物质 | 符号：黑色；底色：白色， 在标签上半部写上：“易裂变”， 在标签下半部分的黑边框内写上：“临界安全指数 | 7E
危险货物包装标志
北京化工大学

## Slide 87: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
序号 | 标签名称 | 标签图形 | 对应的危险货物类项号
8 | 腐蚀性物质 | 符号：黑色；底色：上白下黑 | 8
危险货物包装标志
北京化工大学

## Slide 88: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
序号 | 标签名称 | 标签图形 | 对应的危险货物类项号
9 | 杂项危险物质和物品 | 符号：黑色；底色：白色 | 9
危险货物包装标志
北京化工大学

## Slide 89: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
5.3 压缩（液化）气体的标识
北京化工大学

## Slide 90: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
5.3.1 压缩（液化）气体的标识方法
常见气体的气瓶标识
名称 | 化学式 | 外表颜色 | 字样 | 字样颜色 | 色环
氢气 | H2 | 深绿 | 氢 | 红 | P=150 无色环 P=200黄色环一道 P=300黄色环二道
北京化工大学

## Slide 91: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
5.3.1 压缩（液化）气体的标识方法
北京化工大学

## Slide 92: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
5.3.1 压缩（液化）气体的标识方法
常见气体的气瓶标识
名称 | 化学式 | 外表颜色 | 字样 | 字样颜色 | 色环
氧气 | O2 | 天蓝 | 氧 | 黑 | P=150 无色环 P=200白色环一道 P=300白色环二道
北京化工大学

## Slide 93: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
5.3.1 压缩（液化）气体的标识方法
常见气体的气瓶标识
名称 | 化学式 | 外表颜色 | 字样 | 字样颜色 | 色环
空气 |  | 黑 | 空气 | 白 | P=150 无色环 P=200白色环一道 P=300白色环二道
氮气 | N2 | 黑 | 氮 | 黄 | 
氨气 | NH3 | 黄 | 液氨 | 黑 | 
北京化工大学

## Slide 94: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
5.3.1 压缩（液化）气体的标识方法
常见气体的气瓶标识
名称 | 化学式 | 外表颜色 | 字样 | 字样颜色 | 色环
氯气 | Cl2 | 草绿 | 液氯 | 黑 | 
硫化氢 | H2S | 白 | 液化硫化氢 | 红 | 
北京化工大学

## Slide 95: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
5.3.1 压缩（液化）气体的标识方法
常见气体的气瓶标识
名称 | 化学式 | 外表颜色 | 字样 | 字样 颜色 | 色环
二氧化碳 | CO2 | 铅白 | 液化二氧化碳 | 黑 | 
甲烷 | CH4 | 赫 | 甲烷 | 白 | P=150 无色环 P=200黄色环一道 P=300黄色环二道
北京化工大学

## Slide 96: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
5.3.1 压缩（液化）气体的标识方法
常见气体的气瓶标识
名称 | 化学式 | 外表颜色 | 字样 | 字样 颜色 | 色环
乙烷 | C2H6 | 赫 | 液化乙烷 | 白 | P=125 无色环 P=150黄色环一道 P=200黄色环二道
丙烷 | C3H8 | 赫 | 液化丙烷 | 白 | 
环丙烷 | C3H6 | 赫 | 液化环丙烷 | 白 | 
北京化工大学

## Slide 97: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
5.3.1 压缩（液化）气体的标识方法
常见气体的气瓶标识
名称 | 化学式 | 外表颜色 | 字样 | 字样 颜色 | 色环
乙烯 | C2H4 | 赫 | 液化乙烯 | 黄 | P=125 无色环 P=150白色环一道 P=200白色环二道
北京化工大学

## Slide 98
5.3.1 压缩（液化）气体的标识方法
常见气体的气瓶标识
名称 | 化学式 | 外表颜色 | 字样 | 字样 颜色 | 色环
正丁烷 | C4H10 | 赫 | 液化正丁烷 | 白 | 
异丁烷 | i-C4H10 | 赫 | 液化异丁烷 | 白 | 
北京化工大学
第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识

## Slide 99: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
5.3.1 压缩（液化）气体的标识方法
常见气体的气瓶标识
名称 | 化学式 | 外表颜色 | 字样 | 字样 颜色 | 色环
丙烯 | C3H6 | 赫 | 液化丙烯 | 黄 | 
1-丁烯 | C4H8 | 赫 | 液化丁烯 | 黄 | 
异丁烯 | i-C4H8 | 赫 | 液化异丁烯 | 黄 | 
1，3-丁二烯 | C4H6 | 赫 | 液化丁二烯 | 黄 | 
北京化工大学

## Slide 100: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
5.3.1 压缩（液化）气体的标识方法
北京化工大学

## Slide 101: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
5.3.1 压缩（液化）气体的标识方法
常见气体的气瓶标识
名称 | 化学式 | 外表颜色 | 字样 | 字样 颜色 | 色环
氩气 | Ar | 灰 | 氩 | 绿 | P=150 无色环 P=200白色环一道 P=300白色环二道
氦气 | He | 灰 | 氦 | 绿 | 
氖气 | Ne | 灰 | 氖 | 绿 | 
氪气 | Kr | 灰 | 氪 | 绿 | 
氙气 | Xe | 灰 | 氙 | 绿 | 
北京化工大学

## Slide 102: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
5.3.1 压缩（液化）气体的标识方法
常见气体的气瓶标识
名称 | 化学式 | 外表颜色 | 字样 | 字样 颜色 | 色环
溴化氢 | HBr | 灰 | 液化溴化氢 | 黑 | 
氟化氢 | HF | 灰 | 液化氟化氢 | 黑 | 
氯化氢 | HCl | 灰 | 液化氯化氢 | 黑 | 
氧化亚氮 | N2O | 灰 | 液化氧化亚氮 | 黑 | 
北京化工大学

## Slide 103: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
5.3.1 压缩（液化）气体的标识方法
常见气体的气瓶标识
名称 | 化学式 | 外表颜色 | 字样 | 字样 颜色 | 色环
四氧化二氮 | N2O4 | 灰 | 液化四氧化二氮 | 黑 | 
二氧化硫 | SO2 | 灰 | 液化二氧化硫 | 黑 | 
北京化工大学

## Slide 104: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
5.3.1 压缩（液化）气体的标识方法
常见气体的气瓶标识
名称 | 化学式 | 外表颜色 | 字样 | 字样 颜色 | 色环
煤气 |  | 灰 | 煤气 | 红 | P=150无色环 P=200黄色环一道 P=300黄色环二道
氯甲烷 | CH3Cl | 灰 | 液化氯甲烷 | 红 | 
氯乙烷 | C2H5Cl | 灰 | 液化氯乙烷 | 红 | 
北京化工大学

## Slide 105: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
5.3.1 压缩（液化）气体的标识方法
常见气体的气瓶标识
名称 | 化学式 | 外表颜色 | 字样 | 字样 颜色 | 色环
氯乙烯 | CH2=CHCl | 灰 | 液化氯乙烯 | 红 | 
溴甲烷 | CH3Br | 灰 | 液化溴甲烷 | 红 | 
甲胺 | CH3NH2 | 灰 | 液化甲胺 | 红 | 
二甲胺 | (CH3)2NH | 灰 | 液化二甲胺 | 红 | 
北京化工大学

## Slide 106: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
5.3.1 压缩（液化）气体的标识方法
常见气体的气瓶标识
名称 | 化学式 | 外表颜色 | 字样 | 字样 颜色 | 色环
三甲胺 | (CH3)3N | 灰 |  |  | 
乙胺 | C2H5NH2 | 灰 |  |  | 
环氧乙烷 | C2H4O | 灰 |  |  | 
其体气体 |  | 灰 | 气体名称 | 可燃红，不可燃黑 | 
北京化工大学

## Slide 107: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
5.3.2 压缩（液化）气体的气瓶设计压力和充装系数
常用压缩气体和液化气体的气瓶设计压力
气体类别 | 设计压力(kg/cm2) | 充装气体
压缩气体 tc< -10℃ | 300 | 空气、氧气、氢气、氮气、氩气、甲烷、等
 | 200 | 
 | 150 | 空气、氧气、氢气、氮气、氩气、甲烷、三氟化硼、四氟甲烷等
北京化工大学

## Slide 108: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
气体类别 |  | 设计压力(kg/cm2) | 充装气体
液化 气体 tc ≥ -10℃ | 高压 液化气体 -10 ℃ ≤tc≤ 70 ℃ | 200 | CO2、N2O、乙烷、乙烯等
 |  | 100 | 
 |  | 135 | Xe、N2O、六氟化硫、HCl、乙烷、乙烯、三氟氯甲烷、三氟甲烷、六氟乙烷、偏二氟乙烯、氟乙烯、三氟溴甲烷
5.3.2 压缩（液化）气体的气瓶设计压力和充装系数
常用压缩气体和液化气体的气瓶设计压力
北京化工大学

## Slide 109: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
气体类别 |  | 设计压力(kg/cm2) | 充装气体
液化 气体 tc ≥ -10℃ | 高压 液化气体 -10 ℃ ≤tc≤ 70 ℃ | 80 | 六氟化硫、三氟氯甲烷、六氟乙烷、偏二氟乙烯、氟乙烯、三氟溴甲烷 等
5.3.2 压缩（液化）气体的气瓶设计压力和充装系数
常用压缩气体和液化气体的气瓶设计压力
北京化工大学

## Slide 110: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
气体类别 |  | 设计压力 (kg/cm2) | 充装气体
液化 气体 tc≥-10℃ | 低压 液化气体 tc > 70℃且在60℃时的压力> 1 kg/cm2 | 50 | HBr、H2S、光气等
 |  | 30 | NH3、丙烷、丙烯、二氟氯甲烷、三氟乙烷
5.3.2 压缩（液化）气体的气瓶设计压力和充装系数
常用压缩气体和液化气体的气瓶设计压力
北京化工大学

## Slide 111: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
气体类别 |  | 设计压力(kg/cm2) | 充装气体
液化 气体 tc≥-10℃ | 低压 液化气体 tc>70℃且在60℃时的压力> 1 kg/cm2 | 20 | Cl2、SO2、环丙烷、六氟丙烯、二氯二氟甲烷、C2HCl3、CH3Cl、CH3OCH3、N2O4、HF、CH3Br
 |  | 10 | 正丁烷、异丁烷、1-丁烯、异丁烯、1，3-丁二烯、甲胺、乙胺等
5.3.2 压缩（液化）气体的气瓶设计压力和充装系数
常用压缩气体和液化气体的气瓶设计压力
北京化工大学

## Slide 112: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
5.3.2 压缩（液化）气体的气瓶设计压力和充装系数
常用低压液化气体的充装系数
序号 | 气体名称 | 分子式 | 充装系数/kg/L
1 | 氨气 | NH3 | 0.53
2 | 氯气 | Cl2 | 1.25
3 | 二氧化硫 | SO2 | 0.66
4 | 丙烷 | C3H8 | 0.41
5 | 环丙烷 | C3H6 | 0.53
6 | 正丁烷 | C4H10 | 0.51（0.58）
7 | 异丁烷 | CH3CH(CH3)2 | 0.49（0.56）
8 | 异丁烯 | i-C4H8 | 0.53
北京化工大学

## Slide 113: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
5.3.2 压缩（液化）气体的气瓶设计压力和充装系数
常用低压液化气体的充装系数
序号 | 气体名称 | 分子式 | 充装系数/kg/L
9 | 1-丁烯 | C4H8 | 0.53
10 | 1，3-丁二烯 | C4H6 | 0.55
11 | 氯甲烷 | CH3Cl | 0.81
12 | 甲胺 | CH3NH2 | 0.6
13 | 二甲胺 | (CH3)2NH | 0.58
14 | 三甲胺 | (CH3)3N | 0.56
15 | 乙胺 | C2H5NH2 | 0.62
16 | 环氧乙烷 | C2H4O | 0.79
北京化工大学

## Slide 114: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
序号 | 气体名称 | 分子式 | 充装系数/kg/L |  |  | 
 |  |  | 设计压力/(kgf/cm2) |  |  | 
 |  |  | 200 | 150 | 125 | 80
1 | 二氧化碳 | CO2 | 0.74 | 0.6 |  | 
2 | 氯化氢 | HCl |  |  | 0.57 | 
3 | 乙烷 | C2H6 | 0.37 | 0.34 | 0.31 | 
4 | 乙烯 | C2H4 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 
5 | 氧化亚氮 | N2O4 |  | 0.62 | 0.52 | 
6 | 氟乙烯 | CH2=CHF |  |  | 0.54 | 0.47
5.3.2 压缩（液化）气体的气瓶设计压力和充装系数
常用高压液化气体的充装系数
北京化工大学

## Slide 115: 第五章 化学危险品安全技术说明书及标签、标识
作业：
1. 化学品安全技术说明书的16项内容是什么？
2. 简述化学品安全技术说明书的编写和使用要求。
3. 请总结一下气瓶标识的要素包括哪些？
4. 通过网络查询一种你感兴趣的危险品的安全技术说明书。
北京化工大学