## Slide 1: 第三章：危险化学品分类总论
主要内容
3.1 中国界定与分类法
3.2 美国防火协会的分类
3.3 中国建筑设计防火规范的分类
3.4 中国关于危险物的分类定义
3.5 中国建筑设计防火规范的分类定义
3.6 中国建筑设计防火规范的分类举例
3.7 危险化学品按危险特性分类、分组
3.8 如何获取危险化学品分类信息
北京化工大学

## Slide 2: 第三章：危险化学品分类总论
3.1中国的界定与分类法
中国对危险货物的分类和品名编号是通过GB 6944-2012《危险货物分类和品名编号》规定的。最新一版的《危险货物分类和品名编号》 是2012年修订的。
GB 6944-2012《危险货物分类和品名编号》
规定了危险货物分类、危险货物危险性的先后顺序和危险货物编号。
适用于危险货物运输、储存、经销及相关活动。
北京化工大学

## Slide 3: 第三章：危险化学品分类总论
3.1中国的界定与分类法
《GB 6944-2012 危险货物分类和品名编号》将危险化学品分成9类：
第 1 类：爆炸品
第 2 类：气体
第 3 类：易燃液体
第 4 类：易燃固体、易于自燃的物质、遇水放出易燃气体的物质
第 5 类：氧化性物质和有机过氧化物
第 6 类：毒性物质和感染性物质
第 7 类：放射性物质
第 8 类：腐蚀性物质
第 9 类：杂项危险物质和物品，包括危害环境物质
北京化工大学

## Slide 4: 第三章：危险化学品分类总论
3.1中国的界定与分类法
GB 6944-2012、
与联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》（第16 修订版）第2部分；分类的技术内容一致。
本标准由中华人民共和国交通运输部提出
全国危险化学品管理标准化技术委员会（SAC/TC251）归口
起草单位：交通运输部水运科学研究所，上海化工研究院
起 草 人：陈荣昌、顾慧丽、吴维平、范宾、陈正才、褚家成
本标准代替 GB 6944-1986， GB 6944-2005
北京化工大学

## Slide 5: 第三章：危险化学品分类总论
3.1中国的界定与分类法
GB 6944-2012更新内容：
1、按照GB/T 1.1-2009（标准化工作导则 第一部分标准的结构和编写）的规则起草。
2、代替GB 6944-2005《危险货物分类和品名编号》
3、与GB 6944-2005的差异如下：
修订了原标准中的术语和定义，不同危险货物类、项的判据；
增加了爆炸品配装组分类和组合；
增加了危险货物危险性的先后顺序；
增加了危险货物包装类别。
北京化工大学

## Slide 6: 第三章：危险化学品分类总论
3.1中国及的界定与分类法
GB 6944-2012 引用标准
GB 11806 放射性物质安全运输规程
GB/T 3536 石油产品闪点和燃点的测定- 克利夫兰开口杯法
GB/T 21622 危险品易燃液体持续燃烧试验方法
GB/T 21624 危险品易燃粘性液体溶剂分离试验方法
GB/T 21617 危险品固体氧化性试验方法
GB/T 21620 危险品液体氧化性试验方法
北京化工大学

## Slide 7: 第三章：危险化学品分类总论
3.1中国的界定与分类法
GB 6944-2012 引用文件
联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》（第 16 修订版）(Recommendation on the Transport of Dangerous Goods, Model Regulations , Volume 1, Sixteenth Revised Edition)
北京化工大学

## Slide 8: 第三章：危险化学品分类总论
3.1中国的界定与分类法
GB 6944-2012 引用文件
联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》（第 5 修订版）(Recommendation on the Transport of Dangerous Goods, Manual of Test and Criteria, Fifth Revised Edition)
世界卫生组织《世界卫生组织建议的农药危险性的分类和分类标准》（2004）
北京化工大学

## Slide 9: 第三章：危险化学品分类总论
3.1中国的界定与分类法
GB 6944-2012 引用文件
联合国编号 UN Number
联合国危险货物运输专家委员会编制的四位阿拉伯数编号，用以识别一种物质或物品或一类特定的物质或物品。
乙醇：1170
金属钠：1428
北京化工大学

## Slide 10: 第三章：危险化学品分类总论
3.2 美国防火协会（ＮＦＰＡ）的分类法
图形意义
红色：表示易燃性
蓝色：表示人身危害性
黄色：表示反应性
白色：表示其他特性及消防注意事项
数字：危险性级别（0-4）
北京化工大学
ＮＦＰＡ 使用如下的图形度危险物质进行标识

## Slide 11: 第三章：危险化学品分类总论
NFPA危险性分类、分级及危害性内容
W - 表示用水灭火可能发生危险
- 表示有放射性危险
OXY - 表示有氧化性
北京化工大学

## Slide 12: 第三章：危险化学品分类总论
NFPA危险性分类、分级及危害性内容
NAFA分类的特点：
危险性分成三类：易燃性，人身危害性，反应危险性
每种危险性分成5级：0 – 4，危险性越高，级别越高
北京化工大学

## Slide 13: 第三章：危险化学品分类总论
北京化工大学
3.3 中国建筑设计防火规范的分类方法
最近一版的中国《建筑设计防火规范》是以GB50016-2006 形式由中华人民共和国建设部和国家质量监督检验检疫总局联合发布的。
《建筑设计防火规范》中将生产和存储的火灾危险性分为
甲、乙，丙、丁、戊 五类。
每一类中包含的物质对于生产和存储要求基本相同，但应注意也存在细微的差别。

## Slide 14: 第三章：危险化学品分类总论
3.4 中国关于危险物的分类定义
危险物 名称 | 编号 | 分项名称
第 1 类 爆炸品 | 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 | 有整体爆炸危险的物质和物品 有迸射危险，但无整体爆炸危险的物质和物品 有燃烧危险并有局部爆炸危险或局部迸射危险或这两者危险都有，但无整体爆炸危险的物质和物品 不呈现重大危险的物质和物品 有整体爆炸危险的非常不敏感物质 无整体爆炸危险的极端不敏感物质
北京化工大学

## Slide 15: 第三章：危险化学品分类总论
3.4 中国关于危险物的分类定义
北京化工大学
爆炸性物质：固体或液体物质（或物质化合物），自身能够通过化学反应产生气体，其温度、压力和速度高到能够对周围造成破坏。烟火物质即使不放出气体，也包括在内。
爆炸性物品：指含有一种或几种爆炸性物质的物品。
整体爆炸：指瞬间能够影响到几乎全部载荷的爆炸。

## Slide 16: 第三章：危险化学品分类总论
3.4 中国关于危险物的分类定义
北京化工大学
烟火物质(pyrotechnic composition): A pyrotechnic composition is a substance or mixture of substances designed to produce an effect by heat, light, sound, gas/smoke or a combination of these, as a result of non-detonative self-sustaining exothermic chemical reactions. Pyrotechnic substances do not rely on oxygen from external sources to sustain the reaction.

## Slide 17: 第三章：危险化学品分类总论
3.4 中国关于危险物的分类定义
北京化工大学
爆炸品包括：（A）爆炸性物质，（B） 爆炸性物品，和 （C）为产生爆炸或烟火实际效果而制造的 A 和 B中未提及的物质或物品。
爆炸性物质不包括：
太危险以致不能运输或其主要危险性符合气体类别的物质。
物质本身不是爆炸品，但能够形成气体、蒸汽或粉尘爆炸环境。
爆炸性物品不包括下述装置：
其中所含爆炸性物质的数量和特性不会使其在运输过程中偶然或意外被点燃或引发后因迸射、发火、冒烟、发热或巨响而在装置外部产生任何影响。

## Slide 18: 第三章：危险化学品分类总论
3.4 中国关于危险物的分类定义
北京化工大学
1.3 项：有燃烧危险并有局部爆炸危险或局部迸射危险或这两者危险都有，但无整体爆炸危险的物质和物品。包括满足下列条件之一的物质和物品：
a）可产生大量辐射热的物质和物品；
b）相继燃烧产生局部爆炸或迸射效应或两者效应兼而有之的物质和物品。

## Slide 19: 第三章：危险化学品分类总论
3.4 中国关于危险物的分类定义
北京化工大学
1.4 项：不呈现重大危险的物质和物品 包括：
运输中万一被点燃或引发时仅出现小危险的物质和物品；其影响主要限于包件本身，并预计射出的碎片不大，射程也不远，外部火烧不会引起包件内部全部内装物的瞬间爆炸。

## Slide 20: 第三章：危险化学品分类总论
3.4 中国关于危险物的分类定义
北京化工大学
1.5项：有整体爆炸危险的非常不敏感物质。 包括：
a）有整体爆炸危险性，但非常不敏感，以致在正常运输条件下引发或由燃烧转为爆炸的可能性很小的物质。
b）船舱内有大量本项物质时，由燃烧转为爆炸的可能性较大。

## Slide 21: 第三章：危险化学品分类总论
3.4 中国关于危险物的分类定义
北京化工大学
1.6 项：无整体爆炸危险的极端不敏感物质。 包括：
a）仅含有极端不敏感爆炸物质、并且其意外引发爆炸或传播的概率可忽略不计的物品。
b）危险仅限于单个物品的爆炸。

## Slide 22: 第三章：危险化学品分类总论
3.4 中国关于危险物的分类定义
危险物名称 | 编号 | 分项名称
第 2 类 气体 | 2.1 2.2 2.3 | 易燃气体 非易燃无毒气体 毒性气体
北京化工大学

## Slide 23: 第三章：危险化学品分类总论
3.4 中国关于危险物的分类定义
北京化工大学
第2类：气体指满足下列条件之一的物质：
在 50℃时，蒸气压力大于 300 kPa 的物质；
b) 20℃ 时在 101.3 kPa 标准压力下完全是气态的物质。
本类包括：
压缩气体、液化气体、溶解气体和冷冻液化气体
一种或多种气体与一种或多种其他类别物质的蒸气的混合物
充有气体的物品和烟雾剂

## Slide 24: 第三章：危险化学品分类总论
3.4 中国关于危险物的分类定义
北京化工大学
压缩气体：指在-50 ℃下加压包装供运输时完全是气态的气体，包括临界温度小于或等于-50 ℃的所有气体。
液化气体：指在温度大于-50 ℃下加压包装供运输时部分是液态的气体，可分为：
a）高压液化气体：临界温度在-50 ℃ ~ 65 ℃之间的气体；
b）低压液化气体：临界温度大于65 ℃的气体。
溶解气体：加压包装运输时溶解于液相溶剂中的气体。

## Slide 25: 第三章：危险化学品分类总论
3.4 中国关于危险物的分类定义
北京化工大学
冷冻液化气体：包装运输时由于其温度低而部分呈液态的气体。
气体的危险性顺序：
具有两个项别以上危险性的气体和气体混合物，其危险性先后顺序如下：
a）2.3项优先于所有其他项，
b）2.1项优先于2.2项。

## Slide 26: 第三章：危险化学品分类总论
北京化工大学
2.1 项 易燃气体
包括在 20℃ 和 101.3 kPa 条件下满足下列条件之一的气体：
爆炸下线小于或等于13%的气体；
不论其爆炸下线如何，其爆炸极限（燃烧）范围大于或等于12%的气体。
爆炸极限：可燃气体和可燃液体蒸汽与空气形成的混合物只有在一定范围内才可能发生爆炸。可发生爆炸的最低的可燃气体或可燃液体蒸汽浓度称为爆炸下线，最高浓度称为上限。
3.4 中国关于危险物的分类定义

## Slide 27: 第三章：危险化学品分类总论
北京化工大学
2.2 项 非易燃无毒气体，
包括：窒息性气体以及不属于其他项别的气体。
不包括：在温度20℃时的压力低于200kPa，并且未经液化或冷冻的气体。
2.3 项 毒性气体，本项包括满足下列条件之一的气体：
a）其毒性或腐蚀性对人类健康造成危害的气体；
b）半数致死浓度LC50值不大于或等于5000 ml/m3 的毒性或腐蚀性气体。
LC50：使雌雄青年大白鼠连续吸入1h，最可能使受试动物在14d 内死亡一半的气体浓度。
3.4 中国关于危险物的分类定义

## Slide 28: 第三章：危险化学品分类总论
危险 物名称 | 编号 | 分项名称
第 3 类 易燃液体 | 3 | 
北京化工大学
3.4 中国关于危险物的分类定义

## Slide 29: 第三章：危险化学品分类总论
3 易燃液体
包括：易燃液体和液态退敏爆炸品
易燃液体：是指易燃的液体或液体混合物，或是在溶液或悬浮液中有固体的液体。其闭杯试验闪点不高于60℃，或开杯试验闪点不高于65.6 ℃。
易燃液体还包括满足下列条件之一的液体：
a）在温度等于或高于其闪点的条件下提交运输的液体；
b）以液态在高温条件下运输或提交运输、并在温度等于或低于最高运输温度下放出易燃蒸汽的物质。
北京化工大学
3.4 中国关于危险物的分类定义

## Slide 30: 第三章：危险化学品分类总论
液态退敏爆炸品（Liquid Desensitized Explosives）：指为抑制爆炸性物质的爆炸性能，将爆炸性物质溶解或悬浮在水中或其他液态物质后，而形成的均匀液体混合物。
符合易燃液体的定义，但闪点高于35℃而却不持续燃烧的液体，在本标准中不视为易燃液体。符合下列条件之一的液体被视为不能持续燃烧：
a）按照 GB/T21622 规定进行持续燃烧试验，结果表明不能持续燃烧的液体；
b）按照 GB/T3536 确定的燃点大于100℃的液体；
c）按质量含水大于90%且混溶于水的溶液。
北京化工大学
3.4 中国关于危险物的分类定义

## Slide 31: 第三章：危险化学品分类总论
闪点（Flash Point）: 闪点是指石油产品在规定条件下，加热到它的蒸汽与火焰接触发生瞬间闪火时的最低温度。
对闪点较低的液体，一般采用闭口杯法（国家标准GB261-83）；对闪点较高液体，一般采用开口杯法。（国家标准 GB3536-83）。
燃点（Ignition Point）：也叫着火点。在空气存在下，可燃物被加热到与火焰接触即燃烧并能持续5秒钟以上时的最低温度。
北京化工大学
3.4 中国关于危险物的分类定义

## Slide 32: 第三章：危险化学品分类总论
危险物名称 | 编号 | 分项名称
第4类 易燃固体、 易于自燃的物质、遇水放出易燃气体的物质 | 4.1 4.2 4.3 | 易燃固体、自反应物质和固态退敏爆炸品 易于自燃的物质 遇水放出易燃气体的物质
北京化工大学
3.4 中国关于危险物的分类定义

## Slide 33: 第三章：危险化学品分类总论
北京化工大学
4.1易燃固体、自反应物质和固态退敏爆炸品
a）易燃固体：易于燃烧的固体和摩擦可能起火的固体；
b）自反应物质：即使没有氧气（空气）存在，也容易发生激烈放热分解的热不稳定物质；
c）固态退敏爆炸品：为抑制爆炸性物质的爆炸性能，用水或酒精湿润爆炸性物质，或用其他物质稀释爆炸性物质后，而形成的均匀的固态混合物。
3.4 中国关于危险物的分类定义

## Slide 34: 第三章：危险化学品分类总论
北京化工大学
自反 应 物 质
3-azidosulfonylbenzoic acid， 3-叠氮硫酰基苯甲酸
2,2‘-dimethyl-2,2’-azodipropiononitrile， 偶氮二异丁腈
Hydrazine-trinitromethane，肼三硝基甲烷
3.4 中国关于危险物的分类定义

## Slide 35: 第三章：危险化学品分类总论
北京化工大学
4.2 易于自然的物质 本项包括：发火物质和自热物质
a）发火物质：即使只有少量与空气接触，不到5min时间便燃烧的物质，包括混合物和溶液（液体或固体）。
b）自热物质：发火物质以外的与空气接触便能自己发热的物质。
4.3 遇水放出易燃气体的物质
指遇水放出易燃气体，且该气体与空气混合能够形成爆炸性混合物的物质。
3.4 中国关于危险物的分类定义

## Slide 36: 第三章：危险化学品分类总论
3.4 中国关于危险物的分类定义
危险物名称 | 编号 | 分项名称
第 5 类 氧化性物质和有机过氧化物 | 5.1 5.2 | 氧化性物质 有机过氧化物
北京化工大学

## Slide 37: 第三章：危险化学品分类总论
3.4 中国关于危险物的分类定义
北京化工大学
5.1 氧化性物质
氧化性物质是指本身不一定可燃，但通常因放出氧可能引起或促使其他物质燃烧的物质，包括（氧化性固体和氧化性液体）。
5.2 有机过氧化物
指含有两价过氧基（-O-O-）结构的物质。
当有机过氧化物配制品满足下列条件之一时，视为非有机氧化物：
a）其有机氧化物的有效氧质量分数不超过1.0%，而且过氧化氢质量分数不超过1.0%。
b）其中有机过氧化物的有效氧质量分数不超过0.5%，而且过氧化氢质量分数超过1.0%但不超过7.0%。

## Slide 38: 第三章：危险化学品分类总论
3.4 中国关于危险物的分类定义
北京化工大学
式中：
X – 有效氧含量，以质量分数表示，%；
n i – 有机过氧化物每个分子中的过氧基数目；
C i – 有机过氧化物的浓度，以质量分数表示，%；
m i -有机过氧化物的相对分子量。

## Slide 39: 第三章：危险化学品分类总论
3.4 中国关于危险物的分类定义
危险物名称 | 编号 | 分项名称
第 6 类 毒性物质和感染性物质 | 6.1 6.2 | 毒性物质 感染性物质
北京化工大学

## Slide 40: 第三章：危险化学品分类总论
3.4 中国关于危险物的分类定义
北京化工大学
6.1 毒性物质
指经吞食、吸入或皮肤接触后可能造成死亡或严重受伤或健康损害的物质。
本项包括满足下列条件之一的毒性物质（固体或液体）：
a）急性口服毒性： LD50 ≤ 300 mg/kg
b）急性皮肤接触毒性： LD50 ≤ 1000 mg/kg
c）急性吸入粉尘和烟雾毒性： LC50 ≤ 4 mg/L
d）急性吸入蒸汽毒性： LC50 ≤ 500 m L/m3。

## Slide 41: 第三章：危险化学品分类总论
3.4 中国关于危险物的分类定义
北京化工大学
急性口服LD50：青年大白鼠口服后，最可能引起受试动物在14d内死亡一半的物质量，试验结果以mg/kg体重表示。
急性接触LD50：使白兔的裸露皮肤持续接触 24 h，最可能引起受试动物在14d内死亡一半的物质量，试验结果以mg/kg体重表示。

## Slide 42: 第三章：危险化学品分类总论
3.4 中国关于危险物的分类定义
北京化工大学
急性吸入LC50：使雌雄青年大白鼠连续吸入 1 h，最可能引起受试动物在14d内死亡一半的蒸汽、烟雾或粉尘的浓度。
固态物质如果其总质量的10%以上是可吸入范围的粉尘（即粉尘粒子的空气动力学直径 ≤ 10μm）应进行试验。
液体物质如果在运输密封装置时可能产生烟雾，应进行试验。
不管是固态物质还是液体物质，准备用于吸入试验的样品的90%以上（按质量计算）应在上述规定的可吸入范围。
对粉尘和烟雾，试验结果以mg/L表示；对蒸汽，验结果以mL/m3表示。

## Slide 43: 第三章：危险化学品分类总论
3.4 中国关于危险物的分类定义
北京化工大学
6.2 感染性物质 是已知或有理由认为含有病原体的物质。
感染性物质分为A类和B类：
a）A类：以某种形式运输的感染性物质，在与之发生接触（发生接触是在感染性物质泄漏到保护性包装之外，造成与人或动物的实际接触）时，可造成健康的人或动物永久性失残、生命危险或致命疾病。
b）B类：A类以外的感染性物质。

## Slide 44: 第三章：危险化学品分类总论
3.4 中国关于危险物的分类定义
北京化工大学
病原 体（ Pathogens）：指可造成人或动物感染疾病的微生物（包括细菌、病毒、立克次氏体、寄生虫、真菌）或其他媒介（微生物重组体包括杂交体或突变体）。
细菌：细菌主要由细胞壁、细胞膜、细胞质、核质体等部分构成，有的细菌还有夹膜、鞭毛、菌毛等特殊结构。绝大多数细菌的直径大小在0.5~5μm之间。可根据形状分为三类，即：球菌、杆菌和螺旋菌（包括弧形菌）。细菌是在自然界分布最广、个体数量最多的有机体，是大自然物质循环的主要参与者。

## Slide 45: 第三章：危险化学品分类总论
北京化工大学
立式立克次体
立克次体
细菌
病毒
3.4 中国关于危险物的分类定义

## Slide 46: 第三章：危险化学品分类总论
病毒：病毒是一种具有细胞感染性的亚显微粒子，它实际上就是由一个保护性的外壳包裹的一段DNA或者RNA，借由感染的机制，这些简单的生物体可以利用宿主的细胞系统进行自我复制，但无法独立生长和复制。病毒可以感染所有的具有细胞结构的生命体。
北京化工大学
3.4 中国关于危险物的分类定义

## Slide 47: 第三章：危险化学品分类总论
立克次体(Rickettsia)：或者称立克次氏体是一类细菌，但许多特征和病毒一样，如不能在培养基上培养，可以通过瓷濾器过滤，只能在动物细胞内寄生繁殖等。直径只有0.3-1μm，小于绝大多数细菌。
立克次体取名是为了纪念美国病理学家哈佛·泰勒·立克次（Howard Taylor Ricketts，1871年2月9日 - 1910年5月3日），立克次在芝加哥大学工作期间发现了“落基山斑点热 ”和“鼠型斑疹伤寒”的病原体（立克次体）和传播方式。由于工作原因，他自己也死于斑疹伤寒。他所发现的病原体被命名为立克次体属。
北京化工大学
3.4 中国关于危险物的分类定义

## Slide 48: 第三章：危险化学品分类总论
3.4 中国关于危险物的分类定义
危险物名称 | 编号 | 分项名称
第 7 类： 放射性物质 | 7 | 
北京化工大学

## Slide 49: 第三章：危险化学品分类总论
北京化工大学
3.4 中国关于危险物的分类定义
7 放射性物质 是指任何有放射性核素且其放射性活度浓度和总活度都超过GB-11806 规定的限值的物质。
放射性物质的原子核不稳定，能够从其原子核内部自发地（即不受外界温度压力的影响）不断地向周围放射出穿透力很强，而人的感觉器官察觉不到的射线的物质。
放射性物质包括天然放射性物质和人工放射性物质。天然放射物质指自然界中天然存在的具有放射性的物质。有些元素本身不是天然放射性物质，经过原子反应堆或加速器后变成了放射性物质，称为人工放射性物质。
放射性物质所放出的射线可对人体产生极大的危害，可致病、致畸、致癌，甚至死亡。

## Slide 50: 第三章：危险化学品分类总论
放射性活度：一个放射源在单位时间内发生衰变的原子核数称为它的放射性活度（或称衰变率），单位为贝克（Bq）。
放射性比活度：指单位质量的物质在单位时间内发生衰变的原子核数，单位为贝克/千克（Bq/kg）。
北京化工大学
3.4 中国关于危险物的分类定义

## Slide 51: 第三章：危险化学品分类总论
7 放射性物质
放射性物质所放出的射线通常有三种，α-射线、β-射线和γ-射线。在众多的放射性物质中，有的只放出一种射线，有的可放出几种射线。除以上三种射线外，还有中子流，它是原子核衰变的产物，是由原子核分裂产生的。
由于不同的射线对人造成的危害不同，因此在衡量放射性危害时，引入了放射性物质对人体造成危害能力的指标-品质因子和剂量当量率。
北京化工大学
3.4 中国关于危险物的分类定义

## Slide 52: 第三章：危险化学品分类总论
放射线的品质因子：是某种射线对人体危害能力的综合评价指标。
放射剂量当量率：人体在单位时间里吸收某种射线的强度乘以该射线的品质因子为放射剂量当量率 (SI单位/mSv/h，Sv 希沃特）。剂量当量率的数值直接反应了放射性物质对人体的危害程度。
北京化工大学
3.4 中国关于危险物的分类定义

## Slide 53: 第三章：危险化学品分类总论
放射线的品质因子
北京化工大学
射线 | RBE
X | 1
γ | 1
电子 | 1
质子（10Mev） | 10
快中子（10Mev） | 10
自然α粒子 | 10
重反冲核 | 20
3.4 中国关于危险物的分类定义

## Slide 54: 第三章：危险化学品分类总论
3.4 中国关于危险物的分类定义
危险物名称 | 编号 | 分项名称
第 8 类 腐蚀性物质 | 8 | 
北京化工大学

## Slide 55: 第三章：危险化学品分类总论
3.4 中国关于危险物的分类定义
北京化工大学
8 腐蚀性物质: 通过化学作用使生物组织接触时造成严重损伤、或在渗漏时会严重损害甚至毁坏其他货物或运载工具的物质。本类物质包括满足下列条件之一的物质：
a）使完好皮肤组织在暴露超过 60 min，但不超过 4 h 之后开始的最多14 d 观察期内全厚度损毁的物质；
b）被判定不引起完好皮肤组织全厚度毁损，但在55℃试验温度下，对钢或铝的表面腐蚀率超过 6.25 mm/a 的物质。

## Slide 56: 第三章：危险化学品分类总论
3.4 中国关于危险物的分类定义
危险物名称 | 编号 | 分项名称
第 9 类 杂项危险物质和物品，包括危害环境物质 | 9 | 
北京化工大学

## Slide 57: 第三章：危险化学品分类总论
3.4 中国关于危险物的分类定义
北京化工大学
第 9 类 杂项危险物质和物品，包括危害环境物质
指存在危险但不能满足其他类别定义的物质和物品，包括：
a）以细微粉尘吸入可危害健康的物质，如 UN 2212，UN 2590；
b）会放出易燃气体的物质， 如 UN 2211， UN 3314
c）锂电池组，如 UN 3090， UN 3091， UN 3480， UN 3481；
d）救生设备， 如 UN 2990， UN 3072，UN 3268；
e）一旦发生火灾可形成二噁英的物质和物品，如 UN 2315，UN 3432，UN 3151，UN 3152；
f）在高温下运输或提交运输的物质，是指在液态温度达到或超过100℃，或固体温度达到或超过240 ℃条件下运输的物质，如 UN 3257， UN 3258；

## Slide 58: 第三章：危险化学品分类总论
3.4 中国关于危险物的分类定义
北京化工大学
g）危害环境物质，包括污染水生环境的液体或固体物质，以及这类物质的混合物（如制剂和废物），如 UN 3077， UN 3082；
h）不符合6.1项毒性物质或6.2项感染下物质定义的经基因修改的微生物和生物体，如 UN 3245；
i）其他，如 UN 1841， UN 1845， UN 1931， UN 1991，
UN 2071， UN 2216，UN 2807，UN 2969，UN 3166，
UN 3334， UN 3335， UN 3359，UN 3363。

## Slide 59: 第三章：危险化学品分类总论
3.4 中国关于危险物的分类定义
北京化工大学
二噁英
即1,4-二氧杂环己二烯
四氯二苯并-对-二噁英

## Slide 60: 第三章：危险化学品分类总论
北京化工大学
二噁英：包括210种化合物
1、自然界的微生物和水解作用对二噁英的分子结构影响较小，因此，环境中的二噁英很难自然降解消除。
2、它的毒性十分大，是砒霜的900倍。国际癌症研究中心已将其列为人类的一级致癌物。
3、具有生殖毒性和遗传毒性。
二噁英来源：化工冶金工业、垃圾焚烧、造纸以及生产杀虫剂等产业。日常生活所用的胶袋，PVC（聚氯乙烯）等物都含有氯，燃烧这些物品时便会释放出二噁英。
存在方式：二噁英常以微小的颗粒存在于大气、土壤和水中。
3.4 中国关于危险物的分类定义

## Slide 61: 第三章：危险化学品分类总论
北京化工大学
危害水生环境物质的分类
物质满足表5所列急性1、慢性1或慢性2的标准，应列为“危害环境物质（水生环境）”。
3.4 中国关于危险物的分类定义

## Slide 62: 第三章：危险化学品分类总论
北京化工大学
表 5 危害水生环境物质分类
急性（短期） 水生危害a | 慢性（长期）水生危害b |  | 
 | 已掌握充分的慢毒性资料 |  | 没掌握充分的慢毒性资料c
 | 非快速 降解物质 | 快速 降解物质 | 
类别， 急性 | 类别，慢性 1 | 类别，慢性 1 | 类别，慢性 1
LC50（或ECx）≤1.00 | NOEC（或ECx）≤0.1 | NOEC（或ECx）≤0.01 | LC50 (或Ecx) d ≤ 1.00 并且该物质满足资料条件之一： （1）非快速降解物质 （2）BCF≥500，如没有改数值，lg Kow ≥ 4
3.4 中国关于危险物的分类定义

## Slide 63: 第三章：危险化学品分类总论
北京化工大学
表 5 危害水生环境物质分类
急性（短期） 水生危害 | 慢性（长期）水生危害 |  | 
 | 已掌握充分的慢毒性资料 |  | 没掌握充分的慢毒性资料
 | 非快速 降解物质 | 快速 降解物质 | 
—— | 类别，慢性 2 | 类别，慢性 2 | 类别，慢性 2
—— | 0.1<NOEC（或ECx）≤ 1 | 0.01<NOEC（或ECx）≤0.1 | 0.1<LC50 (或Ecx) d ≤ 10.0 并且该物质满足资料条件之一： （1）非快速降解物质 （2）BCF≥500，如没有改数值，lg Kow ≥ 1
3.4 中国关于危险物的分类定义

## Slide 64: 第三章：危险化学品分类总论
北京化工大学
表 5 注：
BCF：生物富集系数；
ECx：产生x%反应的物质浓度，单位 mg/L；
EC50：造成50%最大反应的物质有效浓度，单位 mg/L；
ErC50：在减缓增长上的EC50，单位 mg/L；
Kow：辛醇溶液分配系数；
LC50（50%致命浓度），物质在水中造成一组实验动物50% 死亡的浓度，单位 mg/L；
NOEC（无显见效果浓度）：试验浓度刚好低于产生在统计有效的有害影响的最低测得浓度。NOEC不产生在统计上有效的应受管制的有害影响。NOEC 单位mg/L。
3.4 中国关于危险物的分类定义

## Slide 65: 第三章：危险化学品分类总论
北京化工大学
表 5 注：
a: 以鱼类、甲壳纲动物，和/或藻类或其他水生植物的LC50（或EC50）数值为基础的急性毒性范围。
b：物质按不同的毒性分类，除非掌握所有三个营养水平的充分的慢毒性数据，在水溶性以上或 1 mg/L。
c：慢性毒性范围以鱼类或甲壳纲动物的NOEC或等效的Ecx，数值，或其他公认的慢毒性标准为基础。
d：LC50 (或ECx )分别指 96 h LC50（对鱼类）、48 h EC50（对甲壳纲动物），以及72 h 或 96 h ErC 50（对藻类或其他水生植物）。
3.4 中国关于危险物的分类定义

## Slide 66: 第三章：危险化学品分类总论
生产的火灾危险性分类
北京化工大学
3.5 中国建筑设计防火规范的分类定义
生产类别 | 火灾危险特征 | 
 | 项别 | 使用或生产下列物质的生产
甲 | 1 2 3 4 5 6 7 | 闪点小于28℃的液体 爆炸下限小于10%的气体 常温下能自行分解或在空气中氧化能导致迅速自然或爆炸的物质 常温下受到水或空气中水蒸气的作用，能产生可燃气体并引起燃烧或爆炸的物质 遇酸、受热、撞击、摩擦、催化以及遇有机物或硫磺等易燃的无机物，极易引起燃烧或爆炸的强氧化剂 受撞击、摩擦或与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧或爆炸的物质 在密闭设备内操作温度大于等于物质本身自燃点的生产

## Slide 67: 第三章：危险化学品分类总论
生产的火灾危险性分类
北京化工大学
3.5 中国建筑设计防火规范的分类定义
生产类别 | 火灾危险特征 | 
 | 项别 | 使用或生产下列物质的生产
乙 | 1 2 3 4 5 6 | 闪点大于28℃，但小于60℃的液体 爆炸下限大于等于10%的气体 不属于甲类的氧化剂 不属于甲类的化学易燃危险固体 助燃气体 能与空气形成爆炸性混合物的浮游状态的粉尘、纤维、闪点大于60℃液体雾滴

## Slide 68: 第三章：危险化学品分类总论
生产的火灾危险性分类
北京化工大学
3.5 中国建筑设计防火规范的分类定义
生产类别 | 火灾危险特征 | 
 | 项别 | 使用或生产下列物质的生产
丙 | 1 2 | 闪点大于等于60℃的液体 可燃固体
丁 | 1 2 3 | 对不燃烧物质进行加工，并在高温或熔化状态下经常产生强辐射热、火花或化验的生产 利用气体、液体、固体作为燃料或将气体、液体进行燃烧作气体用的各种生产 常温下使用或加工难燃烧物质的生产
戊 |  | 常温下使用或加工不燃烧物质的生产

## Slide 69: 第三章：危险化学品分类总论
储存物品的火灾危险性分类
北京化工大学
3.5 中国建筑设计防火规范的分类定义
仓库类别 | 项别 | 储存物品火灾危险特征
甲 | 1 2 3 4 5 6 | 闪点小于28℃的液体 爆炸下限小于10%的气体，以及受到水或空气中水蒸气的作用，能产生爆炸下限小于10%的气体的固体物质 常温下能自行分解或在空气中氧化能导致迅速自然或爆炸的物质 常温下受到水或空气中水蒸气的作用，能产生可燃气体并引起燃烧或爆炸的物质 遇酸、受热、撞击、摩擦以及遇有机物或硫磺等易燃的无机物，极易引起燃烧或爆炸的强氧化剂 受撞击、摩擦或与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧或爆炸的物质

## Slide 70: 第三章：危险化学品分类总论
储存物品的火灾危险性分类
北京化工大学
3.5 中国建筑设计防火规范的分类定义
仓库类别 | 项别 | 储存物品火灾危险特征
乙 | 1 2 3 4 5 6 | 闪点小于28℃，但小于60℃的液体 爆炸下限大于等于10%的气体 不属于甲类的氧化剂 不属于甲类的化学易燃危险固体 助燃气体 常温下与空气接触能缓慢氧化，积热不散引起自燃的物品

## Slide 71: 第三章：危险化学品分类总论
储存物品的火灾危险性分类
北京化工大学
3.5 中国建筑设计防火规范的分类定义
仓库类别 | 项别 | 储存物品火灾危险特征
丙 | 1 2 | 闪点大于等于60℃的液体 可燃固体
丁 |  | 难燃烧物品
戊 |  | 不燃烧物品

## Slide 72: 第三章：危险化学品分类总论
名词解释
自燃点 （Autoignition Point）：可燃物质在没有外界火花或火焰直接作用下在正常环境气氛下能自行燃烧的最低温度称为该物质的自燃点。
The autoignition temperature of a substance is the lowest temperature at which it will spontaneously ignite in a normal atmosphere without an external source of ignition, such as a flame or spark. This temperature is required to supply the activation energy needed for combustion.
Autoignition temperatures of liquid chemicals are typically measured using a 500 mL flask placed in a temperature controlled oven in accordance with the procedure described in ASTM E659.
北京化工大学
3.5 中国建筑设计防火规范的分类定义

## Slide 73: 第三章：危险化学品分类总论
名词解释
氧指数：指在规定的条件下，试样在氧氮混合气流中维持平衡燃烧所需的最低氧浓度，以氧所占的体积百分数表示。氧指数越高，表明物质越难燃烧。
Limiting Oxygen Index (LOI) – (ISO 4589-1,2 or ASTM D2863)
LOI is defined as the minimum concentration of oxygen required in the air mixture just to support the downward burning (like a candle) of a vertically placed strip specimen. High oxygen concentration requirement indicate better flame retardancy of the specimen. The oxygen concentration is reported as volume percent.
北京化工大学

## Slide 74: 第三章：危险化学品分类总论
氧指数测定仪
北京化工大学

## Slide 75: 第三章：危险化学品分类总论
名词解释
雷德蒸气压 (Reid Vapor Pressure)：汽油挥发度表示方法之一，指汽油在37.8℃ (100˚F)，蒸气与油料体积比为四比一时的蒸气压。GB 8017-87 石油产品蒸气压测定法（雷德法）。
Reid vapor pressure (RVP) is a common measure of the volatility of gasoline. It is defined as the absolute vapor pressure exerted by a liquid at 100 °F (37.8 °C) as determined by the test method ASTM-D-323. The test method applies to volatile crude oil and volatile nonviscous petroleum liquids, except liquified petroleum gases.
北京化工大学

## Slide 76: 第三章：危险化学品分类总论
3.6 中国建筑设计防火规范的分类举例
甲类：
（1）闪点 < 28℃的液体。戊烷、环戊烷、己烷、石脑油、汽油，苯、甲苯，甲醇、乙醇、60˚以上白酒，乙醚，丙酮，乙醛，乙酸甲酯，二硫化碳等
（2） 爆炸下限 < 10%的气体或能够产生此类气体的固体。H2、 甲烷、乙烯、乙炔、丙烯、丁二烯、液化石油气等，电石、碳化铝等
北京化工大学

## Slide 77: 第三章：危险化学品分类总论
甲类：
（3）常温下能自行分解或在空气中氧化即能迅速自燃或爆炸的物质。硝化纤维、硝化纤维胶片、喷漆棉、火胶棉、赛璐珞棉、黄磷等
（4）常温下受到水或空气中水蒸气的作用能产生可燃气体，并引起着火或爆炸的物质。包括活泼金属：元素锂、钠、钾、铍、镁、钙，金属氢化物：氢化钠、氢化钾、氢化锂、氢化铝，金属磷化物：磷化钠、磷化钾、磷化镁、磷化硅，硅化物等
北京化工大学
3.6 中国建筑设计防火规范的分类举例

## Slide 78: 第三章：危险化学品分类总论
甲类：
（5）遇酸、受热、撞击、摩擦以及遇有机物或硫磺等易燃的无机物，极易引起着火爆炸的强氧化剂。氯酸盐：氯酸钠、氯酸钾；硝酸盐：硝酸钠、硝酸钾、硝酸铵；有机硝酸盐：硝酸胍、硝酸脲；无机过氧化物：过氧化钠、过氧化钾 等；有机过氧化物：过氧化二苯甲酰；高锰酸盐：高锰酸钠、高锰酸钾 等
北京化工大学
3.6中国建筑设计防火规范的分类举例

## Slide 79: 第三章：危险化学品分类总论
甲类：
（6）受撞击、摩擦或与氧化性物质，有机物接触时能引起着火或爆炸的物质。含磷化合物：赤磷、三硫磷、五硫化磷；硝基化合物：硝基萘、硝化沥青；重氮和偶氮化合物：重氮氨基苯、偶氮二甲酰胺
（7）在密闭设备内操作温度大于等于物质本身自燃点的生产。
北京化工大学
3.6 中国建筑设计防火规范的分类举例

## Slide 80: 第三章：危险化学品分类总论
乙类：
（1）闪点大于28℃，但小于60℃的液体。煤油、溶剂油、松节油、樟脑油、异戊醇、丁醚、甲酸、乙酸、环己胺
（2）爆炸下限大于等于10%的气体。氨气
（3）不属于甲类的氧化剂。金属硝酸盐和亚硝酸盐：硝酸、硝酸铜、硝酸汞、硝酸钴、亚硝酸钠、亚硝酸钾；重铬酸盐：重铬酸钠、重铬酸钾；发烟硫酸，漂白粉等。
北京化工大学
3.6中国建筑设计防火规范的分类举例

## Slide 81: 第三章：危险化学品分类总论
乙类：
（4）不属于甲类的化学易燃危险固体。金属：镁、铝；非金属：硫磺；化合物：樟脑、萘、赛璐珞板，生松香、安全火柴等
（5）助燃气体。
（6）能与空气形成爆炸性混合物的浮游状态的粉尘、纤维、闪点大于等于60℃的液体雾滴 。
北京化工大学
3.6 中国建筑设计防火规范的分类举例

## Slide 82: 第三章：危险化学品分类总论
丙类：
（1）闪点 ≥ 60℃的液体。动物油，植物油、柴油、机油、润滑油、重油、沥青，50-60度白酒等
（2）可燃固体。天然纤维、人造纤维、合成纤维、纸张，谷物、面粉，木材、竹及其制品，天然橡胶及其制品，中草药，冷库中的鱼、肉，电子产品：计算机、电视机、收录机，塑料制品：光盘、磁带等
北京化工大学
3.6 中国建筑设计防火规范的分类举例

## Slide 83: 第三章：危险化学品分类总论
丁类：
（1）对不燃烧物质进行加工并在高温或熔化状态下经常产生强辐射热、火花或火焰的生产。
（2）利用气体、液体、固体作为燃料或将气体、液体进行燃烧作其它用的各种生产 。
（3）常温下使用或加工难燃烧物质的生产 。
北京化工大学
3.6 中国建筑设计防火规范的分类举例

## Slide 84: 第三章：危险化学品分类总论
戊类：
常温下使用或加工不燃烧的物质 。
北京化工大学
3.6 中国建筑设计防火规范的分类举例

## Slide 85: 第三章：危险化学品分类总论
3.7 危险化学品按危险特性分类、分组
第 1 类：爆炸品
火工品：是装有火药或炸药，受外界较小能量刺激后产生燃烧或爆炸，用于引燃火药、引爆炸药、做机械工等预定功能的一次性使用的元件或装置的总称。
常见的火工品 包括：火帽、 底火、 点火管、延期件、雷管、传爆药柱、导火索、导爆索以及启动器、切割索等。
火工品是起爆与点火的最敏感的始发能源，其功能首发性和作用敏感性决定了其在武器的系统中的地位和作用，作为武器系统中的最敏感部分，其安全性、可靠性直接影响武器系统的安全性和可靠性。
北京化工大学

## Slide 86: 第三章：危险化学品分类总论
爆炸品分组存放原则
火炸药、火工品和弹药等危险品原则上应单独品种存放，但在条件有限时，可以遵循一定的原则分组存放。
易燃物不能和易爆物存放在一起
起爆药和起爆物品不能和猛炸药和爆炸物品放在一起
在物理化学性质上相互发生作用的物质不能存放在一起
失去了原有安定性能的火炸药和弹药不能和良品存放在一起
各种火炸药不能和各种火工品、弹药存放在一起
北京化工大学
3.7 危险化学品按危险特性分类、分组

## Slide 87: 第三章：危险化学品分类总论
爆炸品分组：根据上述原则将各种易燃易爆危险品分成若干个组，同一组的产品允许存放在一起，不同组的产品不能同库存放。各种危险品的分组如下：
第1组：含水不少于25% 的硝化纤维
第2组：无烟药、无烟药发射药包、无烟药发射药管、装填无烟药的药筒、装填无烟药的火箭发动机
第3组：4号炸药 （ 4号普通胶质硝化甘油炸药， 4号抗水岩石铵梯炸药， 4号岩石铵梯油炸药， 4号岩石粉状铵油炸药）
北京化工大学
3.7 危险化学品按危险特性分类、分组

## Slide 88: 第三章：危险化学品分类总论
爆炸品分组
第4组：黑索今(环三亚甲基三硝铵(C3H6N3(NO2)3 )、特屈儿(2,4,6-三硝苯基甲基硝基胺)、太安(季戊四醇四硝酸酯C(CH2ONO2)4 )、8321炸药及以上产品的无金属壳制品
第5组：胶质炸药
第6组：梯恩梯及其无金属制品、梯萘炸药、地恩梯、二硝基萘
北京化工大学
3.7 危险化学品按危险特性分类、分组

## Slide 89: 第三章：危险化学品分类总论
爆炸品分组
第7组：苦味酸（2,4,6-三硝基苯酚）
第8组：硝铵炸药
第9组：黑火药及其制品、黑火药发射药包、黑火药发射药管、导火索
第10 组：枪弹
第11 组：杀伤爆破榴弹、炮弹、火箭弹
第12 组：穿甲弹、破甲弹、碎甲弹、反坦克导弹
北京化工大学
3.7 危险化学品按危险特性分类、分组

## Slide 90: 第三章：危险化学品分类总论
爆炸品分组
第13组：手榴弹、爆破筒、地雷
第14组：航空炸弹
第15组：特种手榴弹、特种炮弹（如燃烧、照明、目标指示、烟幕弹等）、特种航弹（如燃烧、照明、标志、闪光照相航弹等）、信号弹、烟火药制品
第16组：装填白（黄）磷的手榴弹、炮弹、航弹
第17组：火工品（如枪弹底火、火帽、底火、雷管、电雷管、火焰传火具、拉火管、电光管、电点火具、点爆索
第18组：引信、发火件
北京化工大学
3.7 危险化学品按危险特性分类、分组

## Slide 91: 第三章：危险化学品分类总论
爆炸品分组
第19组：雷汞、击发药、拉火药
第20组：氮化铅、三硝基间苯二酚铅、四氮烯、针刺药
第21组：二硝基重氮酚
第22组：三硝基间苯二酚
第23组：信号剂、照明剂、燃烧剂、电光剂等（应按品种光色不同分间存放）
第24组：硝酸铵、硝酸钾、氯酸钾、硝酸锶、硝酸铯、硝酸钠等氧化剂
北京化工大学
3.7 危险化学品按危险特性分类、分组

## Slide 92: 第三章：危险化学品分类总论
北京化工大学
毒性指标 | 剧毒 | 高毒 | 中等毒 | 低毒
经口 LD50 （mg/kg） | ＜5 | 5-49 | 50-499 | ＞500
吸入 LC50 （mg/m3） | ＜20 | 20-199 | 200-1999 | ＞2000
经皮 LD50 （mg/kg） | ＜20 | 20-199 | 200-1999 | ＞2000
化学品毒性鉴定技术规范急性毒性分级标准
注：引用《工业化学品毒性鉴定规范及实验方法》
3.7 危险化学品按危险特性分类、分组

## Slide 93: 第三章：危险化学品分类总论
包装类别 | 口服毒性LD50 (mg/kg) | 皮肤接触毒性LD50 (mg/kg) | 吸入粉尘和烟雾毒性Lc50 (mg/L)
I | ≤ 5.0 | ≤ 50 | ≤ 0.2
II | 5 < LD50 ≤ 50 | 50 < LD50 ≤ 200 | 0.2 < LD50 ≤ 2.0
III | 50 < LD50 ≤ 300 | 200 < LD50 ≤ 1000 | 2.0 < LD50 ≤ 4.0
北京化工大学
《危险货物运输包装类别划分方法》 （GB/T 15098-2008）
3.7 危险化学品按危险特性分类、分组

## Slide 94: 第三章：危险化学品分类总论
6.2 类 : 感染性物品
“生物制剂”和“医学标本”只要其不含有或有足够理由相信不含有感染性物质或其他危险物质，可以认为不是危险货物。
生物制剂：是用病原微生物（细菌、病毒、立克次体）、病原微生物的代谢产物（毒素）以及动物和人的血浆等制成的制品，可用于预防、治疗和诊断疾病。
医学标本：指任何人或动物的成分，包括但不局限于排泄物、分泌物、血液及其成分、组织或组织液。储运这些物质时用于医学诊断的目的，但不包括活的感染性动物。
北京化工大学
3.7 危险化学品按危险特性分类、分组

## Slide 95: 第三章：危险化学品分类总论
生物制剂包括
按照国家卫生当局要求制成的，在卫生当局认可或特许下用于人或动物的各种生物制剂成品
在国家卫生当局特许之前用来供研制或调查目的的用于人或动物的生物制剂
符合国家卫生当局要求的用于动物试验的生物制剂
按照国家专业机关程序制成的半成品
北京化工大学
3.7 危险化学品按危险特性分类、分组

## Slide 96: 第三章：危险化学品分类总论
生物安全分级: WHO按照对个人和公众的危害性，将各种生物感染性物质分成4级。
WHO 生物感染性物质的分级
项目 | 1级 | 2 级 | 3级 | 4 级
对人危害 对公众危害 | 低 低 | 中 有限 | 高 低 | 高 高
北京化工大学
3.7 危险化学品按危险特性分类、分组

## Slide 97: 第三章：危险化学品分类总论
中国对菌（毒）分级：依危险程度的大小，中国将菌（毒）分为三类
一类：实验室感染的机会多，感染后发病的可能性大，症状重并能危及生命，缺乏有效的预防方法，以及传染性强，对人群危害性大的烈性传染病原菌（毒）种。
包括：霍乱弧菌、鼠疫耶尔森菌、天花病毒、艾滋病病毒、黄热病毒（野毒株）、新疆出血热（克里米亚刚果出血热）病毒、委内瑞拉马脑炎病毒、猴疱疹病毒（猴B病毒）、东方马脑炎病毒、西方马脑炎病毒、拉沙热（Lassa）病毒、马堡（Marburg）病毒、埃博拉（Ebola）病毒。
北京化工大学
3.7 危险化学品按危险特性分类、分组

## Slide 98: 第三章：危险化学品分类总论
二类：实验室感染的机会多，感染后的症状较重，可危及生命，发病后不易治疗及对人群危害较大的传染性菌（毒）种。
包括：布氏杆菌、炭疽芽胞菌、肉毒梭茁、细菌性和阿米巴性痢疾、伤寒和副伤寒杆菌、土拉弗朗西斯菌、麻风杆菌、鼻疽假单胞菌、类鼻疽假单胞菌、肝炎病毒、狂犬病毒、出血热病毒、登革热病毒、魔疹伤寒立克次体。
北京化工大学
3.7 危险化学品按危险特性分类、分组

## Slide 99: 第三章：危险化学品分类总论
三类：
包括脑膜炎双球菌、链球菌、肺炎双球菌、淋病双球菌、结核杆菌、百日咳嗜血杆菌、白喉棒状杆菌、沙门菌、破伤风梭状杆菌、钩端螺旋体、梅毒螺旋体、丝虫病、包虫病、乙型脑炎病毒、脊髓灰质炎病毒、流感病毒、流行性腮腺炎病毒、麻疹病毒、风疹病毒、急性出血性结膜炎
北京化工大学
3.7 危险化学品按危险特性分类、分组

## Slide 100: 第三章：危险化学品分类总论
级别 | 危险性 |  | 
 | 易燃性 | 人身危害性 | 反应危险性
0 | 无 | 暴露于火灾条件下对人无害和危险性低于普通可燃物 | 在火灾下也很稳定，且不与水反应，可用常规灭火作业
NFPA危险性分类、分级及危害性内容
北京化工大学
3.7 危险化学品按危险特性分类、分组

## Slide 101: 第三章：危险化学品分类总论
级别 | 危险性 |  | 
 | 易燃性 | 人身危害性 | 反应危险性
1 | 点燃前需预热的物品，如大多数可燃固体。 | 对人体有轻微危害，最好用隔绝式呼吸器。 | 本身稳定，但升温、升压下可变得不稳定，遇水能缓慢反应和放热，接近火区用水时要小心。
NFPA危险性分类、分级及危害性内容
北京化工大学
3.7 危险化学品按危险特性分类、分组

## Slide 102: 第三章：危险化学品分类总论
级别 | 危险性 |  | 
 | 易燃性 | 人身危害性 | 反应危险性
2 | 点燃前须缓慢受热的液体和易放出蒸汽的固体，可用雾状水灭火，因水可使之冷却至闪点以下。 | 对人身有害，戴隔绝式呼吸器后可自由进入事故区。 | 本身极不稳定，易发生剧烈反应但不起爆。在常温常压或升温升压下能剧烈反应，遇水剧烈反应或生成潜在爆炸性混合物。灭火应站在有防护的地点。
北京化工大学
3.7 危险化学品按危险特性分类、分组

## Slide 103: 第三章：危险化学品分类总论
级别 | 危险性 |  | 
 | 易燃性 | 人身危害性 | 反应危险性
3 | 常温下能着火的液体，闪点低，水灭火无效。尘粒、会闪火的片状或纤维固体。自身含氧能迅速燃烧的固体及常温下于空气中能自燃的物品。 | 对人身有极大危害，进入事故区时必须全身防护、戴隔绝式呼吸器，不准许外露皮肤。 | 本身可发生爆炸反应，不需强力起爆源或在密闭条件下受热。或遇水会爆炸。灭火时应在防爆设施后进行。
北京化工大学
3.7 危险化学品按危险特性分类、分组

## Slide 104: 第三章：危险化学品分类总论
级别 | 危险性 |  | 
 | 易燃性 | 人身危害性 | 反应危险性
4 | 非常易燃的气体，极易挥发的易燃液体，已形成爆炸混合物的粉尘。 | 气体或蒸汽侵入消防人员防护服可致人死亡。消防人员需着可防止皮肤接触的专用防护服。 | 常温常压下能爆炸，对机械或热的局部冲击很敏感。如处在炽烈或大规模火灾中，则火灾区人员必须全部疏散。
北京化工大学
3.7 危险化学品按危险特性分类、分组

## Slide 105: 第三章：危险化学品分类总论
3.8 如何获取危险化学品分类信息
北京化工大学
联合国危险货物编号
GB 12268-2012 危险货物品名表

## Slide 106: 第三章：危险化学品分类总论
第三章作业
按照中国及联合国的界定与分类法，化学危险品是如何分类的？它们分别是什么？
爆炸品的分组存放原则是什么？
安全一班的同学查一下：UN 2212，UN 2590 ，UN 2211， UN 3314，UN 3090， UN 3091，UN 3480， UN 3481是什么物质。安全二班的同学查一下： UN 2990， UN 3072，UN 3268，UN 2315，UN 3432，UN 3151，UN 3152，UN 3257， UN 3258是什么物质。其余班级的同学查一下： UN 3077， UN 3082； UN 3245，UN 1841， UN 1845， UN 1931， UN 1991， UN 2071， UN 2216，UN 2807 是什么物质。
请认真理解常见的危险化学品第二类，第三类和第四类物质的定义。但不用写到作业中。
北京化工大学