## Slide 1
第7章 固体干燥（solid drying）
7.1 概述
7.1.1 物料的去湿方法
（1）定义： 在化工生产中，一些固体产品或半成品可能混有大量的湿分，将湿分从物料中去除的过程。
（2）分类:
① 机械去湿：用于去除固体物料中大部分湿分。
② 吸附去湿：用于去除少量湿分。
③ 热能去湿（干燥）：向物料供热以汽化其中的湿分的单元操作。

## Slide 2
7.1 概述
7.1.2 物料的干燥方法
（1）按操作压力来分： 常压干燥
真空干燥
（2）按操作方式来分：
连续式干燥
间歇式干燥
传导干燥（间接加热干燥）
（3）按供热方式来分： 对流干燥（直接加热干燥）
辐射干燥
介电加热干燥
重点讨论：连续对流干燥

## Slide 3
7.1 概述
7.1.3 对流干燥的特点
（1）研究对象：以空气为干燥介质，去除湿分为水。
（2）流程：空气经风机送入预热器加热至一定温度再送入干燥器中，与湿物料直接接触进行传质、传热。空气温度，湿含量。
（3）传递过程：
（4）必要条件：① 物料表面水汽压力大于干燥介质（热空气）中水汽分压；
② 干燥介质（热空气）要将汽化的水分及时带走。
 | 传 热 | 传 质
传递方向 | 热空气（气） 湿物料（固） | 湿物料（固） 热空气（气）
传递推动力 | 温度差（） | 水汽分压（）
 | 传 热 | 传 质
传递方向 | 热空气（气） 湿物料（固） | 湿物料（固） 热空气（气）
传递推动力 |  | 

## Slide 4
7.1 概述
7.1.4 典型的对流干燥流程
（1）流程图
风机
预热器
干燥器
空气
蒸气
湿物料
干燥产品
废气

## Slide 5
7.1 概述
（2）对流干燥过程原理
① 空气（，流过湿物料（，的表面，由于有温度差的存在，
空气将以对流方式向固体物料传热，使水份汽化传热。
② 由于有分压差（）的存在，水份由物料表面向气流主体扩散，并被气流带走（传质）；
③ 物料表面与物料内部出现水分浓度差，内部水分
扩散到表面（传质）。
问题：
气体预热过程的目的在于加快水份汽化和物料
干燥的速度，达到一定的生产能力。
H
t
Q
W
pV
pW
空气