## Slide 1
8.3 负反馈对放大电路性能的影响
8.3.2 减小非线性失真
8.3.3 抑制反馈环内噪声
8.3.4 对输入电阻和输出电阻的影响
8.3.1 提高增益的稳定性
8.3.5 扩展频带（带宽）

## Slide 2
②闭环时
在深度负反馈条件下
即闭环增益只取决于反馈网络
③闭环时
8.3.1 提高增益的稳定性
与 A 无关，而 A 往往与 RL 相关
①四种组态负反馈电路分别使各自的闭环增益稳定。
Notes: 1. 从物理意义上解释低通电路
2. 稳态分析方法
3. 增益与传递函数
4. 复数的模与相角

## Slide 3
即闭环增益相对变化量比开环减小了1+AF倍
又
①
②

## Slide 4
只能减少环内放大电路产生的失真，如果输入波形本身就是失真的，即使引入负反馈，也无济于事。
8.3.2 减小非线性失真

## Slide 5
在深度负反馈条件下，
若输入信号幅度过大，放大器件将工作到传输特性的非线性部分，而使输出波形产生非线性的失真。
电压放大器的典型开环传输特性曲线：1
对于较大的输入信号，也不会产生非线性失真
闭环电压放大电路的传输特性近似为一条直线2。

## Slide 6
8.3.3 抑制反馈环内噪声
比原有的信噪比提高了 倍
电压的信噪比
增加一前置级
并认为该级为无噪声的
新的信噪比

## Slide 7
8.3.4 对输入电阻和输出电阻的影响
串联负反馈
1. 对输入电阻的影响
开环输入电阻 Ri=vid/ii
闭环输入电阻 Rif=vi/ii

## Slide 8
8.3.4 对输入电阻和输出电阻的影响
并联负反馈
1. 对输入电阻的影响
开环输入电阻 Ri=vi/iid
闭环输入电阻 Rif=vi/ii

## Slide 9
电压负反馈 ——稳定输出电压，减小输出电阻
电流负反馈 ——稳定输出电流， 增大输出电阻
取决于反馈网络在输出端的取样方式。
8.3.4 对输入电阻和输出电阻的影响
2. 对输出电阻的影响

## Slide 10
8.3.5 扩展频带（带宽）

## Slide 11
为改善性能引入负反馈的一般原则
要稳定直流量（Q）——
引直流负反馈
要稳定交流量——
引交流负反馈
要稳定输出电压（降低输出电阻）——
引电压负反馈
要稳定输出电流（提高输出电阻）——
引电流负反馈
要放大电压信号，即提高输入电阻——
引串联负反馈
要放大电流信号，即降低输入电阻——
引并联负反馈

## Slide 12
例：为达到下列各目的，应分别引入那种组态的反馈，怎样连线？
①减小放大电路从信号源索取的电流并增强带负载能力
应引入电压串联负反馈

## Slide 13
例：为达到下列各目的，应分别引入那种组态的反馈，怎样连线？
②将输入电流iI 转换成与之呈稳定线性关系的输出电流iO
应引入电流并联负反馈

## Slide 14
例：为达到下列个目的，应分别引入那种组态的反馈，怎样连线？
③将输入电流转换成稳定的输出电压 uo
应引入电压并联负反馈

## Slide 15
8.1.6 按要求正确连线
电压串联负反馈
R1
R2
Rf
R3
R4
+
-
+
-
vs
a
c
d
e
f
+VCC
-VEE
g
h
b
vo
j
i

## Slide 16
8.1.6 按要求正确连线
电压并联负反馈
正反馈
R1
R2
Rf
R3
R4
+
-
+
-
vs
a
c
d
e
f
+VCC
-VEE
g
h
b
vo
j
i

## Slide 17
8.1.6 按要求正确连线
电压并联负反馈
R1
R2
Rf
R3
R4
+
-
+
-
vs
a
c
d
e
f
+VCC
-VEE
g
h
b
vo
j
i

## Slide 18
8.1.6 按要求正确连线
电流串联负反馈
正反馈
R1
R2
Rf
R3
R4
+
-
+
-
vs
a
c
d
e
f
+VCC
-VEE
g
h
b
vo
j
i

## Slide 19
8.1.6 按要求正确连线
电流串联负反馈
R1
R2
Rf
R3
R4
+
-
+
-
vs
a
c
d
e
f
+VCC
-VEE
g
h
b
vo
j
i

## Slide 20
8.1.6 按要求正确连线
电流并联负反馈
R1
R2
Rf
R3
R4
+
-
+
-
vs
a
c
d
e
f
+VCC
-VEE
g
h
b
vo
j
i

## Slide 21
-VEE
vo
R1
R2
Rf
R4
R3
vi
+VCC
A1
（a）
（b）
测验：要求

## Slide 22
下图为带有电流源的差分放大电路，若所有三极管的VBE=0.6V，电流放大倍数都为，其它电路参数如图所示。求：
1、电流IC5、IC1,3各为多少？(计算数值)
2、若rbe1~rbe4均为已知，则T1、T3构成的复合管输入电阻rbe13=？此电路的差模输入电阻Rid=?（rbe13、Rid只写表达式）
3、双端输出差模电压增益Avd为多少？（Avd只写表达式）

## Slide 23
7.2.9、已知BJT的β1=β2=β3 = 50，VBE= 0.7V， rce= 200k。试求单端输出差模电压增益 AVD2、KCMR2 、 Rid 、 Ro
A
B

## Slide 24
考虑反馈网络对基本放大电路的负载效应
考虑反馈网络对输入端的负载影响时，要去掉输出端的影响。
考虑反馈网络对输出端的负载影响时，要去掉输入端的影响。
实验相关

## Slide 25
RS
5.1K
C1 33μ
β≈130
C2 0.47μ
C3 33μ
CE2 47μ
CE1 47μ
RP3 4.7K
RP2 33K
CL 1000P
RP 1M
R1 100K
R2 2K
R3 0.1K
Q
B
T1
T2
R10 1.1K
R5 5.1K
R7 2K
R6 5.1K
R8
0.1K
R9 1K
RL 5.1K
R4 1K
VCC +12V
vO1
vO
vi
vs
+
+
+
+
负反馈实验电路图

## Slide 26
扩展频带（带宽）
设开环放大电路的中频增益为
开环放大电路的高频响应
可见引入反馈后，中频增益降低了1+AMF倍
上限频率增加了1+AMF倍

## Slide 27
下限频率降低1+AMF倍
同样道理
负反馈电路扩展了频带
开环放大电路的低频响应为